Rádiem řízený budík RB852- návod na používání

JAK ZAČÍT

- Otevřete prostor pro baterie (1) a podle naznačené +/- polarity vložte dvě tužkové (AA 1,5V) baterie.

- Po vložení baterie začne budík automaticky vyhledávat signál DCF77.  Navazování spojení by mělo trvat 2-8 minut. Po navázání spojení se automaticky nastaví správný čas a datum.

- Čas a datum se seřizuje každý den ráno v 3:00, 4:00, 5:00, 6:00- ukazatel se objeví na displeji.

- Pokus o navázání spojení lze vyvolat i ručně: za běžného provozu (LOCK) na dvě vteřiny stiskněte a přidržte tlačítko +.

RUČNÍ NASTAVENÍ ČASU A DATA

  - Přepněte přepínač (2) do polohy “TIME SET” (nastavení času) pro ruční nastavení času a data. Číslice se rozbliká. Tlačítky - / + nastavte požadovaný rok (maximum: 2099)

  - Stiskněte tlačítko NEXT (další) pro přechod k dalšímu nastavení (měsíc -> datum -> jazyk -> 12 / 24 režim času -> hodina -> minuta).  Tlačítky + / - nastavujete požadované hodnoty.

  - Pro ukončení nastavení přesuňte posuvný přepínač (2) do polohy “LOCK”.

  - Slunce symbolizuje čas 06:00-18:00. Měsíc symbolizuje čas 18:00-06:00.

NASTAVENÍ JAZYKA DNE V TÝDNU

ENG = Angličtina, DEU = Němčina, FRA = Francouzština, ITA = Italština, ESP = Španělština.

NASTAVENÍ DUÁLNÍHO BUDÍKU (2 ČASY BUZENÍ)

- Přesuňte posuvný přepínač (2) do polohy “ALARM SET” pro nastavení času buzení.

- Přepněte přepínač (3) do polohy “ALM 1” pro nastavení prvního času buzení. Nastavte přepínač do polohy “ALM 2” pro nastavení druhého času buzení.

- Čas buzení se rozbliká na displeji. Tlačítky + / - nastavte požadovanou hodinu buzení. Stiskněte tlačítko NEXT pro nastavení minut.

- Pokud je jako čas buzení zobrazeno "-:--“, znamená to, že čas buzení není nastaven.

- Pro ukončení nastavení posuňte přepínač (2) do polohy “LOCK”.

- Nastavte přepínač (3) na budík 1 nebo budík 2. Výběr se objeví na displeji, pokud je budík aktivní (v poloze ON).

OSVĚTENÍ, OPAKOVANÉ BUZENÍ A BUDÍK

- Pro aktivaci funkce budík je třeba přepnout tlačítko ON/OFF do pozice ON (zapnuto). Toto nastavení funguje pro oba budíky- pokud je v poloze ON jsou zapnuté oba časy buzení a naopak (v poloze OFF jsou oba budíky vypnuté).  Když nastane čas buzení, stiskněte tlačítko LIGHT & SNOOZE pro přerušení zvukové signalizace buzení. Za 5 minut se budík opět rozezní (funkce SNOOZE= opakované buzení).

- Při používání obou časů buzení: Když se rozezní první budík, stiskněte tlačítko NEXT, + / - pro ukončení zvukové signalizace, ta se znovu rozezní v nastavený čas další den. Pokud stisknete tlačítko LIGHT / SNOOZE, zvuková signalizace bude pouze odložena, aby se znovu za 5 minut rozezněla. Pokud se mezitím nastane čas buzení druhého budíku, opakování prvního budíku se automaticky zruší. Tlačítkem LIGHT / SNOOZE buzení druhého budíky odložíte. Stiskněte tlačítko NEXT, +/- pro ukončení buzení pro ten den.

4.	Pro vypnutí obou budíky přesuňte tlačítko“ON/OFF” do polohy OFF (vypnuto)

Dovozce Jasněna Vláhová tímto prohlašuje, že výrobek je ve shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

# Text boxes

Na trh dodává:

Jasněna Vláhová

Nové Město nad Metují

www.vlahova.cz