Návod č.7

návod na používání

- Ovládací prvky                                                                            Tlačítko A

Korunka v základní pozici

Korunka v pozici 1

Minutová ručka stopek                                                                                            Korunka v poz.2

24hodinová ručka

Sekundová ručka stopek

Tlačítko B

Sekundová ručka

- Nastavení času

1. Vytáhněte korunku až do krajní pozice (2). Vteřinová ručka se zastaví.

2. Kroucením korunky nastavte minutovou a hodinovou ručku.

3. Po nastavení zasuňte korunku do základní pozice a sekundová ručka se dá do pohybu

- Nastavení data

- Vytahněte korunku do pozice prvního cvaknutí (pozice1).

- Otáčejte korunkou po směru otáčení hodinových ruček, dokud nenastavíte požadované datum.  Nastavení neprovádějte mezi 21:00 a 01:00- datum by se pak měnil namísto o půlnoci v poledne.

- Po nastavení korunku zacvakněte do základní pozice

- Používání stopek

1. Jedním stiskem tlačítkem A stopky spustíte/ zastavíte

2. Stisknutím tlačítka B chronograf vynulujete a všechny ručky se vrátí na počáteční pozici.

- RESET (VYNULOVÁNÍ) stopek (např. po výměně baterie)

Tento postupu následujte, pokud se po resetu (vynulování) chronografu vteřinová ručka nevrací na nulovou pozici (např. po výměně baterie).

1. Vytáhněte korunku do krajní pozice (2).

2. Tiskněte tlačítko A pro nastavení sekundové ručky stopek do pozice 00:00

3. Nařízení ručky stopek je možno urychlit přidržením tlačítek A nebo B.

4. Když je ručka v poloze nula, Nastavte čas a stiskem vraťte korunku do běžné pozice (0).

*Nevracejte korunku do běžné pozice, dokud není vteřinová ručka na nule (12:00).

*Pokud byste zamáčkli korunku dříve, sekundová ručka se zastaví a bod, kde se zastavila, bude nastaven jako nový výchozí bod (00:00).

Instruction manual No.7

instruction manual

- The dial                                                                                             Button A

Crown in initial position

Crown in position 1

Minute hand of the stopwatch                                                                                            Crown in position 2

24-hour hand

Second hand of the stopwatch

Button B

Second hand

- Time setting

1. Pull crown out to position 2. Second hand stops moving.

2. Turn crown to advance hour and minute hands.

3. Push crown back to initial position. Second hand starts moving.

- Date setting

- Pull crown out to position 1.

- Turn crown clockwise until you have set the correct date. Do not set the date between 09:00 PM and 01:00 Am – the date would change at noon instead of at night.

- Push crown back to initial position.

- Using stopwatch

1. Press button A once to start/stop stopwatch.

2. Press button B to reset stopwatch. All hands will return to initial position.

- Resetting stopwatch (e.g. after battery replacement)

Follow these instructions if the second hand of the stopwatch does not return to 00:00 after the reset of the stopwatch (e.g. after battery replacement).

1. Pull crown out to position 2.

2. Press button A to set second hand of the stopwatch to position 00:00.

3. You can speed up the process by holding buttons A or B.

4. When the second hand is at 00:00, set time and push crown back to initial position.

*Do not push crown back to initial position unless the second hand is at 00:00.

*If you pushed the crown before the second hand reaches 00:00, the second hand would stop and the point at which it stopped would be set as the new initial point (00:00).

Gebrauchsanweisung No.7

Gebrauchsanweisung

- Bedienungselemente                                                                            Knopf A

Krone in Basisposition

Krone in Position 1

Minutenzeiger der Stoppuhr                                                                                            Krone in Position 2

24-Stundenzeiger

Sekundenzeiger der Stoppuhr

Knopf B

Sekundenzeiger

- Zeiteinstellung:

1. Ziehen Sie die Krone bis auf Position 2 heraus. Der Sekundenzeger bleibt stehen.

2. Drehen Sie die Krone, um die gewünschte Uhrzeit einzustellen.

3. Drücken Sie die Krone wieder ein. Der Sekundenzeiger fängt an sich zu bewegen.

- Einstellung des Datums:

- Ziehen Sie die Krone bis auf Position 1 heraus.

- Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn, bis Sie das gewünschte Datum eingestellt haben. Stellen sie das Datum nicht zwischen 21:00 und 01:00 ein – das Datum würde sich dann mittags statt nachts ändern. Drücken Sie die Krone wieder ein, um den Vorgang zu beenden.

- Verwendung der Stoppuhr

1. Drücken Sie den Knopf A, um die Stoppfunktion zu starten / beenden.

2. Drücken Sie den Knopf B, um die Stoppuhr zurückzusetzen – alle Zeiger gehen in die Startposition zurück.

- Reset (Zurücksetzen) der Stoppuhr (z.B. nach einem Batteriewechsel)

Führen Sie diesen Vorgang durch, wenn die Zeiger nach dem Zurücksetzen der Stoppuhr nicht in die Ausgangsposition zurückgehen (z.B. nach einem Batteriewechsel).

1. Ziehen Sie die Krone bis auf Position 2 heraus.

2. Drücken Sie den Knopf A, um den Sekundenzeiger in die Position 00:00 zurückzubringen.

3. Sie können den Vorgang beschleunigen, indem Sie den Knopf A oder den Knopf B gedrückt halten.

4. Wenn sich der Zeiger in Position 0 befinden, stellen sie die Zeit ein und drücken Sie die Krone zurück in die Basisposition (0).

*Drücken Sie die Krone nicht zurück, bis der Sekundenzeiger in Position 0 steht (12:00).

*Wenn Sie die Krone zurückdrücken würden bevor sich der Sekundenzeiger auf Position 0 befinden, würde der Sekundenzeiger auf dieser Position bleiben und diese würde als neuer Ausgangspunkt (00:00) eingestellt.

Instrukcja obsługi Nr 7

Instrukcja obsługi

- Tarcza zegarka                                                                                   Przycisk A

Koronka w pozycji początkowej

Koronka w pozycji 1

Wskazówka minutowa stopera                                                                                           Koronka w pozycji 2

Wskazówka 24-godzinna

Wskazówka sekundowa stopera

Przycisk B

Wskazówka sekundowa

- Ustawianie czasu

1. Wysuwamy koronkę do pozycji 2. Wskazówka sekundowa zatrzymuje się.

2. Przekręcamy koronkę w celu zmiany pozycji wskazówek godzinowej i minutowej.

3. Wciskamy koronkę do pozycji początkowej. Wskazówka sekundowa zaczyna się poruszać.

C) Ustawianie daty

1. Wysuwamy koronkę do pozycji 1.

2. Przekręcamy koronkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż ustawimy właściwą datę. Nie ustawiać daty pomiędzy godzinami 21:00 a 1:00 - data będzie się wtedy zmieniać w południe zamiast w nocy.

3. Wciskamy koronkę do pozycji początkowej.

D) Stoper

1. Wciskamy przycisk A jeden raz aby uruchomić/zatrzymać stoper.

2. Wciskamy przycisk B aby zresetować stoper. Wszystkie wskazówki powrócą do pozycji początkowej.

- Reset stopera (np. po wymianie baterii )

Postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami jeśli wskazówka sekundowa stopera nie powróci do pozycji 00:00 po zresetowaniu stopera (np. po wymianie baterii)

1. Wysuwamy koronkę do pozycji 2.

2. Wciskamy przycisk A aby nastawić wskazówkę sekundowa stopera do pozycji 00:00.

3. Możemy przyspieszyć proces przytrzymując przycisk A lub B.

4. Gdy wskazówka sekundowa jest w pozycji 00:00, ustawiamy czas i wciskamy koronkę z powrotem do pozycji początkowej.

*Nie wciskamy koronki do pozycji początkowej dopóki wskazówka sekundowa nie znajduje się na pozycji 00:00.

*Jeśli koronka została wciśnięta zanim wskazówka sekundowa znalazła się na pozycji 00:00, wskazówka sekundowa zatrzyma się i punkt w którym się zatrzymała będzie ustawiony jako nowy punkt początkowy (00:00)

# Text boxes

TIME TRACKING

STOP

RESETTING

RESET

Zeitmessung

RESET

POMIAR CZASU

STOP