(PL) STEROWANY RADIEM ZEGAR Z TERMOMETREM JVD RH 111

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zegar odbiera przesyłany drogą radiową, generowany przez zegar atomowy, sygnał synchronizujący z niemieckiego instytutu Physikalish-Technische Bundesanstalt (PTB) nastawiający automatycznie dokładny czas. Zegar atomowy PTB pracuje tak dokładnie, że średnia odchyłka jest mniejsza od jednej sekundy na dwa miliony lat. Synchronizujący zegary sygnał radiowy nadawany jest z Mainflingen w pobliżu Frankfurtu nad Menem na falach długich, na częstotliwości 77,5 kHz (tzw. DCF-77). Zasięg sygnału wynosi 2000 km, co oznacza, że pokrywa on większość terytorium Europy Zachodniej i Środkowej.

Niektóre czynniki mają negatywny wpływ na przenoszenie i odbiór sygnału radiowego, jak na przykład sąsiedztwo monitora komputera bądź innego sprzętu elektrycznego, powierzchni metalowych, wysokie budynki w okolicy, duża odległość od nadajnika, a nawet warunki atmosferyczne. Użytkownik powinien zdawać sobie z tego sprawę i umieszczać zegar jak najdalej od przedmiotów metalowych i w miarę mośności od strony Frankfurtu.

Więcej informacji o sygnale DCF-77 znaleźć można na: www.ptb.de

Wpływ otoczenia na odbiór sygnału radiowego  DCF

Sterowany radiem zegar ukazuje zawsze dokładny czas ponieważ jest regularnie synchronizowany drogą radiową. Podobnie jak w przypadku wszelkich urządzeń radiowych, na nawiązanie łączności mają negatywny wpływ następujące czynniki:

- Duża odległość od nadajnika pod Frankfurtem

- Położenie w dolinie lub góry blokujące sygnał radiowy

- Położenie w cieniu wysokich budowli

- Znajdujące się w pobliżu zakłócające odbiór linie kolejowe, lotniska, linie wysokiego napięcia, autostrady.

- Pobliski plac budowy, który może być źródłem zakłóceń radiowych

- Umieszczenie wewnątrz budynku żelbetowego.

- Znajdujące sie w pobliżu inne urządzenia elektryczne

- Niekorzystne warunki atmosferyczne

- Położenie wewnątrz poruszającego się środka transportu i zmieniające się warunki odbioru

- Sąsiedztwo przedmiotów metalowych

Charakterystyka

- Odbiór sygnału radiowego DCF 77

- Automatyczne nastawienie dokładnego czasu po odebraniu synchronizującego sygnału radiowego

- Kalendarz włącznie z dniem tygodnia

- Ukazywanie godzin, minut oraz sekund

- Tryb ukazywania czasu 12 lub 24-godzinowy

- Odchyłka dokładności chodu: przeciętnie 60 sekund miesięcznie (przy swobodnym chodzie – bez sterowania radiem)

- Temperatura robocza: od 0(C do 50(C (od -32(F do 122(F)

Jak umieścić baterie

• Po otwarciu wieczka pojemnika baterii

• wkładamy do niego nowe baterie zwracając uwagę na właściwe skierowanie biegunów „+“ oraz „–“.

• Po umieszczeniu baterii wieczko pojemnika baterii zamykamy.

Uwaga: Nigdy nie należy mieszać starych i nowych baterii ani też baterii różnych rodzajów, jak niklowo-kadmowych, cynkowo-węglowyh, czy też akumulatorków.

Zalecenia co do wyboru miejsca

Urządzenie to odbiera sygnał radiowy, podobnie jak telewizor czy radio, należy więc umieszczać je w miejscu zapewniającym dobry odbiór ( na przykład w pobliżu okna), natomiastunikać umieszczania go w miejscach gdzie występują zakłócenia

Wewnątrz konstrukcji metalowych             W pobliżu elektrowni  	       Wewnątrz środków transportu

W pobliżu sprzętu domowego    W sąsiedztwie placu budowy     Na powierzchniach metalowych

URUCHAMIANIE

Czas sterowany radiem

Zegar ten wyposażony jest w odbiornik sygnału radiowego na falach długich (DCF). Po włożeniu baterii zaczyna on automatycznie wyszukiwać sygnał DCF, a w przypadku udanego odibioru sygnału synchronizującego zegar nastawi się automatycznie na właściwy czas (ikona WAVE OK oraz symbol nadajnika  pojawią się na wyświetlaczu). W zasięgu odbioru sygnału radiowego zegar nie wymaga żadnego ręcznego nastawiania.

Jeśli odbiór synchronizującego sygnału radiowego się nie powiedzie DCF, ikona WAVE OK nie pojawi się na wyświetlaczu w ogóle, natomiast symbol nadajnika będzie miał kształt następujący:  .  Budzik ponawiać będzie poszukiwanie sygnału synchronizującego co trzy godziny – aż do skutku.

UWAGA: W trakcie seansu łączności nie należy naciskać żadnych przycisków.

Zalecamy wyszukiwanie przez budzik sygnału pozostawiać na noc, gdy są lepsze warunki odbioru (występuje mniej zakłóceń).

Po udanym odbiorze sygnału i początkowym nastawieniu czasu kolejna synchronizacja odbywa się codziennie, pomiędzy godziną 02:00 a 03:00 rano. Jeśli w tym czasie odbiór się nie powiedzie, zegar będzie przez cztery godziny ponawiał próbę co godzina. Jeśli i po tym czasie odbiór się nie powiedzie, kolejna próba podjęta będzie następnego dnia w godzinach od 2:00 do 3:00 ráno.

Jak ręcznie uruchomić wyszukiwanie sygnału

Próbę odbioru sygnału synchronizującego może zegar podjąć o każdym czasie, po naciśnięciu przycisku SET/WAVE.

Niepowodzenie odbioru i nawiązywanie łączności

W przypadku niepowodzenia w nawiązaniu łączności, symbol nadajnika wygląda następująco:  a napis WAVE OK zniknie z wyświetlacza i pojawi się,  ponownie, gdy odbiór się powiedzie. Zegar próbuje odebrać sygnał co godzinę, przez okres do czterech godzin.

Nastawianie ręczne

Nastawienie języka oraz strefy czasowej

1.  W celu rozpoczęcia nastawiania języka (LANGUAGE) oraz strefy czasowej (TIME ZONE), należy nacisnąć i przytrzymać przez kilka sekund przycisk SET/WAVE

2.  Następnie należy naciskać przycisk „–“ aż do momentu gdy na wyświetlaczu nie pojawi się żądany język.

3.  Z kolei naciskaniem przycisku „+“ przełącza się strefy czasowe (GERMAN TIME (czas środkowoeuropejski: CET)/ GERMAN TIME +1 (CET+1 godzina)/ GERMAN TIME -1 (Czas zachodnioeuropejski: CET-1godzina) .

Nastawianie kalendarza

1.  Po nastawieniu języka oraz strefy czasowej naciśnięciem przycisku SET/WAVE przechodzi się do nastawiania kalendarza.

2.  Przyciskami „+“ lub „–“ nastawić można żądany rok (przytrzymanie przycisku przyspiesza nastawianie)

3.  Stiskněte tlačítko SET/WAVE pro potvrzení nastaveného roku.

4.  Przyciskami „+“ lub „–“ nastawić można żądaną datę (przytrzymanie przycisku przyspiesza nastawianie).

Nastawianie czasu

1.  Po nastawieniu wybranego języka naciśnięcie przycisku SET/WAVE powoduje przejście do trybu nastawiania czasu.

2.  Przyciskami „+“ lub „–“ nastawić można żądany czas (przytrzymanie przycisku przyspiesza nastawianie). Przy każdym naciśnięciu przycisków „+“ lub „–“ zeruje się sekundy.

Nastawienie formatu czasu i skali temperatury

1.  Po nastawieniu czasu naciśnięcie przycisku SET/WAVE powoduje przejście do trybu nastawiania formatu czasu i skali temperatury.

2.  Naciskanie przycisku „+“ powoduje przełączanie formatów czasu: 12 lub 24-godzinowego.

3.  Naciskanie przycisku „–“ powoduje przełączanie skal temperatury: Celsjusza lub Fahrenheita (°C lub °F).

4.  Kolejne naciśnięcie przycisku  SET/WAVE  powoduje potwierdzenie nastawionych wartości i ukończenie trybu nastawiania.

Temperatura

Jeśli temperatura otoczenia przekroczy określony dla zegara zakres mierzenia temperatury, na miejscu liczby określającej temperaturę pojawi się napis HI (zbyt wysoka) lub LOW (zbyt niska).

Resetowanie zegara

Jeśli zegar nie działa właściwie, należy spróbować go resetpować przyciskiem RESET.

OBSŁUGA I KONSERWACJA

•  Nie należy narażać zegara na działanie wysokich temperatur, wilgotności, czy też uderzeń. Wszystkie te czynniki wpływają na skrócenie żywotności urządzenia.

•  Nie należy narażać zegara na działanie aktywnych chemicznie substanci, takich jak na przykład perfumy. Nie należy czyścić zegara środkami na bazie alkoholu lub innymi agresywnymi chemicznie detergentami.

Ochrona środowiska naturalnego – likwidacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Nie należy wyrzucać tego wyrobu wraz z domowymi odpadami. Należy oddać go w punkcie odbioru surowców wtórnych, gdzie może on być fachowo utylizowany i recyklowany. Zużyty wyrób można też zwrócić sprzedawcy. Niewłaściwa likwidacja sprzętu może poważnie skazić środowisko naturalne. Ekologiczną likwidację tego urządzuenia zapewnia  kolektywny system Retela.

Rozładowane baterie należy wyrzucać do specjalnych, do tego przeznaczonych pojemników.

Importer Jasněna Vláhová niniejszym oświadcza, że produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami oraz dalszymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 1999/5/ES.

UWAGA! Nebezpieczeństwo wybuchu baterii!!! Należy zwracać uwagę na odpowiednie umieszczenie baterii. Należy wkładać tylko nowe baterie, zawsze tego samego typu i starannie sprawdzać właściwe skierowanie biegunów „+“ i „–“  baterii!

# Text boxes

Dostawca:

Jasněna Vláhová

Nové Město nad Metují

www.vlahova.cz