(CZ) RÁDIEM ŘÍZENÉ HODINY S TEPLOMĚREM JVD RH 111 –  NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ

Hodiny přijímají signál z Německého institutu Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB). Systém pracuje tak přesně, že průměrná odchylka je menší než jedna vteřina za každé 2 miliony let. PTB průběžně přenáší údaj o čase z Mainflingenu, poblíž Frankfurtu, přes signál DCF-77 (77,5 kHz). Přenosová vzdálenost signálu je 2000 km, což znamená, že většina západní a střední Evropy je tímto signálem pokryta.

Některé vlivy dokážou kvalitu rádio signálu negativně ovlivnit. Například: Počítačové monitory nebo jiná elektronika v blízkosti stanice, kovové povrchy, vysoké budovy v okolí, vysoká přenosová vzdálenost, špatné počasí atd.  Uživatel by toto měl mít na paměti a umístit čidlo co možná nejdále od kovových předmětů a namířit ho čelem směr Frankfurt.

Více informací o DCF 77 naleznete na www.ptb.de

Vliv okolí na příjem signálu DCF

Rádiem řízené hodiny poskytují přesný čas bezdrátovou technologií. Stejně jako u veškerých bezdrátových zařízení, schopnost navázat spojení může být negativně ovlivněna následujícími faktory:

- Dlouhá vzdálenost

- Hory a údolí v blízkosti přístroje

- Vysoké budovy

- Železnice, letiště, dálnice, kabely vysokého napětí a podobně v blízkosti přístroje

- Staveniště v blízkosti přístroje

- Přístroj je uvnitř betonové budovy

- Přístroj je v blízkosti jiného elektrického zařízení

- Špatné počasí

- Přístroj je uvnitř pohybujícího se dopravního prostředku

- Přístroj je v blízkosti kovových objektů

Vlastnosti

- Příjem rádio-signálu DCF 77

- Automatické nastavení času po přijetí rádio-signálu

- Kalendář se dnem v týdnu

- Zobrazení hodin, minut a vteřin

- 12 / 24 hodinový režim času

- Odchylka přesnosti: průměrně 60 vteřin měsíčně (volný chod)

- Provozní teplota: 0(C až 50(C (-32(F až 122(F)

Jak vložit baterie

• Otevřete dvířka prostoru pro baterie

• Vložte nové baterie dle naznačené -/+ polarity.

• dvířka prostoru pro baterie pak zavřete.

Pozor: Nikdy nemíchejte staré a nové baterie.

Nikdy nemíchejte různé typy baterií (nabíjecí s nenabíjecími, nikl-kadmium a karbon-zinek).

Rady pro výběr místa

Tento přístroj přijímá rádio-signál podobný jako například televizor nebo rádio. Umístěte ho na místo, kde je dobrý příjem (např.“k oknu). Vyvarujte se míst, kde by se mohlo vyskytovat rušení.

Uvnitř kovových budov             poblíž elektráren  	       uvnitř dopravních prostředků

Poblíž domácích spotřebičů         poblíž staveniště             kovové povrchy

ZAČÍNÁME

Radiem řízený čas

Tyto hodiny jsou vybaveny přijímačem signálu DCF. Potom co do přístroje vložíte baterie, začne automaticky vyhledávat signál DCF a po jeho úspěšném přijetí se čas automaticky nastaví na správný (ikona WAVE OK a symbol vysílače  se objeví na displeji). Žádné další ruční nastavení není třeba.

Pokud se nepodaří přijmout signál DCF (ikona WAVE OK se na displeji neobjeví a symbol vysílače bude znázorněn takto), budík bude signál hledat každé 3 hodiny, dokud nebude vyhledávání úspěšné. POZOR: Během navazování spojení nemačkejte žádná tlačítka.

Doporučujeme nechat budík vyhledávat signál DCF během noci, kdy jsou podmínky pro navázání spojení lepší než ve dne (méně rušení).

Po úspěšném navázání se údaj o správném čase aktualizuje mezi 02:00 a 03:00 ráno. Pokud se spojení během tohoto času nepodaří navázat, bude to budík znovu zkoušet každou hodinu po dobu 4 hodin. Pokud se ani potom nepodaří spojení DCF navázat, proběhne další pokus až další den mezi 02:00 a 03:00 ráno.

Jak vyvolat vyhledávání signálu ručně

Pokus o navázání spojení DCF lze vyvolat kdykoliv za běžného provozu ručně stiskem tlačítka SET/WAVE.

Neúspěšné vyhledávání signál a navazování spojení

Pokud navazování spojení selže, symbol věže bude vypadat takto  a nápis WAVE OK zmizí z displeje, aby se objevil až bude zase spojení navázáno. Hodiny se pokusí signál vyhledat každou hodinu po dobu maximálně 4 hodin.

RUČNÍ NASTAVENÍ

Nastavení jazyka a časového pásma

1.  Stiskněte a pár vteřin přidržte tlačítko SET/WAVE pro zahájení nastavování jazyka (LANGUAGE) a časového pásma (TIME ZONE).

2.  Tiskněte tlačítko – dokud se na displeji neobjeví požadovaný jazyk .

3.  Tiskněte tlačítko + pro listování mezi časovými pásmy (GERMAN TIME (německý čas)/ GERMAN TIME +1 (německý čas+1 hodina)/ GERMAN TIME -1 (německý čas-1hodina) .

Nastavení kalendáře

1.  Po nastavení jazyka a časového pásma stiskněte tlačítko SET/WAVE.

2.  Tlačítky + nebo – nastavte požadovaný rok. (přidržením tlačítka funkci urychlíte)

3.  Stiskněte tlačítko SET/WAVE pro potvrzení nastaveného roku.

4.  Tlačítky + nebo – nastavte požadovaně datum. (přidržením tlačítka funkci urychlíte)

Nastavení čau

1.  Po nastavení kalendáře stiskněte tlačítko SET/WAVE.

2.  Tlačítkem + nebo – nastavte požadovaný čas. Při každém stisknutí tlačítka + nebo – se vynulují vteřiny. (přidržením tlačítka funkci urychlíte)

Nastavení formátu času a jednotek měření teploty

1.  Po nastavení požadovaného času stiskněte tlačítko SET/WAVE.

2.  Tiskněte tlačítko + pro přepínání mezi 12 a 24 hodinovým formátem času.

3.  Tiskněte tlačítko – pro přepínání mezi jednotkami měření teploty: °C nebo °F.

4.  Stiskněte tlačítko SET/WAVE pro potvrzení nastavených hodnot a ukončení.

Teplota

Pokud hodnoty okolní teploty přesáhnou měřitelný teplotní rozsah přístroje, namísto konkrétního čísla se v kolonce TEMPERATURE objeví nápis HI nebo LOW.

Reset hodin

Pokud přístroj nefunguje správně, zkuste ho resetovat stiskem tlačítka RESET.

PÉČE A ÚDRŽBA

•  Nevystavujte přístroj vysokým teplotám, vlhkosti ani nárazům. Všechny tyto podmínky zkracují životnost výrobku.

•  Nevystavujte přístroj agresivním materiálům jako je například parfém. Nečistěte prostředky na bázi alkoholu nebo jiným  agresivním  čistícím  prostředkům.

Ochrana životního prostředí- likvidace elektrických a elektronických zařízení

Nevyhazujte tento výrobek do běžného domácího odpadu!  Odneste ho do sběrných surovin, kde se ho dokáží zbavit odborně a recyklovat ho. Použitý výrobek můžete vrátit prodejci. Neodborná likvidace výrobku může závažně poškodit životní prostředí. Ekologická likvidace tohoto zařízení je zajištěna v rámci kolektivního systému Retela.

Vybité baterie hoďte do odpadkového koše, který je k tomu určený.

Dovozce Jasněna Vláhová tímto prohlašuje, že výrobek je ve shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

!POZOR! Nebezpečí výbuchu baterií. Dbejte na správné vložení baterií: Vkládejte vždy pouze nové baterie stejného tipu a podle naznačení +/- polarity!

# Text boxes

Na trh dodává:

Jasněna Vláhová

Nové Město nad Metují

www.vlahova.cz