(SK) RÁDIOM RIADENÉ HODINY S TEPLOMEROM JVD RH 111 –  NÁVOD NA POUŽÍVANIE

Hodiny prijímajú signál z Nemeckého inštitútu Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB). Systém pracuje tak presne, že priemerná odchýlka je menšia ako jedna sekunda za každé 2 milióny rokov. PTB priebežne prenáša údaj o čase z Mainflingenu, blízko Frankfurtu, cez signál DCF-77 (77,5 kHz). Prenosová vzdialenosť signálu je 2000 km, čo znamená, že väčšina západnej a strednej Európy je týmto signálom pokrytá.

Niektoré vplyvy dokážu kvalitu rádio signálu negatívne ovplyvniť. Napríklad: Počítačové monitory alebo iná elektronika v blízkosti stanice, kovové povrchy, vysoké budovy v okolí, vysoká prenosová vzdialenosť, zlé počasie atď.  Užívateľ  by toto mal mať na pamäti a umiestniť čidlo čo možno najďalej od kovových predmetov a namieriť ho  smerom Frankfurt.

Viac informácii o DCF 77 nájdete na www.ptb.de

Vplyv okolia na príjem signálu DCF

Rádiom riadené hodiny poskytujú presný čas bezdrôtovou technológiou. Rovnako ako u všetkých bezdrôtových zariadení, schopnosť naviazať spojenie môže byť negatívne ovplyvnený nasledujúcimi faktormi:

- Dlhá vzdialenosť

- Hory a údolia v blízkosti prístroja

- Vysoké budovy

- Železnice, letisko, diaľnice, káble vysokého napätia a podobne v blízkosti prístroja

- Stavenisko v blízkosti prístroja

- Prístroj je vo vnútri betónovej budovy

- Prístroj je v blízkosti iného elektrického zariadenia

- Zlé počasie

- Prístroj je vo vnútri pohybujúceho sa dopravného prostriedku

- Prístroj je v blízkosti kovových objektov

Vlastnosti

- Príjem rádio-signálu DCF 77

- Automatické nastavenie času po prijatí rádio-signálu

- Kalendár s dňom v týždni

- Zobrazenie hodín, minút a sekúnd

- 12 / 24 hodinový režim času

- Odchýlka presnosti: priemerne 60 sekúnd mesačne (voľný chod)

- Prevádzková teplota: 0C až 50C (-32F až 122F)

Ako vložiť batérie

• Otvorte dvierka priestoru pre batérie

• Vložte nové batérie podľa naznačenej -/+ polarity.

• Dvierka priestoru pre batérie potom zatvorte

Pozor: Nikdy nemiešajte staré a nové batérie

Nikdy nemiešajte rôzne typy batérii (nabíjacie s nenabíjacími, nikel-kadmium a karbón-zinok).

Rady pre výber miesta

Tento prístroj prijíma rádio-signál podobný ako napríklad televízor alebo rádio. Umiestnite ho na miesto, kde je dobrý príjem (napr.“k oknu). Vyvarujte sa miest, kde by sa mohlo vyskytovať rušenie.

Vo vnútri kovových budov               blízko elektrárne  	           vo vnútri dopravných prostriedkov

blízko domácich spotrebičov           blízko staveniska                      kovové povrchy

ZAČÍNAME

Rádiom riadený čas

Tieto hodiny sú vybavené prijímačom signálu DCF. Potom čo do prístroja vložíte batérie, začne automaticky vyhľadávať signál DCF a po jeho úspešnom prijatí sa čas automaticky nastaví na správny (ikona WAVE OK a symbol vysielača  sa objaví na displeji). Žiadne ďalšie ručné nastavenie nie je potrebné. Ak sa nepodarí prijať signál DCF (ikona WAVE OK sa na displeji neobjaví a symbol vysielača bude znázornený takto), budík bude signál hľadať každé 3 hodiny, kým nebude vyhľadávanie úspešné. POZOR: Počas naväzovania spojenia nestláčajte žiadne tlačítka. Odporúčame nechať budík vyhľadávať signál DCF počas noci, kedy sú podmienky pre naväzovanie spojenia lepšie ako počas dňa (menej  rušení). Po úspešnom naviazaní sa údaj o správnom čase aktualizuje medzi 02:00 a 03:00 ráno. Ak sa spojenie počas tohoto času nepodarí naviazať, bude to budík znovu skúšať každú hodinu po dobu 4 hodín. Ak sa ani potom nepodarí spojenie DCF naviazať, prebehne ďalší pokus až ďalší deň medzi 02:00 a 03:00 ráno.

Ako vyvolať vyhľadávanie signálu ručne

Pokus o naviazanie spojenia DCF je možné vyvolať kedykoľvek za bežnej prevádzky ručne stlačením tlačítka SET/WAVE.

Neúspešné vyhľadávanie signálu a naväzovanie spojenia

Ak naväzovanie spojenia zlyhá, symbol veže bude vyzerať takto  a nápis WAVE OK zmizne z displeja, aby sa objavil až bude zase spojenie naviazané. Hodiny sa pokúsia signál vyhľadať každú hodinu po dobu maximálne 4 hodiny.

RUČNÉ NASTAVENIE

Nastavenie jazyka a časového pásma

1.  Stlačte a pár sekúnd pridržte tlačítko SET/WAVE pre zahájenie nastavovanie jazyka (LANGUAGE) a časového pásma (TIME ZONE).

2.  Stláčajte tlačítko – kým sa na displeji neobjaví požadovaný jazyk .

3.  Stláčajte tlačítko + pre listovanie medzi časovými pásmami (GERMAN TIME (nemecký čas)/ GERMAN TIME +1 (nemecký čas+1 hodina)/ GERMAN TIME -1 (nemecký čas-1 hodina) .

Nastavenie kalendára

1.  Po nastavenie jazyka a časového pásma stlačte tlačítko SET/WAVE.

2.  Tlačítkami + alebo – nastavte požadovaný rok. (pridržaním tlačítka funkciu urýchlite)

3.  Stlačte tlačítko SET/WAVE pre potvrdenie nastaveného roku.

4.  Tlačítkami + alebo – nastavte požadovaný dátum. (pridržaním tlačítka funkciu urýchlite)

Nastavenie času

1.  Po nastavení dátumu stlačte tlačítko SET/WAVE.

2.  Tlačítkami + alebo – nastavte požadovaný čas. Pri každom stlačení tlačítka + alebo – sa vynulujú sekundy. (pridržaním tlačítka funkciu urýchlite)

Nastavenie formátu času a jednotiek merania teploty

1.  Po nastavení požadovaného času stlačte tlačítko SET/WAVE.

2.  Stláčajte tlačítko + pre prepnutie medzi 12 a 24 hodinovým formátom času.

3.  Stláčajte tlačítko – pre prepnutie medzi jednotkami merania teploty: °C alebo °F.

4.  Stlačte tlačítko SET/WAVE pre potvrdenie nastavených hodnôt a ukončenia.

Teplota

Ak hodnoty okolitej teploty presiahnu merateľný teplotný rozsah prístroja, namiesto konkrétneho čísla sa v kolónke TEMPERATURE objaví nápis HI alebo LOW.

Reset hodín

Ak prístroj nefunguje správne, skúste ho resetovať stlačením tlačítka RESET.

Starostlivosť a údržba

•  Nevystavujte prístroj vysokým teplotám, vlhkosti ani nárazom. Všetky tieto podmienky skracujú životnosť výrobku.

•  Nevystavujte prístroj agresívnym materiálom ako je napríklad parfém. Nečistite prostriedkami na základe alkoholu alebo iným  agresívnym  čistiacim  prostriedkom.

            - Ochrana životného prostredia- likvidácia elektrických a elektronických zariadení

Nevyhadzujte tento výrobok do bežného domáceho odpadu!  Odneste ho do zberných surovín, kde sa ho dokážu zbaviť odborne a recyklovať ho. Použitý výrobok môžete vrátiť predajcovi. Neodborná likvidácia výrobku môže závažne poškodiť životné prostredie. Ekologická likvidácia tohoto zariadenia je zaistená v rámci kolektívneho systému Natur – pack.

Vybité batérie hoďte do odpadkového koša, ktorý je k tomu určený.

Dovozca Veľkoobchod Vláhová Jasněna týmto prehlasuje, že výrobok je v zhode so základnými požiadavkami a s ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 1999/5/ES.

!POZOR! Nebezpečenstvo výbuchu batérii. Dbajte na správne vloženie batérii: Vkladajte vždy iba nové batérie rovnakého tipu a podľa naznačenej +/- polarity!

# Text boxes

Na trh dodáva:

Veľkoobchod Vláhová Jasněna

Ivanovce

www.vlahova.cz