(DE) RADIOGESTEUERTE UHR MIT THERMOMETER – JVD RH 111

GEBRAUCHSANWEISUNG

Die Uhr nimmt das Signal von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig (PTB) auf. Das System ist so genau, dass in 2 Millionen Jahren eine Abweichung von weniger als 1 Sekunde zu erwarten ist. Ihr radiogesteuerter Wecker empfängt “Zeittelegramme” über Langwelle 77,5 kHz vom Zeitzeichensender DCF 77, der sich in Mainflingen (in der Nähe von Frankfurt am Main) befindet. Dieser Zeitzeichensender hat eine

Reichweite von ca. 2 000 km., das heißt, dass der grösste Teil von West- und Mitteleuropa von diesem Signal erreicht wird.

Manche Außenwirkungen können die Qualität des Signals stören. Zum Beispiel:  Computermonitore oder andere elektronische Geräte in der Nähe der Station, Metalloberflächen, hohe Gebäude in der Umgebung, lange Übertragungsstrecken, schlechtes Wetter, usw. Der Benutzer soll daran denken und diesen Wecker möglichst weit entfernt von Gegenständen aus Metall stellen und ihn nach Frankfurt am Main hin ausrichten.

Weitere Informationen über DCF 77 unter www.ptb.de

Auswirkungen der Umgebung auf den Empfang des DCF – Signals

Die radiogesteuerte Uhr zeigt die genaue Zeit an dank der drathlosen Technologie. Bei allen drathlosen Geräten wie auch bei diesem Wecker können der Empfang und die Qualität des Signals beinflusst werden zum Beispiel durch:

- die Länge der Übertragungsstrecke

- hohe Gebäude

- Berge und Täler in der Umgebung

- Eisenbahn, Flughafen, Autobahn, Hochspannungskabel usw. in der Nähe des Gerätes

- Baustelle in der Nähe

- schlechtes Wetter

- das Gerät ist in einem Betongebäude

- das Gerät ist in der Nähe einer anderen elektronischen Anlage

- das Gerät ist in der Nähe von Metallgegenständen

- das Gerät ist in einem fahrenden Verkehrsmittel

Eigenschafften

- Empfang des DCF – Signals

- automatische Zeiteinstellung nach dem Empfang des Radiosignals

- Kalender mit  Wochentag

- Darstellung von Stunde und Minuten

- 12/24 Stundenformat

- Genauigkeitsabweichung: durchschnittlich etwa 60 Sekunden pro Monat (normale Zeit)

- Betriebsbereit bei 0C bis 50C (-32F - 122F) Temperatur der Uhr

Batterie einlegen

Öffnen Sie die Tür des Batteriefaches.

Legen Sie die neue Batterie entsprechend der Polarität +/- ein.

Schließen Sie das Batteriefach.

Vorsicht: Geben Sie nie eine neue und eine alte Batterie zusammen.

Legen Sie nie verschiedene Sorten der Batterien zusammen ein.

Ratschläge für den besten Aufstellungsort des Gerätes

Dieses Gerät nimmt ähnliche Signale wie Radio oder Fernsehen auf. Stellen Sie das Gerät an die Stelle, an der guter Empfang ist (z.B. zum Fenster). Meiden Sie Stellen, an denen das Signal gestört werden könnte.

in Gebäuden mit viel Metall	in der Nähe von Kraftwerken	in Verkehrsmitteln

in der Nähe von 	in der Nähe von  Baustellen	an Metalloberflächen

Elektrogegenständen

Ersteinstellung

die Radiogesteuerte Zeit

Während der Zeit, in der in dem Gerät funktionierende Batterien eingelegt sind, nimmt der Wecker das DCF- Signal auf und stellt sich automatisch ein. Jede weitere Handeinstellung ist überflüssig. (Das Symbol WAVE OK  und die Ikone  erscheint auf dem Bildschirm wenn die Signalsuche erfolgreich ist.) Die Genauigkeit der Uhr ist dank des DCF-Signals gesichert.

Wenn der Empfang des Signals nicht gelungen ist, (OK erscheint nicht und die Stärke des Signals wird mit diesem Symbol   gezeigt), wird der Wecker jeder drei Stunden wieder nach dem Signal suchen, bis der Empfang erfolgreich wird. ACHTUNG: Drücken Sie keine Tasten während der Signalsuche.

Wir empfehlen Ihnen, den Wecker den ersten Empfang in der Nacht suchen zu lassen, weil da  die Voraussetzungen für den Empfang besser sind als am Tag (weniger Störungen).

Nach der erfolgreichen Anknüpfung wird die Zeitangabe immer zwischen 02:00 Uhr und 03:00 Uhr morgens aktualisiert. Wenn die Verbindung während dieser Zeit fehlschlägt, wird der Wecker vier Stunden lang das Signal jede Stunde wieder suchen. Wenn auch dannach das Signal nicht empfangen wird, erfolgt der nächste Versuch am nächsten Tag zwischen 2:00 und 3:00 morgens.

Einstellung der Signalsuche per Hand

Die Suche nach dem DCF Signal kann man jeder Zeit mit dem Drucken der Taste “WAVE” starten.

Erfolglose Signalsuche

Wenn der Empfang des Signals nicht gelungen ist, (OK erscheint nicht und die Stärke des Signals wird mit diesem Symbol   gezeigt), wird der Wecker nach einer Stunde wieder suchen. Dieser Vorgang wird automatisch jeder Stunde für maximal vier Stunden wiederholt.

Einstellung mit der Hand

Einstellung der Sprache und der Zeitzonen.

1.	Drücken Sie und ein paar Sekunden halten Sie die Taste SET/WAVE um die Spracheinstellung (LANGUAGE) und Zeitzoneneinstellung (TIME ZONE) zu beginnen.

2.	Drücken Sie die Taste – bis die gewünschte Sprache erscheint.

3.	Drücken Sie die Taste + um zwischen den Zeitzonen zu blättern. (GERMAN TIME (Deutsche Zeit)/ GERMAN TIME +1 (Deutsche Zeit +1 Stunde)/ GERMAN TIME -1 (Deutsche Zeit – 1 Stunde)).

Einstellung des Kalenders

1.	Nach der Einstellung der Sprache und der Zeitzonen drücken Sie die Taste SET/WAVE um die Einstellung des Kalenders zu beginnen.

2.	Mit der Taste + oder –  stellen sie das gewünschte Jahr ein. (Beim Halten der Taste + oder – wird die Funktion beschleunigt.)

3.	Drücken Sie die Taste SET/WAVE um das gewählte Jahr zu bestätigen.

4.	Mit der Taste + oder –  stellen sie das gewünschte Datum ein. (Beim Halten der Taste + oder – wird die Funktion beschleunigt.)

Die Zeiteinstellung

1.	Nach der Einstellung des Kalenders drücken Sie die Taste SET/WAVE um die Zeiteinstellung zu beginnen.

2.	Mit der Taste + oder –  stellen sie die gewünschte Zeit ein. Mit jedem weiteren Drucken der Taste + oder – werden die Sekunden auf Null gestellt. (Beim Halten der Tasten wird die Funktion beschleunigt.)

Einstellung des Zeitformats der Temperaturanzeig

1.	Nach der Einstellung der gewünschten Zeit rücken Sie die Taste SET/WAVE um die gewünschte Zeit einzustellen.

2.	Drücken Sie die Taste + um zwischen den Zeitformaten (12/24) zu wechseln.

3.	Drücken Sie die Taste – um zwischen den Temperaturanzeigen (°C oder °F) zu wechseln.

4.	Um die angestellte Werte zu bestätigen und die Einstellung zu beenden, drücken Sie die Taste SET/WAVE.

Reset der Uhr

Wenn das Gerät nicht richtig funktioniert, versuchen Sie es mit der Taste RESET

zurückzusetzen.

Pflege und Instandhaltung

Legen Sie die Uhr nie in extreme Temperaturen und vermeiden Sie Zusammenstößen und Feuchtigkeit. Dies könnte die Lebensdauer des Produktes verkürzen.

Vermeiden Sie auch Kontakt mit ätzenden Materialien wie Parfüm, Alkohol oder Reinigungsmittel.Dies könnte die Lebensdauer des Produktes verkürzen.

Umweltschutz – Auflösung der elektrischen und elektronischen Anlagen

Werfen Sie nie dieses Produkt in den Mülleimer. Bringen Sie es auf Schrottplätze, auf denen Sie es loswerden und professionell recyceln können. Benutzte Produkte können Sie den Verkaufern zurückgeben. Unsachgemäße Entsorgung kann ernsthaft der Umwelt schäden. Eine ökologische Entsorgung dieses Gerätes wird im kollektiven System Retela zur Verfügung gestellt.

Werfen Sie verbrauchte Batterien in den Müll, der dafür vorgesehen ist.

Der Importeur Jasněna Vláhová erklärt, dass das Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG ist.

Lieferant:

Jasněna Vláhová

Nové Město nad Metují

www.vlahova.cz

!ACHTUNG! Explosionsgefahr der Batterien. Beachten Sie das richtige Einlegen der Batterie: Legen Sie nur neue Batterien der gleichen Art ein und legen Sie sie nur entsprechend der Polarität  + / – ein!