RB 184  SUPER PŁASKA STACJA POGODY				Podręcznik posiadacza

Dziękujemy za nabycie super płaskiej stacji pogody nowej generacji. Zaprojektowane i wykonane z zastosowaniem najnowocześniejszych technologii i podzespołów, urządzenie to zapewni dokładne pomiary zewnętrznej i wewnętrznej temperatury i wilgotności, trafne prognozy pogody, jak też dokładny czas ze sterowanego radiem zegara. Aby w pełni poznać możliwości tego urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.

Nazwy i funkcje przycisków:

Naciśnięcie					      Przytrzymanie przez 3 sek.

SNOOZE			Drzemka - odracza budzenie

CHANNEL (CH)		Wybór kanałów 1,2,3, aut. przegląd    Poszukiwanie kontaktu z czujnikiem

CLOCK ()		Odczyt czasu, kalendarza i ciśnienia	    Nastawianie czasu, kalendarza, ciśnienia

ALARM (AL)		Wyśw. czas budzenia, włącza/wyłącza budzik	Nastawianie czasu budzenia

MEMORY			Odczyt max/min temperatury & wilgotności 	Wymazanie danych z pamięci

ZONE/UP			Przełącza czas radiowy i strefowy			Nastawianie strefy czasowej

Posuwa o jednostkę w nastawianiu			Szybkie przesuwanie

/DOWN			Poszukiwanie radiowego sygnału czasu

Cofa o jednostkę w nastawianiu				Szybkie cofanie

C/F				Przełącza skale temperatury oC & oF

# INSTALOWANIE BATERII

Stacja pogody - odbiornik:

Otwórz wieczko pojemnika baterii, włóż 4 sztuki baterii CR2032 kierując bieguny zgodnie ze wskazaniem, zamknij wieczko pojemnika.

Czujnik zewnętrzny:

Małym śrubokrętem odkręć śrubki mocujące wieczko pojemnika baterii. Włóż 2 sztuki baterii typu AAA kierując bieguny zgodnie ze wskazaniem, zamknij wieczko pojemnika i dokręć śrubki.

Nastawianie czujników zewnętrznych:

- Przy pierwszej instalacji należy zawsze najpierw włączyć stację pogody, a następnie czujniki zewnętrzne. Dla pierwszego czujnika nastawia się kanał 1, następnie dla czujników drugiego i trzeciego, kanał 2 i 3.

- Naciśnij i przytrzymaj do usłyszenia piśnięcia przycisk [CHANNEL] – stacja rozpocznie poszukiwanie kontaktu z czujnikiem zewnętrznym.

- Naciśnij przycisk [Tx] z tyłu czujnika aby rozpocząć wysyłanie sygnału radiowego.

- Gdy łączność radiowa zostanie nawiązana, dane o temperaturze i wilgotności z wybranego czujnika pojawią się na wyświetlaczu.

# PROGNOZA POGODY

Urządzenie opracowuje prognozy pogody na okres najbliższych 12 – 24 godzin, opierając się na zarejestrowanych zmianach ciśnienia atmosferycznego. Dotyczy ona obszaru około 30 – 50 km. Trafność prognozy pogody opartej na zmianach ciśnienia wynosi około 70-75%.  Ponieważ pogoda nie jest w 100% przewidywalna, nie możemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty będące wynikiem nietrafnej prognozy pogody.

SŁONECZNIE	   ZACHMURZENIE	    POCHMURNO	 DESZCZ		   BURZA

Aby odczytać ciśnienie atmosferyczne, powtarzaj naciskanie przycisku [CLOCK] dopóki na wyświetlaczu nie ukaże się wartość ciśnienia.

Aby zmienić jednostkę pomiaru ciśnienia, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk [CLOCK], co powoduje wejście w tryb nastawiania. Dalszym naciskaniem przycisku [CLOCK] przeskakujemy nastawianie zegara i kalendarza aż ukaże się migocząca jednostka ciśnienia. Naciśnięciem [UP] lub [DOWN] wybieramy jednostkę. Naciśnięcie [CLOCK] potwierdza wybór i kończy nastawianie.

Format 12/24. > Godz. > Min > Rok> Format D/M lub M/D > Miesiąc > Dzień > Jedn. ciśnienia > EXIT

# ZEGAR STEROWANY RADIEM

Synchronizacja zegara następuje natychmiast po włożeniu baterii lub resetowaniu. W normalnym trybie naciska się przycisk [/DOWN] dopóki nie pojawi się ikona , co oznacza próbę odebrania sygnału czasu. Jeśli ikona po chwili zniknie, oznacza to, że odbiór sygnału radiowego się nie powiódł. Należy spróbować później, na innym miejscu.  Zegar należy umieszczać z dala od źródeł zakłóceń, takich jak telewizory, monitory, urządzenia elektryczne itp.

Ikona anteny z falami oznaczającymi pełną siłę sygnału pojawi się na ekranie, gdy odbiór synchronizującego sygnału radiowego powiedzie się. Zegar jest synchronizowany codziennie około godziny 2:03 i 3:03. Każdy seans łączności trwa od 2,5 do 10 minut.

# TEMPERATURA I wilgotność zewn./wewn.

Naciśnięciem przycisku [C/F] wybiera się skalę temperatury oC/ oF.

Naciśnięciem przycisku [CHANNEL] wybiera się kanał którego dane chcemy wyświetlić (Ch1, Ch2, Ch3) lub też automatyczny przegląd kanałów .

# Pamięć MAKSIMUM I MINIMUM

Wielokrotnym naciskaniem przycisku [MEMORY] możemy wyświetlić na ekranie maksymalne i minimalne wartości temperatury i wilgotności. Aby usunąć zapisane w pamięci dane, należy przytrzymać przycisk [MEMORY] gdy dane te ukazują się na ekranie.

# ZEGAR I KALENDARZ

Naciskanie przycisku [CLOCK] przerzuca wyświetlanie danych pomiędzy czasem, kalendarzem, dniem tygodnia oraz wielkością ciśnienia.

Przytrzymanie przycisku [CLOCK] wprowadza tryb nastawiania zegara. Posługując się przyciskami [UP] lub [DOWN] do nastawienia żądanej wartości oraz przyciskiem [CLOCK] dla jej potwierdzenia, kolejno nastawiać można następujące wielkości:

Format 12/24. > Godz. > Min > Rok> Format D/M lub M/D > Miesiąc > Dzień > Jedn. ciśnienia > EXIT

# Czas miejscowy, czas światowy (strefy czasowej)

Przytrzymanie przycisku [ZONE] wprowadza tryb nastawiania czasu światowego (strefy czasowej). Naciskając [UP] lub [DOWN] wybieramy strefę czasową wybierając żądaną różnicę czasu od –12 do +12 godzin. Naciśnięcie [CLOCK] potwierdza wybór i kończy nastawianie.

Naciskając przycisk [ZONE] przełącza się pomiędzy czasem miejscowym (sterowanym radiem) a czasem światowym (wybranej strefy). Gdy wyświetlany jest czas wybranej strefy czasowej, na ekranie pojawia się ikona “ZONE”. Dla uniknięcia pomyłki, gdy nie używamy czasu strefowego, należy jego wartość określić jako 0.

NASTAWIANIE BUDZIKA

Aby ukazać czas budzenia należy nacisnąć przycisk [ALARM]. Ikona “AL.” pojawi się wówczas na ekranie. Dalsze naciśnięcie włącza lub wyłącza budzik. Gdy budzik jest włączony pojawia się ikona dzwonka “”.

Przytrzymanie przycisku [ALARM] wprowadza tryb nastawiania czasu budzenia. Naciskając [UP] lub [DOWN] nastawiamy żądaną godzinę i minutę a naciśnięciem przycisku [ALARM] potwierdzamy wybór i kończymy nastawianie.

# DRZEMKA

Gdy budzik zadzwoni, naciśnięcie przycisku  [SNOOZE] zawiesza na chwilę dzwonienie, pozwalając na krótką drzemkę. Naciśnięcie przycisku [ALARM] wyłącza budzenie na całą dobę.

# Wskaźnik zużycia baterii

Rozładowanie baterii sygnalizowane jest zarówno dla samej stacji pogody, jak i dla 3 zewnętrznych czujników. Baterię należy wówczas wymienić i przeprowadzić procedurę nastawiania według niniejszej instrukcji.

# WYMIANA BATERII

Baterie należy wymieniać na ten sam lub odpowiadający typ zalecany przez producenta.

Stare, zużyte baterie należy wyrzucać do specjalnie do tego przeznaczonych pojemników, zgodnie z zasadami ochrony środowiska oraz stosownymi przepisami.

# SPECYIFIKACJA

Zakres temperatury wewnętrznej:	0 oC to + 50 oC (+32 oF to +122 oF)

Zakres wewn./zewn. wilgotności	:	20% - 99% RH

Zakres czujnika zewnętrznego:		-20 oC to +60 oC (-4 oF to +140 oF)

Kanały		:				maksymalnie 3 czujniki zewnętrzne

Zasięg przekazu danych:			do 30 m na otwartej przestrzeni, częstotliwość 434 MHz

Częstość przekazu danych:		mniej więcej co 3 minuty

Dokładność pomiaru	:			0.1 oC dla temperatury, 1% dla wilgotności

Zegar		: 				kwarcowy, sterowany radiem DCF77

Zasilanie		:				4 szt. CR2032 dla stacji pogody

2 szt. AAA  dla czujnika zewnętrznego

Dostawca: Velkoobchod Jasněna Vláhová

Nové Město nad Metují, CZECHY

www.vlahova.com

Importer Jasněna Vláhová oświadcza niniejszym, że wyrób odpowiada podstawowym wymaganiom oraz dalszym stosownym ustaleniom  dyrektywy 1999/5/ES.