(CZ) Návod na používání

Ovládací prvky:

Hlavní jednotka meteostanice (přijímač)

- Tlačítko SNOOZE/LLIGHT (opakované buzení/prosvícení displeje)

- Ostření projekce

- Tlačítko SET (nastavení)

- Tlačítko +

- Tlačítko –

- Tlačítko WAVE (vlna radiosignálu)

- Tlačítko RE-SYNC (synchronizace)

- Tlačítko CLEAR (vymazat)

- Tlačítko MIN/MAX (minimální/maximální teplota)

- Tlačítko SNOOZE/ALARM ON/OFF (opakované buzení/ budík zapnuto/vypnuto)

- Přepínač DIMMER (ovládání úrovně jasu displeje)

- Přepínač otočení obrazu

- Tlačítko RESET

- Tlačítko ˚C/˚F

- Tlačítko stálé světlosti

Čidlo (vysílač)

- LCD displej

- Přepínání ˚C/˚F

- Reset

- Dvířka prostoru pro baterie

- Stojánek

- Držák k přidělání na zeď

*konfigurace vašich hodin se může trochu lišit.

**Počet baterií AA (tužkové) a AAA (mikrotužkové) se může lišit. Prosím, pozorně značení uvnitř prostoru pro baterie.

ČAS ŘÍZENÝ RADIOVÝM SIGNÁLEM- DCF 77

Hodiny přijímají signál z Německého institutu Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB). Systém pracuje tak přesně, že průměrná odchylka je menší než jedna vteřina za každé 2 miliony let. PTB průběžně přenáší údaj o čase z Mainflingenu, poblíž Frankfurtu, přes signál DCF-77 (77,5 kHz). Přenosová vzdálenost signálu je 2000 km, což znamená, že většina západní a střední Evropy je tímto signálem pokryta.

Některé vlivy dokážou kvalitu radio signálu negativně ovlivnit. Například: Počítačové monitory nebo jiná elektronika v blízkosti stanice, kovové povrchy, vysoké budovy v okolí, vysoká přenosová vzdálenost, špatné počasí atd.  Uživatel by toto měl mít na paměti a umístit čidlo co možná nejdále od kovových předmětů a namířit ho čelem směr Frankfurt.

Více informací o DCF 77 naleznete na www.ptb.de

Vliv okolí na příjem signálu DCF

Rádiem řízené hodiny poskytují přesný čas bezdrátovou technologií. Stejně jako u veškerých bezdrátových zařízení, schopnost navázat spojení může být negativně ovlivněna následujícími faktory:

- Dlouhá vzdálenost

- Hory a údolí v blízkosti přístroje

- Vysoké budovy

- Železnice, letiště, dálnice, kabely vysokého napětí a podobně v blízkosti přístroje

- Staveniště v blízkosti přístroje

- Přístroj je uvnitř betonové budovy

- Přístroj je v blízkosti jiného elektrického zařízení

- Špatné počasí

- Přístroj je uvnitř pohybujícího se dopravního prostředku

- Přístroj je v blízkosti kovových objektů

Rady pro výběr místa

Tento přístroj přijímá radio-signál podobný jako například televizor nebo rádio. Umístěte ho na místo, kde je dobrý příjem (např.“k oknu). Vyvarujte se míst, kde by se mohlo vyskytovat rušení.

Uvnitř kovových budov                            poblíž elektráren  	           uvnitř dopravních prostředků

Poblíž domácích spotřebičů            poblíž staveniště                      kovové povrchy

Vlastnosti

- Příjem radio-signálu DCF 77

- Automatické nastavení času po přijetí radio-signálu

- Kalendář se dnem v týdnu do roku 2039

- Automatické nastavení času a data po navázání spojení DCF

- Zobrazení hodin, minut a vteřin

- 12 / 24 hodinový režim času

- Krystalový oscilátor na frekvenci 32.768Mhz

- Odchylka přesnosti: menší než 1 vteřina za milion let (atomový čas)

- Odchylka přesnosti: průměrně 60 vteřin měsíčně (volný chod)

- Budík s funkcí opakovaného buzení (SNOOZE)

- Možnost volby jednotek měření teploty: (C a (F

- Měřitelný teplotní rozsah (uvnitř i venku):  -50(C až 70(C (-58(F až 158(F)

- Provozní teplota: 0(C až 50(C (-32(F až 122(F)

- Přesnost měření (rozlišení) 0,1(C

- Projekce času a data

- Předpověď počasí

*pokud používáte venkovní čidlo v teplotách pod 0(C, doporučujeme použít Lithiové baterie- vydrží v takových podmínkách déle.

Než začnete

Abyste zajistili správné fungování meteostanice, držte se následujících instrukcí:

- Vložte baterie do hlavní jednotky (viz. kapitola Jak vložit baterie)

- Umístěte hlavní jednotku hned vedle čidla a  vložte baterie do čidla.

- Umístěte čidlo do efektivní vzdálenosti od hlavní jednotky (20 až 30m)

Pamatujte, že překážky v dráze signálu efektivní vzdálenost zkracují (až o polovinu).

Vyzkoušejte různá umístění pro nejlepší výsledek.

Jak vložit baterie

Jak vložit baterie do hlavní jednotky

- Vložte baterie do prostoru pro baterie na zadní straně hlavní jednotky podle naznačené +/- polarity.

- Zavřete dvířka prostoru pro baterie.

- Pokud jsou baterie slabé a potřebují vyměnit, na displeji se objeví symbol slabé baterie.

Jak vložit baterie do venkovního čidla

- Vložte baterie do prostoru pro baterie na zadní straně venkovního čidla podle naznačené +/- polarity.

- Zavřete dvířka prostoru pro baterie.

Varování: Nikdy nepoužívejte různé druhy baterií najednou (alkalické,

standardní,nabíjecí,…)!

Nikdy nepoužívejte nové a staré baterie najednou!

Po vložení baterií se nedotýkejte žádných ovládacích prvků hlavní jednotky! Signál čidla s údajem o venkovní teplotě bude hlavní jednotkou přijat automaticky.

Začínáme

Teploměr

- Po uvedení hlavní jednotky do provozu (nebo po resetování) je ihned vyslán signál venkovního čidla (teploměru) hlavní jednotce. Hlavní jednotka se pokusí přijmout po dobu 5 minut (v ideálním případě je spojení navázáno okamžitě). Po navázání spojení se údaj o venkovní teplotě aktualizuje každé 3 minuty.

- Pokud se během 5 minut nepodaří spojení hlavní jednotky s čidlem navázat, objeví se na displeji hlavní jednotky v kolonce “outdoor temperature“ (venkovní teplota) symbol “- -“. V takovém případě stiskněte tlačítko RE-SYNC na hlavní jednotce pro vyvolání nového pokusu o navázání spojení. Další pokus bude trvat 6 minut.

- Potom, co se podaří spojení navázat a venkovní teplota se zobrazí na displeji hlavní jednotky, umístěte venkovní čidlo na suché (zastřešené) stíněné místo.

Příjem signálu DCF

Hlavní jednotka se pokouší přijmout signál DCF třikrát denně: 01:00, 02:00 a 03:00. Podle přijatého údaje upraví údaj o přesném času.

Při úspěšném přijetí signálu DCF se na displeji objeví nápis WAVE OK a symbol.

Poznámka: Při vyhledávání signálu se nedotýkejte žádných ovládacích prvků!

Ruční vyhledávání signálu DCF

Proces vyhledávání signálu můžete kdykoliv vyvolat ručně. Stačí stisknout tlačítko Wave a hlavní jednotka začne signál okamžitě vyhledávat.

Neúspěšné navázání spojení

Pokud se po vložení baterií nebo ručním pokusu nepodaří spojení navázat, hlavní jednota bude dál každé 4 hodiny zkoušet signál navázat, dokud neproběhne úspěšný pokus.

Údaje o teplotách

Hodnoty teplot můžete sledovat na displeji hlavní jednotky v kolonkách OUTDOOR TEMPERATURE (venkovní teplota) a INDOOR TEMPERATURE (teplota uvnitř).

Maximální a minimální teploty

Záznam minimálních a maximálních venkovních teplot se automaticky ukládá do paměti přístroje.

Stiskněte tlačítko MAX/MIN pro zobrazení minimálních a maximálních naměřeních teplot uvnitř. Stiskněte tlačítko MAX/MIN podruhé pro zobrazení minimálních a maximálních naměřeních teplot venku.

Pro vymazání minimálních a maximálních hodnot z paměti stiskněte tlačítko CLEAR. Vymažou se pouze údaje, které zrovna vidíte na displeji.

Stav spojení DCF

Ukazatel signálu na hlavní jednotce může ukazovat následující:

SIGNÁL NENALEZEN

HLEDÁNÍ SIGNÁLU

ÚSPĚŠNÝ PŘÍJEM

Ztráta spojení s venkovním čidlem

Pokud hlavní jednotka dosud zobrazovala údaj o venkovní teplotě a najednou místo toho zobrazuje pouze “- -“ došlo ke ztrátě spojení hlavní jednotky s čidlem venkovní teploty. Pokud toto nastane, stiskněte tlačítko RE-SYNC na hlavní jednotce meteostanice. Hlavní jednotka se během následujících 6 minut pokusí spojení znovu navázat. Pokud se toto nepodaří, zkontrolujte:

- Hlavní jednotka nesmí být v blízkosti od veškerých zdrojů rušení (TV, počítač a podobně)

- Hlavní jednotka nesmí být umístěna na kovovém povrchu ani v jeho bezprostřední blízkosti.

- Používání jiných bezdrátových zařízení (sluchátka, ovladače videoher,…), která fungují na stejné frekvenci (433MHz), mohou signál rušit.

- Sousedé, kteří používají bezdrátová zařízení (sluchátka, ovladače videoher,…), která fungují na stejné frekvenci (433MHz), mohou váš signál rušit.

Poznámka: pokud byl signál úspěšně navázán, nikdy neotvírejte prostor pro baterie. Mohli by se uvolnit kontakty baterií, což vyvolá nechtěný reset přístroje.

Maximální dosah signálu čidla je 30 metrů (v otevřeném prostoru a bez rušení).

Rušení

Signály ze zařízení, jako jsou elektronické vchody, domovní zvonek, bezpečnostní systém

apod., mohou rušit hodiny a způsobit potíže s příjmem. Jedná se o běžný jev bez následků

na fungování výrobku. Vysílání a příjem signálu se obnoví ihned po odstranění příčiny

rušení.

Ruční nastavení kalendáře a času

- Stiskněte tlačítko SET a v horní části displeje se rozbliká číslovka 2004. Tiskněte tlačítko + nebo – pro výběr požadovaného roku. Přidržením tlačítka +/- funkci urychlíte.

- Znovu Stiskněte tlačítko SET a v horní části displeje se rozbliká 1M 1D (M=měsíc, D=den). Tiskněte tlačítko + pro výběr požadovaného měsíce a tlačítko – pro výběr požadovaného dne. Přidržením tlačítka +/- funkci urychlíte.

- Znovu Stiskněte tlačítko SET a číslovky času se rozblikají. Tiskněte tlačítko + nebo – pro  nastavení požadovaného času v minutách.

- Znovu stiskněte tlačítko SET a v horní části displeje se rozbliká údaj formátu času 12H. Tiskněte tlačítko + nebo – pro výběr požadovaného formátu času (12 nebo 24 hodinový čas)

- Znovu stiskněte tlačítko SET pro potvrzení nastavení kalendáře a času.

BUDÍK

Jak nastavit čas buzení

Za běžného provozu (čas na displeji) tiskněte tlačítka + a – pro nastavení požadovaného času buzení. Přidržením tlačítka +/- funkci urychlíte.

Jak zapnout budík

- Přesuňte posuvný přepínač do polohy SNZ/ALARM ON/OFF do polohy ON (zapnuto). Symbol (((o))) se objeví na displeji – funkce budík je aktivní.

- Když se zvuková signalizace rozezní, stiskněte tlačítko Snooze/Light pro ukončení zvukové signalizace buzení. Budík se rozezní další den ve stejný čas.

- Pro úplné vypnutí funkce budík přesuňte posuvný přepínač do polohy OFF (vypnuto)

Jak zapnout budík s opakováním (SNOOZE)

- Přesuňte posuvný přepínač do polohy SNZ/ALARM ON/OFF do polohy SNZ. Symbol (((o))) a písmenka Zz se objeví na displeji.

- Když se zvuková signalizace rozezní, stiskněte tlačítko Snooze/Light pro její zastavení. Signalizace se rozezní za dalších 5 minut.

- Pro úplné vypnutí funkce budík s opakováním přesuňte posuvný přepínač do polohy OFF (vypnuto)

PŘEDPOVĚD POČASÍ

- Stanice rozeznává 5 různých druhů počasí, pro které používá 5 různých symbolů: Jasno, polojasno, zamračeno, déšť a bouřka.

- Pokud je tendence počasí značená jako nahoru, znamená to, že se počasí zlepší. Pokud je značená jako dolů, znamená to, že se počasí zhorší. Pokud je tendenční symbol bez naznačení směru, znamená to, že počasí bude bez větších změn.

Reset meteostanice

- Pokud stanice nefunguje normálně, stiskněte tlačítko RESET.

Pozor: Pokud stanici resetujete, tvá minimálně 24 hodin, než se seřídí a začne správně pracovat.

Používání prosvícení SUPERGLOW

Přístroj lze používat i ve tmě. Stačí stisknout tlačítko SNOOZE/LIGHT a displej se rozsvítí jemným světlem pro snadné čtení údajů.

Poznámka: Časté používání této funkce zkracuje životnost baterie.

Funkce stálé zapnutí projekce a prosvícení displeje

- Přístroj je vybaven funkcí “ALWAYS-ON“ (stále zapnuto), která zajišťuje stálé zapnutí projekce a prosvícení displeje.

- Jakmile přepnete přepínač PROJECTION do polohy ON (zapnuto), Projekce a prosvícení bude zářit postupně v červené a modré barvě.

- Tato funkce funguje pouze, pokud je přístroj připojen k elektrické síti.

- Jasnost displeje při této funkci (ALWAYS-ON) může být regulována. Přepněte přepínač DIMMER do polohy HIGH pro maximální jas displeje. V poloze LOW je jas displeje nejslabší.

- Ostření projekce. Otáčejte řidítkem PROJECTOR FOCUS na pravé straně přístroje pro zaostření projekce.

- Rotace obrazu projekce: Otáčejte IMAGE ROTATION pro otočení obrazu projekce po nebo po směru hodinových ruček, dokud nenastavíte požadovaný úhel:

- Pro aktivaci funkce otevřete prostor pro baterie.

- Zapojte jack adapteru do přístroje. Potom připojte adapter k elektrické síti.

- Přepněte přepínač projekce do polohy ON (zapnuto)

- Vyveďte kabel adapteru stranou prostoru pro baterie tak, aby šla zavřít dvířka.

- Zavřete prostor pro baterie.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

- Pokud přístroj zobrazuje neplatnou vnitřní teplotu, stiskněte tlačítko RESET na hlavní jednotce.

- Pokud přístroj zobrazuje neplatnou nebo žádnou venkovní teplotu, stiskněte tlačítko RESET na venkovním čidle.

Hlavní jednotka nezobrazuje venkovní teplotu

Stiskněte tlačítko RE-SYNC. Venkovní teplota by se měla do několika minut objevit.

Pokud se tak nestane, Hlavní jednotka je příliš daleko od venkovního čidla nebo se v cestě signálu vyskytuje rušení. Přineste čidlo přímo k hlavní jednotce a stiskněte tlačítko RE-SYNC. Pokud ani to nepomůže, stiskněte tlačítko RESET na venkovním čidle. Pokus se spojení podaří navázat. Umístěte čidlo opět ven, ale tentokrát blíže k hlavní jednotce a tak, aby v cestě signálu nestály žádné překážky.

Předpověď počasí ukazuje slunečno, přestože venku prší

Přístroj předpovídá počasí na dalších 6 hodin, proto symbol na displeji nemusí odpovídat počasí, které je momentálně za oknem.

Symbol předpovědi počasí neodpovídá skutečnosti po delší časový úsek

Je možné, že se přístroj mohl automaticky seřizovat během vysokého barometrického tlaku a je špatně seřízený. Počkejte, až bude venku polojasno a nechte přístroj znovu se seřídit (stiskněte tlačítko RE-SYNC).

Venkovní teplota je mnohem nižší než údaj na displeji.

Venkovní čidlo je pravděpodobně umístěno na přímém slunečním světle- umistěte ho do stínu.

Péče a údržba

- Systém nesmí být na přímém slunci, nevystavujte ho extrémním teplotám, vodě ani otřesům

- Vyvarujte se kontaktu s žíravými látkami jako např.: alkohol, parfémy, nebo čisticí prostředky

- Otřesy, vlhkost a prach mohou způsobit zkrácení životnosti výrobku

- Neotvírejte tělo výrobku a nedotýkejte se vnitřních součástek výrobku.

Vlastnosti

Provozní teplota přístroje: Hlavní jednotka: -50˚C až 70˚C / 58˚F až 158˚F

Čidlo: -50˚C až 70˚C / 58˚F až 158˚F

Aktualizace údajů o teplotě: každých 16 vteřin

Napájení: doporučujeme použít alkalické baterie

Hlavní jednotka: 4x 1.5V AA (tužkové) baterie

Čidlo: 2x 1.5V (tužková) baterie

Životnost baterie: přibližně 12 měsíců

Přístroj může způsobovat rušení příjem vysílání TV/rádio (velmi malá pravděpodobnost). Pokud rušení nastane, můžete jej odstranit několika způsoby: vypnutím přístroje, oddálit hlavní jednotku od TV přijímače, zapojit přístroj do jiné zásuvky, než kde je zapojena televize/rádio, konzultujte problém s prodejcem televize/radia.

Ochrana životního prostředí- likvidace elektrických a elektronických zařízení

Nevyhazujte tento výrobek do běžného domácího odpadu!  Odneste ho do sběrných surovin, kde se ho dokáží zbavit odborně a recyklovat ho. Použitý výrobek můžete vrátit prodejci. Neodborná likvidace výrobku může závažně poškodit životní prostředí. Ekologická likvidace tohoto zařízení je zajištěna v rámci kolektivního systému Retela.

Vybité baterie vyhoďte do odpadkového koše, který je k tomu určený.

Dovozce Jasněna Vláhová tímto prohlašuje, že výrobek je ve shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

(SK) Návod na používanie

Ovládacie prvky:

Hlavná jednotka meteostanice (prijímač)

- Tlačítko SNOOZE/LLIGHT (opakované budenie/presvietenie displeja)

- Ostrenie projekcie

- Tlačítko SET (nastavenie)

- Tlačítko +

- Tlačítko –

- Tlačítko WAVE (vlna rádio-signálu)

- Tlačítko RE-SYNC (synchronizácia)

- Tlačítko CLEAR (vymazať)

- Tlačítko MIN/MAX (minimálna/maximálna teplota)

- Tlačítko SNOOZE/ALARM ON/OFF (opakované budenie/ budík zapnutý/vypnutý)

- Prepínač DIMMER (ovládanie úrovne jasu displeja)

- Prepínač otočenia obrazu

- Tlačítko RESET

- Tlačítko ˚C/˚F

- Tlačítko stálej svetlosti

Čidlo (vysielač)

- LCD displej

- Prepínanie ˚C/˚F

- Reset

- Dvierka priestoru pre batérie

- Stojanček

Držiak na pripevnenie na stenu

*konfigurácia vašich hodín sa môže trochu líšiť.

**Počet batérií AA (tužkové) a AAA (mikro-tužkové) sa môže líšiť. Prosím, rešpektujte značenie vo vnútri priestoru pre batérie.

ČAS RIADENÝ RÁDIOVÝM SIGNÁLOM- DCF 77

Hodiny prijímajú signál z Nemeckého inštitútu Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB). Systém pracuje tak presne, že priemerná odchýlka je menšia ako jedna sekunda za každé 2 milióny rokov. PTB priebežne prenáša údaj o čase z Mainflingenu, blízko Frankfurtu, cez signál DCF-77 (77,5 kHz). Prenosová vzdialenosť signálu je 2000 km, čo znamená, že väčšina západnej a strednej Európy je týmto signálom pokrytá.

Niektoré vplyvy dokážu kvalitu rádio signálu negatívne ovplyvniť. Napríklad: Počítačové monitory alebo iná elektronika v blízkosti stanice, kovové povrchy, vysoké budovy v okolí, vysoká prenosová vzdialenosť, zlé počasie atď.  Užívateľ  by toto mal mať na pamäti a umiestniť čidlo čo možno najďalej od kovových predmetov a namieriť ho  smerom Frankfurt.

Viac informácii o DCF 77 nájdete na www.ptb.de

Vplyv okolia na príjem signálu DCF

Rádiom riadené hodiny poskytujú presný čas bezdrôtovou technológiou. Rovnako ako u všetkých bezdrôtových zariadení, schopnosť naviazať spojenie môže byť negatívne ovplyvnený nasledujúcimi faktormi:

- Dlhá vzdialenosť

- Hory a údolia v blízkosti prístroja

- Vysoké budovy

- Železnice, letisko, diaľnice, káble vysokého napätia a podobne v blízkosti prístroja

- Stavenisko v blízkosti prístroja

- Prístroj je vo vnútri betónovej budovy

- Prístroj je v blízkosti iného elektrického zariadenia

- Zlé počasie

- Prístroj je vo vnútri pohybujúceho sa dopravného prostriedku

- Prístroj je v blízkosti kovových objektov

Rady pre výber miesta

Tento prístroj prijíma rádio-signál podobný ako napríklad televízor alebo rádio. Umiestnite ho na miesto, kde je dobrý príjem (napr.“k oknu). Vyvarujte sa miest, kde by sa mohlo vyskytovať rušenie.

Vo vnútri kovových budov                 blízko elektrárne          vo vnútri dopravných prostriedkov

blízko domácich spotrebičov        blízko staveniska                         kovové povrchy

Vlastnosti

- Príjem rádio-signálu DCF 77

- Automatické nastavenie času po prijatí rádio-signálu

- Kalendár s dňom v týždni do roku 2039

- Automatické nastavenie času a dátumu po naviazaní spojenia DCF

- Zobrazenie hodín, minút a sekúnd

- 12 / 24 hodinový režim času

- Kryštálový oscilátor na frekvencii 32.768Mhz

- Odchýlka presnosti: menšia ako 1 sekunda za milión rokov (atómový čas)

- Odchýlka presnosti: priemerne 60 sekúnd mesačne (voľný chod)

- Budík s funkciou opakovaného budenia (SNOOZE)

- Možnosť voľby jednotiek merania teploty: C a F

- Merateľný teplotný rozsah (vo vnútri i vonku):  -50C až 70C (-58F až 158F)

- Prevádzková teplota: 0C až 50C (-32F až 122F)

- Presnosť merania (rozlíšenie) 0,1C

- Projekcia času a dátumu

- Predpoveď počasia

*ak používate vonkajšie čidlo v teplotách pod 0C, odporúčame použiť Líthiové batérie- vydrží v takýchto podmienkach dlhšie.

Skôr ako začnete

Aby ste zaistili správne fungovanie meteostanice, držte sa nasledujúcich inštrukcií:

- Vložte batérie do hlavnej jednotky (viď. kapitola Ako vložiť batérie)

- Umiestnite hlavnú jednotku hneď vedľa čidla a  vložte batérie do čidla.

- Umiestnite čidlo do efektívnej vzdialenosti od hlavnej jednotky (20 až 30 m)

Pamätajte, že prekážky v dráhe signálu efektívnu vzdialenosť skracujú (až o polovicu).

Vyskúšajte rôzne umiestnenia pre najlepší výsledok.

Ako vložiť batérie

ako vložiť batérie do hlavnej jednotky

- Vložte batérie do priestoru pre batérie na zadnej strane hlavnej jednotky podľa naznačenej +/- polarity.

- Zatvorte dvierka priestoru pre batérie.

- Ak sú batérie slabé a potrebujú vymeniť, na displeji sa objaví symbol slabej batérie.

Ako vložiť batérie do vonkajšieho čidla

- Vložte batérie do priestoru pre batérie na zadnej strane vonkajšieho čidla podľa naznačenej +/- polarity.

- Zatvorte dvierka priestoru pre batérie.

Varovanie: Nikdy nepoužívajte rôzne druhy batérii súčasne (alkalické,

štandardné, nabíjacie, …)!

Nikdy nepoužívajte nové a staré batérie súčasne!

Po vložení batérii sa nedotýkajte žiadnych ovládacích prvkov hlavnej jednotky! Signál čidla s údajom o vonkajšej teplote bude hlavná jednotka prijať automaticky.

Začíname

Teplomer

- Po uvedení hlavnej jednotky do prevádzky (alebo po resetovaní) je ihneď vyslaný signál vonkajšieho čidla (teplomera) hlavnej jednotke. Hlavná jednotka sa pokúsi prijímať signál po dobu 5 minút (v ideálnom prípade je spojenie naviazané okamžite). Po naviazaní spojenia sa údaj o vonkajšej teplote aktualizuje každé 3 minúty.

- Ak sa behom 5 minút nepodarí spojenie hlavnej jednotky s čidlom naviazať, objaví sa na displeji hlavnej jednotky v kolónke “outdoor temperature“ (vonkajšia teplota) symbol “- -“. V takomto prípade stlačte tlačítko RE-SYNC na hlavnej jednotke pre vyvolanie nového pokusu o naviazanie spojenia. Ďalší pokus bude trvať 6 minút.

- Potom, čo sa podarí spojenie naviazať a vonkajšia teplota sa zobrazí na displeji hlavnej jednotky, umiestnite vonkajšie čidlo na suché (zastrešené) tienené miesto.

Príjem signálu DCF

Hlavná jednotka sa pokúša prijať signál DCF trikrát denne: 01:00, 02:00 a 03:00. Podľa prijatého údaju sa upraví údaj o presnom čase.

Pri úspešnom prijatí signálu DCF sa na displeji objaví nápis WAVE OK a symbol.

Poznámka: Pri vyhľadávaní signálu sa nedotýkajte žiadnych ovládacích prvkov!

Ručné vyhľadávanie signálu DCF

Proces vyhľadávania signálu môžete kedykoľvek vyvolať ručne. Stačí stlačiť tlačítko Wave a hlavná jednotka začne signál okamžite vyhľadávať.

Neúspešné naviazanie spojenia

Ak sa po vložení batérii alebo ručnom pokuse nepodarí spojenie naviazať, hlavná jednotka bude ďalej každé 4 hodiny skúšať signál naviazať, kým neprebehne úspešný pokus.

Údaje o teplotách

Hodnoty teplôt môžete sledovať na displeji hlavnej jednotky v kolónkach OUTDOOR TEMPERATURE (vonkajšia teplota) a INDOOR TEMPERATURE (teplota vnútorná).

Maximálna a minimálna teplota

Záznam minimálnych a maximálnych vonkajších teplôt sa automaticky ukladá do pamäte prístroja.

Stlačte tlačítko MAX/MIN pre zobrazenie minimálnych a maximálnych nameraných teplôt vo vnútri. Stlačte tlačítko MAX/MIN druhý krát pre zobrazenie minimálnych a maximálnych nameraných teplôt vonku.

Pre vymazanie minimálnych a maximálnych hodnôt z pamäte stlačte tlačítko CLEAR. Vymažú  sa iba údaje, ktoré práve vidíte na displeji.

Stav spojenia DCF

Ukazovateľ signálu na hlavnej jednotke môže ukazovať nasledovne:

SIGNÁL NEZACHYTENÝ

HĽADANIE SIGNÁLU

ÚSPEŠNÝ PRÍJEM

Strata spojenia s vonkajším čidlom

Ak hlavná jednotka zobrazovala údaj o vonkajšej teplote a zrazu miesto toho zobrazuje iba “- -“ došlo k strate spojenia hlavnej jednotky s čidlom vonkajšej teploty. Ak toto nastane, stlačte tlačítko RE-SYNC na hlavnej jednotke meteostanice. Hlavná jednotka sa počas nasledujúcich 6 minút pokúsi spojenie znovu naviazať. Ak  sa toto nepodarí, skontrolujte:

- Hlavná jednotka nesmie byť v blízkosti akýchkoľvek zdrojov rušenia (TV, počítač a podobne)

- Hlavná jednotka nesmie byť umiestnená na kovovom povrchu ani v jeho bezprostrednej blízkosti.

- Používanie iných bezdrôtových zariadení (sluchátka, ovládače videohier,…), ktoré fungujú na rovnakej frekvencii (433MHz), môžu signál rušiť.

- Susedia, ktorí používajú bezdrôtové zariadenia (sluchátka, ovládače videohier,…), ktoré fungujú na rovnakej frekvencii (433MHz), môžu váš signál rušiť.

Poznámka: ak bol signál úspešne naviazaný, nikdy neotvárajte priestor pre batérie. Mohli by sa uvoľniť kontakty batérii, čo vyvolá nechcený reset prístroja.

Maximálny dosah signálu čidla je 30 metrov (v otvorenom priestore a bez rušenia).

### Rušenie

Signály zo zariadení, ako sú elektronické vchody, domové zvončeky, bezpečnostné systémy

apod., môžu rušiť hodiny a spôsobiť problém s príjmom. Ide o bežný jav bez následkov

na fungovanie výrobku. Vysielanie a príjem signálu sa obnoví ihneď po odstránení príčiny

rušenia.

Ručné nastavenie kalendára a času

- Stlačte tlačítko SET a v hornej časti displeja sa rozbliká číslo 2004. Stláčajte tlačítko + alebo – pre výber požadovaného roka. Pridržaním tlačítka +/- funkciu urýchlite.

- Znovu stlačte tlačítko SET a v hornej časti displeja sa rozbliká 1M 1D (M=mesiac, D=deň). Stláčajte tlačítko + pre výber požadovaného mesiaca a tlačítko – pre výber požadovaného dňa. Pridržaním tlačítka +/- funkciu urýchlite.

- Znovu stlačte tlačítko SET a číslovky času sa rozblikajú. Stláčajte tlačítko + alebo – pre  nastavenie požadovaného času v minútach.

- Znovu stlačte tlačítko SET a v hornej časti displeja sa rozbliká údaj formátu času 12H. Stlačte tlačítko + alebo – pre výber požadovaného formátu času (12 alebo 24 hodinový čas)

- Znovu stlačte tlačítko SET pre potvrdenie nastavenia kalendára a času.

BUDÍK

Ako nastaviť čas budenia

Za bežnej prevádzky (čas na displeji) stláčajte tlačítka + a – pre nastavenie požadovaného času budenia. Pridržaním tlačítka +/- funkciu urýchlite.

Ako zapnúť budík

- Presuňte posuvný prepínač do polohy SNZ/ALARM ON/OFF do polohy ON (zapnuté). Symbol (((o))) sa objaví na displeji – funkcia budík je aktívna.

- Keď zvuková signalizácia zaznie, stlačte tlačítko Snooze/Light pre ukončenie zvukovej signalizácie budenia. Budík zaznie ďalší deň v rovnaký čas.

- Pre úplné vypnutie funkcie budík presuňte posuvný prepínač do polohy OFF (vypnuté)

Ako zapnúť budík s opakovaním (SNOOZE)

- Presuňte posuvný prepínač do polohy SNZ/ALARM ON/OFF do polohy SNZ. Symbol (((o))) a písmenká Zz sa objavia na displeji.

- Keď zaznie zvuková signalizácia, stlačte tlačítko Snooze/Light pre jej zastavenie. Signalizácia zaznie za ďalších 5 minút.

- Pre úplné vypnutie funkcie budík s opakovaním presuňte posuvný prepínač do polohy OFF (vypnuté)

PREDPOVEĎ POČASIA

- Stanica rozoznáva 5 rôznych druhov počasia, pre ktoré používa 5 rôznych symbolov: Jasno, polojasno, zamračené, dážď a búrka.

- Ak je tendencia počasia značená hore, znamená to, že sa počasie zlepší. Ak je značená dolu, znamená to, že sa počasie zhorší. Ak je tendenčný symbol bez naznačenia smeru, znamená to, že počasie bude bez väčších zmien.

Reset meteostanice

- Ak stanice nefungujú normálne, stlačte tlačítko RESET.

Pozor: Ak stanicu resetujete, trvá minimálne 24 hodín, kým sa nastaví a začne správne pracovať.

Používanie podsvietenia SUPERGLOW

Prístroj je možné používať i v tme. Stačí stlačiť tlačítko SNOOZE/LIGHT a displej sa rozsvieti jemným svetlom pre ľahšie čítanie údajov.

Poznámka: Časté používanie tejto funkcie skracuje životnosť batérie.

Funkcia stále zapnutie projekcie a podsvietenia displeja

- Prístroj je vybavený funkciou “ALWAYS-ON“ (stále zapnuté), ktorá zaisťuje stále zapnutie projekcie a podsvietenia displeja.

- Akonáhle prepnete prepínač PROJECTION do polohy ON (zapnuté), projekcia a podsvietenie bude svietiť postupne v červenej a modrej farbe.

- Táto funkcia funguje iba ak je prístroj pripojený k elektrickej sieti.

- Jasnosť displeja pri tejto funkcii (ALWAYS-ON) môže byť regulovaná. Prepnite prepínač DIMMER do polohy HIGH pre maximálny jas displeja. V polohe LOW je jas displeja najslabší.

- Ostrenie projekcie: Otáčajte riaditkom PROJECTOR FOCUS na pravej strane prístroja pre zaostrenie projekcie.

- Rotácia obrazu projekcie: Otáčajte IMAGE ROTATION pre otáčanie obrazu projekcie proti alebo v smere hodinových ručičiek, kým nenastavíte požadovaný uhoľ:

- Pre aktiváciu funkcie otvorte priestor pre batérie.

- Zapojte jack adaptéra do prístroja. Potom pripojte adaptér k elektrickej sieti.

- Prepnite prepínač projekcie do polohy ON (zapnuté)

- Vyveďte kábel adaptéra stranou priestoru pre batérie tak, aby išli zatvoriť dvierka.

- Zatvorte priestor pre batérie.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

- Ak prístroj zobrazuje neplatnú vnútornú teplotu, stlačte tlačítko RESET na hlavnej jednotke.

- Ak prístroj zobrazuje neplatnú alebo žiadnu vonkajšiu teplotu, stlačte tlačítko RESET na vonkajšom čidle.

Hlavná jednotka nezobrazuje vonkajšiu teplotu

Stlačte tlačítko RE-SYNC. Vonkajšia teplota by sa mala do niekoľkých minút objaviť.

Ak sa tak nestane, hlavná jednotka je príliš ďaleko od vonkajšieho čidla alebo sa v ceste signálu vyskytuje rušenie. Prineste čidlo priamo k hlavnej jednotke a stlačte tlačítko RE-SYNC. Ak ani to nepomôže, stlačte tlačítko RESET na vonkajšom čidle. Ak sa spojenie podarí naviazať. Umiestnite čidlo opäť von, ale tentokrát bližšie k hlavnej jednotke a tak, aby v ceste signálu nestáli žiadne prekážky.

Predpoveď počasia ukazuje slnečno, napriek tomu vonku prší

Prístroj predpovedá počasie na ďalších 6 hodín, preto symbol na displeji nemusí zodpovedať počasiu, ktoré je momentálne za oknom.

Symbol predpovedi počasia nezodpovedá skutočnosti dlhší časový úsek.

Je možné, že sa prístroj mohol automaticky nastaviť počas vysokého barometrického tlaku a je zle nastavený. Počkajte, až bude vonku polojasno a nechajte prístroj znovu sa nastaviť (stlačte tlačítko RE-SYNC).

Vonkajšia teplota je omnoho nižšia ako údaj na displeji.

Vonkajšie čidlo je pravdepodobne umiestené na priamom slnečnom svetle- umiestnite ho do tieňa.

Starostlivosť a údržba

- Systém nesmie byť na priamom slnku, nevystavujte ho extrémnym teplotám, vode ani otrasom

- Vyvarujte sa kontaktu s žieravými látkami ako napr.: alkohol, parfémy, alebo čistiace prostriedky

- Otrasy, vlhkosť a prach môžu spôsobiť skrátenie životnosti výrobku

- Neotvárajte telo výrobku a nedotýkajte sa vnútorných súčiastok výrobku.

Vlastnosti

Prevádzková teplota prístroja: Hlavná jednotka: -50˚C až 70˚C / 58˚F až 158˚F

Čidlo: -50˚C až 70˚C / 58˚F až 158˚F

Aktualizácie údajov o teplote: každých 16 sekúnd

Napájanie: odporúčame použiť alkalické batérie

Hlavná jednotka: 4x 1.5V AA (tužkové) batérie

Čidlo: 2x 1.5V (tužková) batérie

Životnosť batérie: približne 12 mesiacov

Prístroj môže spôsobovať rušenie príjmu vysielania TV/rádio (veľmi malá pravdepodobnosť). Ak rušenie nastane, môžete ho odstrániť niekoľkými možnosťami: vypnutím prístroja, oddialiť hlavnú jednotku od TV prijímača, zapojiť prístroj do inej zásuvky, ako je zapojená televízia/rádio, konzultujte problém s predajcom televízie/rádia.

            - Ochrana životného prostredia- likvidácia elektrických a elektronických zariadení

Nevyhadzujte tento výrobok do bežného domáceho odpadu!  Odneste ho do zberných surovín, kde sa ho dokážu zbaviť odborne a recyklovať ho. Použitý výrobok môžete vrátiť predajcovi. Neodborná likvidácia výrobku môže závažne poškodiť životné prostredie. Ekologická likvidácia tohoto zariadenia je zaistená v rámci kolektívneho systému Natur – pack.

Vybité batérie hoďte do odpadkového koša, ktorý je k tomu určený.

Dovozca Veľkoobchod Vláhová Jasněna týmto prehlasuje, že výrobok je v zhode so základnými požiadavkami a s ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 1999/5/ES.

(PL) Instrukcja obsługi

Elementy sterowania:

Jednostka główna stacji pogody (odbiornik)

- Przycisk SNOOZE/LLIGHT (powtarzane budzenie/podświetlenie displeju)

- Ostrość rzutowanego obrazu

- Przycisk SET (nastawianie)

- Przycisk +

- Przycisk –

- Przycisk WAVE (fala – sygnał radiowy)

- Przycisk RE-SYNC (synchronizacja)

- Przycisk CLEAR (wymazać)

- Przycisk MIN/MAX (minimalna/maksymalna temperatura)

- Przycisk SNOOZE/ALARM ON/OFF (powtarzane budzenie/włączenie/wyłączenie budzika)

- Przełącznik DIMMER (ściemnianie displeja)

- Przełącznik obrotu obrazu

- Przycisk RESET

- Przycisk ˚C/˚F

- Przycisk stałej jasności

Czujnik (nadajnik)

- displej ciekłokrystaliczny

- przełącznik skali ˚C/˚F

- Reset

- Wieczko pojemnika baterii

- Podpórka

- Uchwyt dla zawieszenia na ścianie

*Poszczególne modele mogą się nieco różnić.

**Ilość baterii typów AA oraz AAA może się różnić. Prosimy o zwrócenie uwagi na oznaczenia w pojemnikach.

CZAS SYNCHRONIZOWANY SYGNAŁEM RADIOWYM - DCF 77

Zegar odbiera synchronizujący sygnal radiowy z niemieckiego instytutu Physikalisch-Technische Bundes-anstalt (PTB). Zegar sterujący systemem jest tak dokładny, że średnia odchyłka jest mniejsza niż jedna sekunda na 2 miliony lat. Synchronizujący sygnał przesyłany jest drogą radiową na częstotliwości 77,5 kHz (DCF 77) z Mainflingen, w pobliżu Frankfurtu nad Menem. Zasięg sygnału wynosi ok. 2000 km, co znaczy, że pokrywa on  większość zachodniej i środkowej Europy.

Jednakże odbiór tego sygnału może zostać zakłócony przez otoczenie odbiornika-zegara. Na przykład: przez bliskość monitora komputera, telewizora lub innych urządzeń elektronicznych, powierzchni i przedmiotów metalowych, zasłonięcie przez wysokie budynki, złą pogodę lub po prostu zbyt wielką odległość od nadajnika. Powinno się więc wziąć to pod uwagę i umieścić zegar jak najdalej od zakłócających odbiór przedmiotów, a  skierować go w stronę Frankfurtu.

Więcej informacji na ten temat znaleźć można na stronie www.ptb.de

Wpływ otoczenia na odbiór sygnału radiowego DCF

Sterowany radiem zegar ukazuje dokładny czas dzięki odbieraniu synchronizującego sygnału radiowego. Jednakże, jak w przypadku wszelkich urządzeń korzystających z sygnalu radiowego, jego odbiór może być zakłócony przez wiele czynników jak :

- Duża odległość od nadajnika

- Zasłonięcie przez góry lub położene w dolinie

- Wysokie budynki w pobliżu

- Znajdujące się w pobliżu linie wysokiego napięcia, linie kolejowe, lotniska, autostrady

- Bliskość placu budowy

- Położenie wewnątrz budynku o konstrukcji żelbetowej lub metalowej

- Bliskość urządzeń elektrycznych

- Złą pogodę

- Umieszczenie w poruszającym się środku transportu

- Położenie w pobliżu elementów metalowych

Zalecenia co do umieszczenia zegara

Zegar ten odbiera sygnał radiowy podobnie jak radio czy telewizor, dlatego też należy go umieścić w miejscu zapewniającym dobry odbiór sygnału (na przykład przy oknie), a unikać miejsc, w których mogłyby występować zakłócenia.

Wewnątrz budynków                 w pobliżu elektrowni          w środkach transportu

Obok urządzeń elektrycznych            W pobliżu budów         na powierzchniach metalowych

Charakterystyka

- Sterowanie radiem DCF 77

- Automatyczna synchronizacja po odebraniu sygnału radiowego

- Kalendarz z dniem tygodnia do roku 2039

- Automatyczna nastawienie czasu i daty po odebraniu sygnału radiowego

- Wyświetlanie godzin, minut i sekund

- 12 / 24-godzinowy format czasu

- Oscylator krystaliczny o częstotliwości 32.768Mhz

- Odchyłka chodu:          mniejsza niż sekunda na milion lat (przy synchronizacji radiem)

- Odchyłka chodu:          średnio 60 sekund na miesiąc (bez synchronizacji)

- Budzik z funkcją powtarzanego budzenia (SNOOZE)

- Wybór skali temperatury – Celsjusza lub Fahrenheita

- Zakres mierzonych temperatur:            -50(C do 70(C (-58(F do 158(F)

- Temperatura robocza:                            0(C do 50(C (-32(F do 122(F)

- Dokładność pomiaru temperatury        0,1(C

- Projekcja czasu i daty

- Prognoza pogody

*W przypadku używania czujnika zewnętrzenego w temperatorach poniżej 0(C, zalecamy stosowanie baterii litowych – bardziej wytrzymałych w takich warunkach.

Zanim zaczniemy

Dla zapewnienia sprawnego działania stacji pogody należy zachować następujące procedury:

- Włożyć baterie do jednostki głównej (patrz  Wkładanie baterii)

- Umieścić czujnik jak najbliżej jednostki głównej i włożyć do niego baterie.

- Przenieść czujnik na odległość z której się będzie łączył z główną jednostką (20-30 metrów)

Uwaga:  Na zasięg sygnału wpływają różne czynniki i przeszkody (drzewa, ściany itp,), dlatego dobrze jest wypróbować różne warianty umieszczenia.

Jak włożyć baterie

Jak włożyć baterie do jednostki głównej

- Wkładamy baterie do pojemnika z tyłu stacji, zwracając uwagę na właściwe skierowanie biegunów +/-.

- Zamykamy wieczko pojemnika baterii.

- Jeśli na displeju pojawi się symbol słabej baterii – wymieniamy baterie na nowe

Jak włożyć baterie do czujnika

- Wkładamy baterie do pojemnika z tyłu czujnika, zwracając uwagę na właściwe skierowanie biegunów +/-.

- Zamykamy wieczko pojemnika baterii.

Ostrzeżenie:  Nigdy nie należy łączyć nowych i starych baterii!

Nigdy nie należy łączyć różnych rodzajów baterii (akumulatorków, alkalicznych, zwykłych).

po włożeniu baterii do stacji pogody nie należy niczego naciskać, sygnał z czujnika z danymi o temperaturze zewnętrznej zostanie odebrany automatycznie

Zaczynamy

Termometr

- Po uruchomieniu stacji (lub naciśnięciu przycisku Reset) sygnał radiowy z danymi o temperaturze z czujnika zewnętrznego natychmiast przesyłany jest do stacji.       Stacja próbuje odebrać ten sygnał w ciągu 5 minut. Pomiar temperatury powtarzany jest co 3  minuty.

- Jeśli sygnał radiowy nie zostanie odebrany w ciągu 5 minut od uruchomienia stacji (lub od naciśnięcia przycisku Reset), na displeju stacji  na miejscu temperatury pojawią się puste miejsca „---”. W takim przypadku należy nacisnąć przycisk RE-SYNC stacji. Usiłować ona będzie odebrać sygnał przez dalszych 6 minut.

- Gdy wielkość zmierzonej temperatury pojawi się w dolnej części ekranu, umieść czujnik zewnętrzny w zacienionym, suchym miejscu.

Odbiór sygnału radiowego

Zegar codziennie odbiera automatycznie sygnał trzykrotnie w ciągu doby o godzinie 1:00, 2:00 oraz 3:00 i jeśli jest taka potrzeba dokonuje korekty nastawionego czasu.

W przypadku udanego odbioru sygnału, bądź też po naciśnięciu przycisku , na wyświetlaczu pojawi się napis WAVE  OK oraz symbol .

Uwaga: W czasie odbioru sygnału radiowego nie należy dotykać przycisków ani przełączników.

Ręczne włączenie odbioru sygnału

Proces wyszukiwania i odbioru sygnału synchronizującego można kiedykolwiek uruchomić ręcznie. Wystarczy nacisnąć przycisk Wave a stacja natychmiast zacznie wyszukiwanie.

Nieudany odbiór sygnału

Gdy nie udało się odebrać sygnału czasu po włożeniu baterii bądź uruchomieniu procesu resetowania, zegar ponawiać będzie co 4 godziny próby odebrania sygnału dopóki się to nie powiedzie.

Dane o temperaturze

Aktualne wartości temperatur obserwować można na displeju stacji w polach OUTDOOR TEMPERATURE (temperatura zewnętrzna) oraz INDOOR TEMPERATURE (temperatura wewnętrzna).

Temperatura maksymalna i minimalna

Najwyższa i najniższa zmierzona temperatura jest automatycznie rejestrowana w pamięci urządzenia.

Naciśnięciem przycisku MIN/MAX wyświetlić można skrajne wartości temperatury wewnętrznej. Ponowne naciśnięcie przycisku ukaże najwyższe i najniższe temperatury zewnętrzne.

Aby wymazać zarejestrowne temperatury ekstremalne, należy nacisnąć przycisk CLEAR w chwili, gdy dane temperatury będą na wyświetlaczu.

Stan łączności radiowej

Wskaźnik sygnału na stacji pogody może ukazywać następujące symbole:

BRAK SYGNAŁU

Próby nawiązania łączności

Łączność nawiązana

Przerwa w łączności stacji z czujnikiem

Jeżeli zegar ukazywał dotychczas właściwą temperaturę zewnętrzną, a nagle zamiast niej pojawia się "---", oznacza to, że nastąpiło przerwanie łączności z czujnikiem. Należy wówczas nacisnąć przycisk RE-SYNC na jednostce głównej stacji pogody. Stacja podejmie wówcza próby odzyskania łączności, a jeśli po upływie 6 minut wciąż się to nie powiedzie należy sprawdzić czy zachowane są następujące zasady:

1. Stacja pogody nie może znajdować się w pobliżu źródeł zakłóceń (jak telewizor lub monitor , komputer itp.).

2. Należy unikać umieszczenia zegara na metalowej powierzchni lub w jej pobliżu.

3. Używanie urządzeń elektronicznych (telefon bezprzewodowy, takież słuchawki) pracujących na tej samej częstotliwości  (433 MHz) może zakłócić transmisję danych z czujnika.

4. Zakłócenia wywołane być mogą także przez podobne urządzenia pracujące na częstotliwości 433 mHz u sąsiadów.

Pamiętajmy: Gdy uda się odebrać sygnał 433 MHz, nie należy otwierać wieczka pojemnika baterii w zegarze lub czujniku, gdyż każda przerwa kontaktu baterii powoduje przypadkowe resetowanie urządzenia.

Maksymalny zasięg łączności pomiędzy stacją a czujnikiem wynosi (na otwartej przestrzeni i bez zakłóceń) około 30 m .

### Zakłócenia

Urządzenia elektryczne jak dzwonki, systemy alarmowe lub sterowane czujnikiem wejścia mogą zakłócać działanie zegara i powodować trudności w odbiorze sygnałów. Jest to zjawisko naturalne, bez trwałych skutków wpływających na działanie urządzenia.

Po zaniknięciu zakłóceń wszystko wraca do normy.

Ręczne nastawianie kalendarza i czasu

1. Naciśnij przycisk SET raz, w górnej części ekranu pojawi się migoczący rok 2004. Naciskaniem przycisków + lub –  nastaw żądany rok. Przytrzymanie przycisku + lub –   przyspieszy nastawianie.

2. Naciśnij powtórnie przycisk SET, w górnej części ekranu pojawi się teraz 1M 1D (migoczący miesiąc i dzień). Naciskaniem przycisków +  nastaw żądany miesiąca przycisku – dzień. Przytrzymanie przycisku + lub –   przyspieszy nastawianie.

3. Naciśnij jeszcze raz przycisk SET, teraz migocze czas. Naciskaniem przycisków + lub –  nastaw żądaną wartość minut. Przytrzymanie przycisku + lub –   przyspieszy nastawianie.

4. Znów naciśnij przycisk SET, na ekranie migocze w górnej części 12H. Naciskaniem przycisku + lub –  można wybrać 12-to lub 24-rogodzinowy sposób prezentacji czasu.

5.  Naciśnięciem przycisku SET potwierdza się nastawiony czas i kalendarz.

BUDZIK

Jak nastawić czas budzenia

W trakcie normalnego chodu zegara (czas na displeju) naciskaniem przycisków“+“ lub “-“  nastawić można żądany czas budzenia. Przytrzymanie przycisku przyspiesza nastawianie.

Jak włączyć budzik

- Budzik włącza się przesuwając przełącznik SNZ/ALARM ON/OFF do położenia ON (włączony). Symbol (((o))) pojawi się na displeju.

- Kiedy odezwie się sygnał dźwiękowy, można go przerwać naciśnięciem przycisku Snooze/Light. Budzik odezwie się następnego dnia o tej samej porze.

- Aby całkowicie wyłączyć budzik, należy przesunąć przełącznik do położenia OFF (wyłączony)

Jak włączyć powtarzanie budzenia  (SNOOZE)

- Powtarzanie budzenia włącza się przesuwając przełącznik SNZ/ALARM ON/OFF do położenia SNZ. Symbol (((o))) oraz litery Zz pojawią się na displeju.

- Kiedy odezwie się sygnał dźwiękowy, można go przerwać naciśnięciem przycisku “SNZ/ALARM/ON/OFF“.Sygnał odezwie się ponownie po 5 minutach.

- Aby całkowicie wyłączyć budzik, należy przesunąć przełącznik do położenia OFF (wyłączony)

PROGNOZA POGODY

- Stacja przepowiada pogodę za pomocą pięciu symboli:

słonecznie,  zachmurzenie,  pochmurno,    deszcz,       burza.

- Gdy strzałka prognozy skierowana jest do góry pogoda się polepszy, gdy w dół – oczekiwane jest pogorszenie pogody. Jeśli na wyświetlaczu strzałka nie jest widoczna, oznacza to, że pogoda się nie zmieni pod wpływem zmian ciśnienia.

Resetowanie stacji

-  Jeżeli stacja nie pracuje normalnie, należy nacisnąć przycisk RESET, Po uruchomieniu stacji pogody lub jej resetowaniu, pierwszych miarodajnych informacji spodziewać się można dopiero po 24 godzinach. Prognoza pogody dotyczy kolejnych 6 godzin. Nie należy manipulować ze stacją w czasie jej pracy – uzyskane informacje mogą być wówczas niemiarodajne.

Podświetlenie wyświetlacza Superglow

Jednym naciśnięciem powierzchni wyświetlacza (SNOOZE/LIGHT) atywuje się podświetlenie wyświetlacza umożliwiające odczytanie danych w ciemności.

Uwaga: Funkcja ta zużywa dużo energii i przyspiesza rozładowanie baterii.

Funkcja stałej projekcji i podświetlenia displeju

- Urządzenie wyposażone jest w funkcję “ALWAYS-ON“ (stałe włączenie), ktktóra zapewnia stałe działanie projekcji i podświetlenia displeju.

- Włącza się ją przesuwając przełącznik PROJECTION do położenia ON (włączona), Projekcja i podświetlenie będą kolejno w kolorach czerwonym i niebieskim.

- Funkcja ta działa jedynie w przypadku włączenia urządzenia do sieci.

- Jaskrawość displeju może być w tej funkcji (ALWAYS-ON) regulowanaprzy pomocy przesunięcia przełącznika DIMMER do położenia HIGH dla większej oraz LOW najmniejszej jaskrawości.

- Ostrość rzutowanego obrazu nastawia się pokrętłem PROJECTOR FOCUS na prawej stronie stacji.

- Obrót rzutowanego obrazu wykonuje się obrotem pokrętła IMAGE ROTATION w prawo lub lewo.

Dla umożliwienia działania funkcji należy:

- Otworzyć wieczko pojemnika baterii.

- Wcisnąć wtyczkę zasilacza (jack) do stacji, a następnie włączyć zasilacz do sieci.

- Przesunąć przełącznik projekcji do położenia ON (włączona)

- Wyprowadzić kabelek zasilacza z boku, tak aby umożliwił zamknięcie wieczka.

- Zamknąć pojemnik baterii.

### ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

-  Gdy stacja ukazuje błędną temperaturę wewnętrzną, należy wówczas nacisnąć przycisk RESET.

- Gdy błędne dane (lub ich brak) są na wyświetlaczu temperatury zewnętrznej, należy nacisnąć przycisk RESET na czujniku bezprzewodowym.

Brak danych o temperaturze zewnętrznej

Stiskněte przycisk RE-SYNC. Venkovní teplota by se měla do několika minut objevit.

Pokud se tak nestane, Hlavní jednotka je příliš daleko od venkovního čidla nebo se v cestě signálu vyskytuje rušení. Přineste čidlo přímo k hlavní jednotce a stiskněte przycisk RE-SYNC. Pokud ani to nepomůže, stiskněte przycisk RESET na venkovním čidle. Pokus se spojení podaří navázat. Umístěte čidlo opět ven, ale tentokrát blíže k hlavní jednotce a tak, aby v cestě signálu nestály žádné překážky.

Prognoza ukazuje „słonecznie“ chociaż pada

Ukazywana prognoza pogody dotyczy kolejnych 6 godzin, dlatego też symbol nie musi odpowiadać aktualnemu stanowi pogody.

Symbol prognozy jest nietrafny przez dłuższy czas

Możliwe, że automatyczne dostrajanie się stacji przebiegło w okresie wyjątkowych warunków atmosferycznych – bardzo wysokiego lub niskiego ciśnienia. Trzeba odczekać do przeciętnej pogody (lekkie zachmurzenie) i resetować przyciskiem RE-SYNC.

Temperatura zewnętrzna jest dużo niższa niż ukazywana na displeju.

Prawdopodobnie czujnik zewnętrzny umieszczony jest w słońcu – należy przenieść go w cień.

Zasady użytkowania

- Nie należy narażać zegara na działanie wysokich czy niskich temperatur, wody czy uderzeń.

- Należy unikać kontaktu zegara ze środkami aktywnymi chemicznie, jak alkohol, perfumy, detergenty.

- Wstrząsy, wilgotność i kurz skracają wyraźnie żywotność zegara.

- Nie wolno rozmontowywać zegara ani w jakikolwiek sposób ingerować w jego wnętrze. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia oraz wygaśnięcie gwarancji.

Charakterystyka

Temperatura robocza urządzenia:

Stacja pogody:    -50˚C do 70˚C / 58˚F do 158˚F

Czujnik:                  -50˚C do 70˚C / 58˚F do 158˚F

Aktualizacja temperatury:            co 16 sekund

Zasilanie (zalecane baterie alkaliczne)

Stacja:                         4 szt.  1.5V baterii typu AA

Czujnik:                       2 szt.  1.5V baterii typu AA

Żywotność baterii:   około 12 miesięcy

Praca urządzenia może wywołać zakłócenie odbioru radia lub telewizji (choć jest to bardzo mało prawdopodobne). Jeśli taki przypadek wystąpi, problem można rozwiązać w różny sposób: wyłączając zegar, odsuwając go od telewizora lub włączając do innego gniazdka. Problem dobrze jest skonsultować ze sprzedawcą RTV.

Ochrona środowiska – likwidacja urządzeń elektrycznych oraz elektronicznych

Nie należy wyrzucać urządzenia wraz z domowymi odpadkami. Należy go oddać do zbiornicy surowców odpadowych, gdzie zostanie on zutylizowany. Zużyty produkt można zwrócić sprzedawcy. Niewłaściwa likwidacja może poważnie zatruć środowisko naturalne. Ekologiczna utylizacja produktu zapewniona jest w ramach systemu Retela.

Rozładowane baterie należy wyrzucać do specjalnie do tego celu przeznaczonych pojemników.

Importer Jasněna Vláhová oświadcza niniejszym, że produkt spełnia podstawowe wymagania oraz dalsze stosowne postanowienia dyrektywy 1999/5/ Unii Europejskiej.

# Text boxes

Na trh dodává:

Jasněna Vláhová

Nové Město nad Metují

www.vlahova.cz

Na trh dodává:

Veľkoobchod  Vláhová Jasněna

Ivanovce 194

www.vlahova.cz

Dostawca:

Jasněna Vláhová

Nové Město nad Metují

www.vlahova.cz