# Instrukcja obsługi

# Stacji pogody SB 03

- Informacje o pogodzie

- Czas, miesiąc, dzień, czas budzenia

- Przycisk TIME

- Przycisk nastawiania budzika ALARM SET

- Przycisk powtarzania budzenia SNOOZE

- Przycisk WSTECZ (“-“)

- Przycisk DALEJ (“+”)

- Pojemnik 3V litowej baterii guzikowej

- Przełącznik strefy czasowej

- Czujnik ściemniania

- Gniazdko zasilacza 9V

- Przycisk resetowania

- Przycisk pogody – WSTECZ ◄

- Przycisk pogody – SET

- Przycisk pogody – DALEJ ►

- Czujnik temperatury

Charakterystyka Stacji pogody:

SB03 jest wysokiej klasy stacją pogody informującą o przewidywanej pogodzie, aktualnym czasie oraz czasie budzenia, dacie, tendencji zmian ciśnienia, aktualnej temperaturze oraz ciśnieniu atmosferycznym.

.

Stacja pogody:

- Pięć rodzajów przewidywanej pogody.

- Skala barometru cyfrowego w mbar / hPa lub inHg (calach).

- Wysokość robocza podawana w metrach lub stopach.

- Wykres  słupkowy przebiegu zmian ciśnienia.

- Wybór skali temperatury – w  °C lub °F.

Zegar:

- Utrzymywanie aktualnego czasu dzięki Real Time Recovery Technology (RTRT)

- Niebieskie podświetlenie z automatycznym ściemnianiem

- Cztery europejskie strefy czasowe

- Automatyczne przestawianie na czas letni (DST)

- Zegar 12-to lub 24-godzinny

- Kalendarz stuletni

- Budzik z powtarzaniem alarmu (drzemką)

Prognoza pogody:

Prognoza pogody  oparta jedynie na obserwacji zmian ciśnienia jest trafna w 75% i dotyczy okresu 6 – 12 godzin.  Po każdorazowym nastawieniu, resetowaniu, czy też przeniesieniu na inną wysokość, należy stacji dać co najmniej 6 godzin na adaptację. Wyświetlane w tym czasie prognozy są niemiarodajne.

Ikony prognozowanej pogody

Stacja musi pracować na stałej wysokości nad poziomem morza. W przypadku jej przeniesienia na inną wysokość należy nastawić nową wysokość roboczą lub resetować stację. Nie można zagwarantować pełnej trafności prognozy, ale dostarcza ona użytecznych wskazówek co do oczekiwanej pogody.

Nastawianie aktualnej pogody i wysokości

Aby nastawić ikonę pogody naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk SET.  Gdy ikona zacznie migotać, przyciskami “◄” lub “►” nastaw ikonę aktualnej pogody i potwierdź przyciśnięciem “SET”. Gdy zacznie migotać “0”, naciskaniem “◄” lub “►” nastaw wysokość stacji nad poziomem morza w metrach lub stopach,  i przyciśnięciem “SET” potwierdź wysokość i zakończ nastawianie.

Uwaga : Stacja SB03 nie wymaga nastawiania wysokości, gdy migocze “0” naciśnij “SET”.

Wykres zmian ciśnienia:

Wykres zmian ciśnienia przedstawia nam przebieg zmian ciśnienia w ciągu minionych 6 godzin w postaci słupków na osi poziomej. Jeśli   wysokość słupków się zwiększa, znaczy to że ciśnienie rośnie i pogoda się poprawia, jeśli słupki się obniżają, spadek ciśnienia wróży pogorszenie pogody.

Hour

Skala odczytów temperatury i ciśnienia:

Aby zmienić skale w jakiej przedstawiana jest temperatura oraz ciśnienie naciśnij “►”:

  - Temperatura w  °F a ciśnienie atm. w inHg (calach słupa rtęci)
lub

  - Temperatura w °C a ciśnienie atmosferyczne w  mbar/hPa

Charakterystyka  barometru cyfrowego:

  - Zakres pomiarów ciśnienia: od 800 mbar do 1100 mbar

| Wyświetlana ikona |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prognoza | Słonecznie | Zachmurzeniezmienne | Pochmurno | Deszcz | Burza (migocze) |

Charakterystyka termometru:

  - Zakres pomiarów: 0 - 50 °C (32 - 122 °F)

  - Dokładność pomiaru: 0.1 °C/°F

Użytkowanie zegara:

Gdy zegar jest włączony do sieci, po kilku sekundach na wyświetlaczu ukażą się: aktualny czas, data w systemie amerykańskim (kolejnośc: miesiąc, dzień,  tzn. “12 31” oznacza 31 grudnia).

Zegar 12 lub 24-godzinowy:

Wyjściowym jest zegar 12-godzinowy z oznaczeniem godzin popołudniowych przez PM. Aby to zmienić przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk “+”, po lewej stronie pojawi się ikona “24H”.

Wybór strefy czasowej:

Przesuń przełącznik strefy czasowej na żądaną strefę. Zegar nastawiony jest fabrycznie na czas zachodnioeuropejski. Patrz poniższe zestawienie:

WET	Czas zachodnioeuropejski	Średni czas Greenwich (GMT)

CET	Czas środkowoeuropejski	GMT +1 godzina

EET	Czas wschodnioeuropejski	GMT +2 godziny

MSK	Czas moskiewski	            GMT +3 godziny

Zmiana czasu na letni (DST):

Fabryczne nastawienie to włączone przestawianie czasu na letni (DST ON).

Początek czasu letniego: Ostatnia niedziela marca o godz. 2:oo 
Początek czasu letniego: Ostatnia niedziela października o godz. 2:oo

Wyświetlenie roku:

Aby wyświetlić rok, naciśnij raz przycisk “-“.

Nastawianie budzika:

Aby nastawić budzik, naciśnij raz przycisk “ALARM SET”, a następnie naciskaniem “+” lub “-” nastaw żądaną godzinę budzenia (upewnij się czy godzina jest przed, czy popołudniowa AM/PM). Ponownym naciskaniem Alarmu oraz “+” lub “-” nastaw minuty.  Po kilku sekundach na wyświetlaczu pojawi się zegar.

Obsługa budzika:

Naciśnięciem przycisku “ALARM” włącza się i wyłącza budzik. Gdy budzik jest włączony, na wyświetlaczu pojawia się symbol dzwonka. O nastawionej godzinie budzik zadzwoni i będzie dzwonił przez dwie minuty. Naciśnięciem przycisku “ALARM SET” wyłączyć można budzenie do następnego dnia (ikona budzika pozostaje na wyświetlaczu). Natomiast naciśnięcie przycisku “SNOOZE” chwilowo wyłączy budzenie, pozwalając nam na dziesięciominutową drzemkę, po czym budzik odezwie się ponownie. Drzemkę w odcinkach  można przedłużać nieograniczenie.

Niewłaściwy czas:

Jeśli z jakichś powodów zegar ukazuje niewłaściwy czas lub znika, naciśnij i przytrzymaj przez 5 – 7 sekund przycisk Alarm Set. Zacznie migotać rok. Naciskaniem przycisków  “+” lub “-”nastaw rok.  Ponownym naciśnięciem Alarm Set oraz przycisków “+” lub “-” nastawiamy miesiąc. W ten sam sposób nastawiamy dzień, następnie godziny, później minuty, aż wreszcie końcowym naciśnięciem Alarm Set  zapisujemy wszystko w pamięci.

Brak zegara po podłączeniu do sieci:

Jeśli po włączeniu stacji do sieci wyświetlacz pozostanie pusty, należy nacisnąć przycisk resetowania w lewym dolnym rogu pojemniczka na baterie. Po chwili wyświetlacz się włączy. Należy wówczas przeprowadzić opisaną powyżej procedurę nastawiania czasu.  Po jej zakończeniu należy włożyć podtrzymującą rzeczywisty czas litową baterie guzikową, a czas zostanie przez zegar automatycznie zapamiętany.

Wymiana baterii guzikowej:

Bateria podtrzymująca RTRT powinna działać co najmniej 3 lata, dlatego też, aby zachować tę funkcę zaleca się ją co 3 lata wymieniać.  W trakcie wymiany tej baterii stacja musi być zasilana z sieci.  Jednakże w przypadku braku zasilania i utraty aktualnego czasu, należy przeprowadzić opisaną procedurę nastawiania.

Ostrożnie : Niewłaściwie wymieniona bateria grozi eksplozją. Baterię należy wymieniać na taką samą lub odpowiadającego typu.

Ostrzeżenie:

- Aby uniknąć porażenia prądem lub pożaru:

- Nie wystawiaj stacji na działanie deszczu lub wilgoci

- Nie zanurzaj żadnych części w wodzie

- W przypadku uszkodzenia sprzętu, nie próbuj go naprawiać. Zanieś stację do wykwalifikowanego technika lub punktu serwisowego.

- Nie wolno utrudniać wentylacji zakrywając otwory wentylacyjne  przedmiotami takimi jak gazety, serwetki, firanki itp..

Zasilanie:

Zasilanie podstawowe:	   zasilacz AC230V / DC9V

Utrzymywanie czasu:   litowa bateria guzikowa DC3V CR2032 (załączona)

Wymiary (D x S x W):	143mm x 48mm x 90mm

OSTROŻNIE!

NiebezpieczeŃstwo

poraŻenia Prądem

Nie otwierać

Błyskawica ze strzałką wewnątrz trójkąta równobocznego jest znakiem ostrzegającym użytkownika przed niebezpiecznym napięciem wewnątrz urządzenia, stanowiącego zagrożenie porażenia prądem.

Wykrzyknik wewnątrz trójkąta jest znakiem ostrzegawczym zwracającym uwagę na istnienie ważnych instrukcji obsługi (konserwacji) załączonych do wyrobu).

Dostawca: Hurtownia Jasněna Vláhová

Nové Město nad Metují

C Z E C H Y

www.vlahova.com

# Text boxes

11

12

8

14

15

13

16

10

3

7

Czas budzenia

9

Dokładny czas

Ikona budzika

Miesiąc i dzień

Wykres zmian ciśnienia

Ciśnienie atm.

Prognoza pogody

4

6

1

2

5