Barwna stacja pogody JVD

Ramka cyfrowa

MODEL: JVD RB 8X

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Stacja pogody z kolorowym wyświetlaczem i funkcją ramki cyfrowej

MODEL: RB 8X

Przed uruchomieniem stacji należy uważnie przestudiować niniejszą instrukcję, a potem zachować ją dla przyszłych potrzeb.

FUNKCJE

Stacja ta jest w stanie mierzyć wartości w swoim otoczeniu, jak również odbiera dane o temperaturze oraz wilgotności z maksymalnie pięciu bezprzewodowych czujników zewnętrznych, dzięki czemu prognoza pogody może być bardziej dokładna. Opracowane dane ukazywane są na kolorowym wyświetlaczu o przekątnej 20 cm. Łączność bezprzewodowa umożliwia przekazywanie danych z czujników aż na odległość 75 m na otwartej przestrzeni.

SYNCHRONIZACJA ZEGARA SYGNAŁEM RADIOWYM DCF 77

Dzięki sterowanemu radiem zegarowi można mieć najdokładniejszy czas. Zegar odbiera sygnał czasu wysyłany przez niemiecki Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB). Czas ten jest określany przez zegar atomowy i jego dokładność to poniżej jednej sekundy na dwa miliony lat. Sygnał czasu (DCF77, 77,5 kHz) nieprzerwanie nadawany jest przez PTB z Mainflingen, położonego 25 km na południowy wschód od Frankfurtu nad Menem. Zakłada się, że sygnał może dotrzeć na odległość 2000 km, co oznacza, że większość zachodniej i środkowej Europy jest w jego zasięgu.

Odbiór sygnału radiowego w zależności od warunków otoczenia może ulegać zakłóceniom. Negatywny wpływ mogą na przykład mieć takie czynniki jak: sąsiedztwo monitora komputera, telewizora czy innych urządzeń elektronicznych, bliskość powierzchni metalowych, znajdujące się w pobliżu wysokie budynki, duża odległośćod nadajnika, czy też niekorzystne warunki atmosferyczne.

Więcej informacji o DCF 77 znaleźć można na stronie internetowej PTB: www.ptb.de

OPIS:

- STACJA POGODY Z KOLOROWYM WYŚWIETLACZEM

1.  Przełącznik suwakowy: Power (włącza i wyłącza wyświetlacz stacji )

Gdy przełącznik jest w dolnym położeniu wyświetlacz jest wyłączony. Aby wyświetlacz włączyć należy go przesunąć do górnego położenia.

2.  Przycisk: Exit

Służy do cofnięcia ruchu, powrotu do poprzedniego stanu wyświetlacza lub do wyjścia z Menu.

3.  Przycisk: Enter

Przyciskiem ENTER potwierdza się nastawione wartości .

4.  Przycisk: w lewo

Przesuwanie się w menu w lewo

5.  Przycisk: w górę

Przesuwanie się w menu w górę. Zwiększanie nastawianej wartości.

6.  Przycisk: w dół

Przesuwanie się w menu w dół. Zmniejszanie nastawianej wartości.

7.  Przycisk: w prawo

Przesuwanie się w menu w prawo.

8. Czytnik kart pamięci

Szczelina dla włożenia karty pamięci. Czytnik obsługuje karty pamięci typu SD oraz MMC.

9. Gniazdko USB 2.0

Służy do połączenia stacji z komputerem przy pomocy kabla USB. Sam kabel nie wchodzi w skład kompletu.

10. Złączka zasilacza

Do złączki tej można poprzez zasilacz podłączyć stację do sieci elektrycznej.

11. Pomocnicza podpórka

Stację można umieścić takze na pomocniczej podpórce (patrz ilustracja):

12. Sensor

To miejsce odbiera sygnały przekazujące dane z czujników zewnętrznych.

B. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

Opis przycisków

1. Przycisk [EXIT]

Służy do cofnięcia ruchu, powrotu do poprzedniego stanu wyświetlacza

2. Przycisk [SLIDE SHOW]

Naciśnięcie jego rozpocznie prezentację zdjęć z karty  SD/SDHC lub poprzez USB

3. Przycisk [<]

Przesuwanie się w menu w lewo

4. Przycisk [/\]

Przesuwanie się w menu w górę. Zwiększanie nastawianej wartości

5. Przycisk [\/]

Przesuwanie się w menu w dół. Zmniejszanie nastawianej wartości

6. Przycisk [>]

Przesuwanie się w menu w prawo

7.	Przycisk [  ] Służy do potwierdzenia nastawionych wartości

8. Przycisk [SETUP]

Naciśnięciem tego przycisku rozpoczynamy nastawianie.

9. Przycisk

Przycisk ten służy do włączania i wyłączania (on/off) stacji.

C. ZEWNĘTRZNY CZUJNIK BEZPRZEWODOWY

1. Wskaźnik  LED

Pulsuje w czasie gdy czujnik przekazuje dane

2, 3. Informacja o temperaturze i wilgotności powietrza

Dane z czujnika o temperaturze oraz wilgotności powietrza na wyświetlaczu stacji.

4.	Numer kanału

Informuje o kanale na którym można znaleźć ukazywane na wyświetlaczu dane z poszczególnych czujników.

5.	Pomieszczenie dla baterii

Opis przycisków

Czujniki mają 3 przyciski wewnątrz pojemnika baterii (5).

6.	Przycisk[CH]

Po włożeniu bateri wskaźnik diodowy LED zacznie pulsować, wskazując na jakim kanale odbywa się łączność (fabrycznie nastawiony jest kanał 1 – dioda błyska  co 1,5 sekundy). Jeśli w ciągu 10 sekund nie zostanie przyciśnięty żaden przycisk, zostanie nastawiony kanał 1.

Jeśli w ciągu 10 sekund od włożenia baterii zostanie naciśnięty przycisk [CH], numer kanału  dwukrotnie błyśnie co 1,6 sekundy, co oznacza, że nastawiany jest drugi kanał łączności radiowej. Po kolejnym naciśnięciu przycisku [CH] przełączy na trzeci kanał a dioda błyśnie trzykrotnie i tak dalej.

Stacja obsługuje do pięciu czujników, więc kolejne naciśnięcie przycisku [CH] spowoduje powrót na pierwszy kanał.

7. Przycisk [°C/°F]

Służy do wyboru skali temperatury. Przełącza między °C(stopnie Celsjusza) a °F (stopnie Fahrenheita).

8.	Przycisk [RESET]

Naciśnięciem tego przycisku przywraca się nastawienia fabryczne.

URUCHAMIANIE

Stacja pogody JVD RB2X zaprojektowana została tak, aby jej obsługa była jak najprostsza. Aby uruchomić stację należy postępować według następujących  instrukcji.

Pierwszym krokiem jest podłączenie zasilacza do złączki stacji, a następnie włączenie zasilacza do gniazdka sieciowego.

;

Uwaga:  Gniazdko winno znajdować się w pobliżu stacji i być łatwo dostępne.

Nawiązanie łączności pomiędzy czujnikami zewnętrznymi a stacją pogody

Należy przeprowadzić krok po kroku następujące czynności:

  - Włączyć stację pogody będącą odbiornikiem danych.

  - Włożyć 2 szt. baterii typu AA (paluszki) do pojemnika baterii czujnika zewnętrznego (będącego nadajnikiem danych), zwracając uwagę na właściwe skierowanie biegunów + / –.

  - Kontrolka LED zacznie pulsować sygnalizując, że nastawiona jest na pierwszy kanał. Naciskaniem przycisku [CH] można przełączyć się na inny kanał (2-5).

  - Jeśli łączność uda się nawiązać, dane o temperaturze i wilgotności powietrza oraz numer kanału na którym są one przekazywane powinny pojawić się na wyświetlaczu w ciągu dwóch minut.

  - Jeśli do stacji podłączonych jest więcej czujników, pochodzące z nich dane będą się pojawiać na wyświetlaczu w odstępach pięciosekundowych.

  - Podłączanie kolejnych czujników przebiega analogicznie (punkty 2 do 4).

Uwaga: Przydzielając kanały należy zwracać uwagę aby przez pomyłkę nie przydzielić tego samego kanału dwóm czujnikom. W takim przypadku występowałby konflikt między czujnikami.

1.	Ekran wyjściowy

Po włączeniu stacji na wyświetlaczu w ciągu 5 sekund pojawi się ekran wyjściowy, a następnie menu główne, po czym stacja rozpocznie normalną pracę.

Przy pierwszym uruchomieniu stacji, po ekranie wyjściowym pojawi się menu dotyczące wyboru języka. Gdy język zostanie wybrany, przy dalszych włączeniach stacji pytanie o język już się nie pojawi. Zmiana języka nastąpić może dopiero po resetowaniu stacji i przywróceniu nastawień fabrycznych. Wówczas przy kolejnym włączeniu stacji pojawi się ponownie pytanie o wybór języka.

- Ekran główny

Po ekranie wyjściowym oraz wyborze języka na wyświetlaczu pojawi się ekran główny, co oznacza normalny tryb pracy stacji. Na ekranie głównym znajdują się następujące dane: pogoda, wewnętrzna i zewnętrzna temperatura i wilgotność, kalendarz, kanał, czas oraz ciśnienie atmosferyczne.

W prawej dolnej części wyświetlacza są 3 ikony, przy pomocy których można stacją sterować i ją nastawiać.

Od prawej: Nastawianie (settings), Kalendarz (calendar) i Fotografie (photos). Opisem funkcji tych ikon zajmiemy się później. Do poruszania się po menu służą strzałki na pilocie lub też strzałki na tylnej ściance stacji. Po wybraniu z menu żądanej ikony należy wybór potwierdzić przyciskiem [  ]. Aby cofnąć się o krok wstecz lub wyjść z menu należy nacisnąć przycisk [Esc].

  - NASTAWIANIE

Przesuwając się przy pomocy strzałek wybieramy ikonę “Nastawianie“ (koło zębate) w dolnym prawym rogu (patrz ilustracja nad tym tekstem) lub naciskamy przycisk SETUP na pilocie. Po wyborze ikony naciskamy przycisk [  ] dla potwierdzenia wyboru i przejścia do menu “Nastawianie“ (patrz ilustracja pod tym tekstem).

W menu “Nastawianie“ jest 20 różnych wariantów nastawiania. W menu tym poruszać się można przy pomocy strzałek w górę i w dół. Gdy trafi się na wybraną pozycję, naciśnięciem przycisku [  ] potwierdza się wybór, a następnie przyciskami w lewo i w prawo wprowadzić można żądane zmiany nastawień. Zmianę zawsze potwierdza się przyciskiem [  ] po czym można wprowadzanie zmian kontynuować. Gdy wszystkie pożądane zmiany zostaną wprowadzone przyciskiem [EXIT] na pilocie lub przyciskiem ESCAPE (z drzwiami) na tylnej ściance stacji powrócić można do trybu normalnej pracy.

2.1.1. Pozycja “Image Display“w menu Nastawianie

W  menu „Nastawianie“ wybieramy przy pomocy klawiszy “/\” a “\/” pozycję Image Display, i naciskamy przycisk [  ] dla potwierdzenia wyboru. Pozycja zabarwi się na czerwono, co oznacza że jest aktywna. Przyciskami “＞” lub “＜” wybieramy żądane nastawienie: Stretch (rozciągnąć), Crop (obciąć), Original. Wybieramy żądany sposób pokazania zdjęcia, potwierdzamy przyciskiem [  ] a pozycja wróci do żółtej barwy.

2.1.2. Slide Show Effect (prezentacja fotografii jako serii slajdów) a Slide Show Interval (rytm zmiany zdjęć )

1)  W  menu „Nastawianie“ wybieramy przy pomocy klawiszy “/\” a “\/” pozycję Slide Show Effect, i naciskamy przycisk [  ] dla potwierdzenia wyboru. Pozycja zabarwi się na czerwono, co oznacza że jest aktywna.  Przyciskami“＞” lub “＜” wybieramy żądane efekty: Wave (fala), 3D circle (3D okrąg), Open Door (otwarcie drzwi), Clock Flip (obrócenie), All (wszystko), a Reel (szpula). Potwierdzamy wybór naciśnięciem przycisku[  ] a pozycja wróci do żółtej barwy.

2) Przy pomocy klawiszy“/\” a “\/” wybieramy pozycję Slide Show Interval, naciśnięciem klawisza[  ] potwierdzamy wybór. Pozycja zabarwi się na czerwono, co oznacza że jest aktywna.  Przyciskami“＞” lub “＜” wybieramy żądaną długość interwału (na jak długo zatrzyma się fotografia przed pokazaniem następnej): 3 sekundy, 5 sekund, 10 sekund, 2 minuty, 1godzina. Wybieramy żądany rytm zmiany zdjęć, potwierdzamy naciśnięciem przycisku[  ] a pozycja wróci do żółtej barwy.

2.1.3. Date Format (format daty) i Date (data)

1) W  menu „Nastawianie“ wybieramy przy pomocy klawiszy “/\” a “\/” pozycję Date Format, i naciskamy przycisk [  ] dla wybrania tej pozycji. Pozycja zabarwi się na czerwono, co oznacza że jest aktywna.  Przyciskami“＞” lub “＜” wybieramy żądany format daty: dd(dzień)—mm(miesiąc)—yyyy(rok) lub też  mm(miesiąc)—dd(dzień)—yyyy(rok). Potwierdzamy wybór naciśnięciem przycisku[  ] a pozycja wróci do żółtej barwy. Nastawianie daty (Date) związane jest z nastawianiem formatu daty. Na przykład: wybrano format daty mm—dd—yyyy: Naciskaniem przycisków “/\”a “\/” wybieramy pozycję Date, przyciskiem [  ] potwierdzamy wybór, a wiersz zaczerwieni się na znak, że jest aktywny. Wokół cyfr miesiąca pojawi się ramka.  Przy pomocy przycisków “＞” i “＜” nastawiamy żądany miesiąc. Nastawiony miesiąc potwierdzamy przyciskiem [  ].

3) Żółta ramka przeskoczy na pozycję -dd- co oznacza, że jest ona gotowa do nastawiania. Przy pomocy przycisków “＞” i “＜” nastawiamy żądany dzień miesiąca. Nastawiony dzień potwierdzamy przyciskiem [  ].

4) Analogicznie przebiega nastawienie roku.

2.1.4. Time Format (format czasu) and Time Setting (Nastawianie czasu)

1) W  menu „Nastawianie“ wybieramy przy pomocy klawiszy “/\” a “\/” pozycję Time Format (format czasu, i naciskamy przycisk [  ] dla potwierdzenia wyboru tej pozycji. Pozycja zabarwia się na czerwono, co oznacza że jest aktywna.  Przyciskami“＞” lub “＜” wybieramy żądany format czasu: 24-godzinowy czy też 12-godzinowy. Wybrany format czasu potwierdzamy naciśnięciem przycisku[  ] i pozycja wróci do żółtej barwy.

2) W  menu „Nastawianie“ wybieramy przy pomocy klawiszy “/\” i “\/” pozycję Time, i naciskamy przycisk [  ] dla wybrania tej pozycji. Pozycja zabarwia się na czerwono, co oznacza że jest aktywna, a wokół cyfr godziny pojawi się ramka. Przyciskami＞” i “＜” nastawiamy żądaną godzinę i potwierdzamy przyciskiem [  ].

3) Po potwierdzeniu wybranej godziny, wokół cyfr minut pojawi się ramka. Przy nastawianiu minut i sekund postępujemy tak samo jak przy nastawianiu godzin. Nastawiony czas potwierdzamy przyciskiem [  ] i pozycja wróci do żółtej barwy.

4) W  menu „Nastawianie“ wybieramy przy pomocy klawiszy “/\” i “\/” pozycję Time DST (czas letni), i naciskamy przycisk [  ] dla wybrania tej pozycji. Pozycja zabarwi się na czerwono, co oznacza że jest aktywna.  Przyciskiem “＞” lub “＜” funkci DST (czas letní) włączy się lub wyłączy a przyciskiem [  ] potwierdzi.

5) W  menu „Nastawianie“ wybieramy przy pomocy klawiszy “/\” i “\/” pozycję Time Zone (strefa czasowa) i naciskamy przycisk [  ] dla wybrania tej pozycji. Pozycja zabarwi się na czerwono, co oznacza że jest aktywna.   Przyciskami“＞” i “＜” wybieramy żądaną strefę czasową a przyciskiem [  ] potwierdzamy wybór.

2.1.5. Skala temperatury

W  menu „Nastawianie“ wybieramy przy pomocy klawiszy “/\” a “\/” pozycję Temperature Unit (skala temperatury) a potwierdzamy wybór klawiszem [  ]. Pozycja zabarwi się na czerwono, co oznacza że jest aktywna.  Przyciskiem “＞” lub “＜” przełącza się skale Celsjusza lub Fahrenheita a przyciskiem [  ] wybór potwierdzamy.

2.1.6 Nastawianie budzika

1) W  menu „Nastawianie“ wybieramy przy pomocy klawiszy “/\” i “\/” pozycję Alarm Time #1 Status (status budzika1) a potwierdzamy wybór klawiszem [  ]. Pozycja zabarwi się na czerwono, co oznacza że jest aktywna.   Przyciskiem“＞” lub “＜” budzik włączy się (Enable) lub wyłączy (Disable), po czym naciskamy przycisk [  ] dla potwierdzenia. Tak samo nastawiamy budzik 2 (Alarm Time #2).

2) W  menu „Nastawianie“ wybieramy przy pomocy klawiszy “/\” i “\/” pozycję Alarm Snooze (powtarzanie budzenia) i potwierdzamy wybór klawiszem [  ]. Pozycja zabarwi się na czerwono, co oznacza że jest aktywna.  Przyciskami „＞” i “＜” nastawiamy długość pauzy pomiędzy budzeniami: 5 minut, 7minut, 10 minut, 15 minut lub 20 minut. Po czym naciskamy przycisk [  ] dla potwierdzenia..

3) W  menu „Nastawianie“ wybieramy przy pomocy klawiszy “/\” i “\/” pozycję Alarm Time #1 Setting (Nastawianie budzika1) i potwierdzamy wybór klawiszem [  ]. Przyciskami „＞” i “＜” nastawiamy żądany wariant: Every day (codziennie) lub Working days (dni robocze). Po czym naciskamy przycisk [  ] dla potwierdzenia..

4) W  menu „Nastawianie“ wybieramy przy pomocy klawiszy “/\” i “\/” pozycję Alarm Time #1 (czas budzenia1) i potwierdzamy wybór klawiszem [  ]. Pozycja zabarwi się na czerwono, co oznacza że jest aktywna.  Przyciskami“＞” i “＜” wybieramy żądany czas budzenia (podobnie jak przy nastawianiu czasu). Po czym naciskamy przycisk [  ] dla potwierdzenia. 5) Taka sama procedura jak nastawianie budzika 1(Alarm Time #1) jest i dla nastawiania budzika 2 (Alarm Time #2).

Uwaga: Gdy nadejdzie czas budzenia, rozlegnie się przez minutę sygnał dźwiękowy. Sygnał ten można wyłączyć naciśnięciem przycisku EXIT na pilocie lub tylnej ściance stacji.

2.1.7 Nastawianie wyświetlacza

1) Jaskrawość

W  menu „Nastawianie“ wybieramy przy pomocy klawiszy “/\” a “\/” pozycję Brightness (jaskrawość) i potwierdzamy wybór klawiszem Enter lub [  ]. Pozycja zabarwi się na czerwono, co oznacza że jest aktywna.  Przyciskami＞” i “＜” nastawiamy stosowny poziom (level) jaskrawości wyświetlacza: level 0, level 1, level 2, level 3, level 4, level 5, oraz level 6. Następnie naciskamy przycisk [  ] dla potwierdzenia.

2) Kontrast

W  menu „Nastawianie“ wybieramy przy pomocy klawiszy “/\” a “\/” pozycję Contrast (kontrast) i potwierdzamy wybór klawiszem [  ]. Pozycja zabarwi się na czerwono, co oznacza że jest aktywna.  Przyciskami＞” i “＜” nastawiamy żądany poziom (level) kontrastu: level 0, level 1, level 2, level 3, level 4, level 5, czy level 6. Po czym naciskamy przycisk [  ] dla potwierdzenia.

3) Powrót do nastawień fabrycznych

W  menu „Nastawianie“ wybieramy przy pomocy klawiszy “/\” a “\/” pozycję Reset Default Setting (Powrót do nastawień fabrycznych) i potwierdzamy wybór klawiszem [  ].

Przyciskiem“＞” lub “＜” wybieramy żądane nastawienie: Yes (tak) lub No (nie). Następnie naciskamy klawisz Enter lub [  ] dla potwierdzenia.

4) Wersja firmwaru urządzenia

Ostatnia pozycja menu to numer oraz data wersji firmwaru, na którym pracuje stacja.

  - Kalendař

Ikona “Kalendarz“ umieszczona jest w prawym dolnym rogu wyświetlacza (obok ikony Nastawianie). W trybie normalnej pracy stacji ikonę wybrać można posługując  się strzałkami “＞” lub “＜”. Gdy tylko ikona zostanie wybrana (żółto świeci), potwierdzić należy wybór naciśnięciem klawisza [  ]. Ukaże się kalendarz podobny do poniższego. Dane w kalendarzu nastawione były w poprzednim nastawianiu.

W trybie tym naciśnięcie klawisza “＞” przesuwa nas do następnego miesiąca, natomiast naciśnięcie “＜” powoduje wyświetlenie miesiąca poprzedniego.

Uwaga: Po wyjściu z trybu kalendarz i powrocie do normalnej pracy stacji dane zostaną automatycznie aktualizowane.

2.3. Cyfrowa ramka do fotografii

Ikona “Fotoramka“ umieszczona jest w prawym dolnym rogu wyświetlacza (obok ikony “Kalendarz“). W trybie normalnej pracy stacji ikonę wybrać można posługując  się strzałkami “＞” lub “＜”. Gdy tylko ikona zostanie wybrana (żółto świeci), potwierdzić należy wybór naciśnięciem klawisza [  ]. Jeśli w czytniku umieszczona jest karta pamięci (SD lub SDGC) na wyświetlaczu pojawi się tablica ze zdjęciami  zapisanymi w pamięci karty. Można też wyświetlić fotografie z pamięci USB FLASH lub, na przykład, wprost z aparatu za pośrednictwem kabla USB.

2.3.1. Wyświetlenie fotografii

Natychmiast po włożeniu do czytnika - w trybie normalnej pracy - karty pamięci (SD/SDGC), rozpocznie się automatycznie w ramce na środku ekranu prezentacja fotografii. Jeśli chcemy widzieć zdjęcia na całym ekranie, należy wybrać i potwierdzić ikonę “Fotoramka“. Ukaże się ekran z widokiem wszystkich zdjęć jak na powyższej ilustracji. Przy pomocy klawiszy“<”, “>” , “/\” lub “\/” wybieramy żądaną fotografię. Dla potwierdzenia wyboru zdjęcia i ukazania go w pełnej wielkości należy nacisnąć klawisz [  ]. Fotografie można następnie przeglądać w ich pełnej wielkości posługując się klawiszami “<” lub “>”.

2.3.2 Rozpoczęcie prezentacji fotografii

Gdy prezentowana jest fotografia na pełnym ekranie i naciśniemy przycisk [  ] lub przycisk [Slideshow] na pilocie, rozpocznie się prezentacja fotografii na pełnym ekranie. Prezentacja będzie trwała aż do ponownego naciśnięcia przycisku [  ] lub przycisku [Slideshow] na pilocie. Aby z przeglądania na pełnym ekranie powrócić do ukazania wszystkich zdjęć nacisnąć trzeba przycisk [EXIT]. Ponowne naciśnięcie przycisku [EXIT] spowoduje powrót do trybu normalnej pracy stacji.

Nastawianie własności prezentacji można zmieniać (patrz rozdział 2.1.2).

| SPECYFIKACJA |
| --- |
| Model | RB 2X |
| Opis | Kolorowa stacja pogody z funkcją ramki cyfrowej |
| Charakterystyka |
| Wyświetlacz stacji | 8-calowy (20cm) typ TFT |
| Photo |
| Format | JPEG |
| Prezentacja | W środku ekranu/ na cały ekran |
| Efekty przy zmianie zdjęć | 19 |
| Okres zmiany fotografii | Można nastawić (od sekund po godziny) |
| Własności pamięci |
| Obsługiwane karty pamięci | SD, MMC, |
| USB Host | 2.0: można podłączyć flash disk / aparat / … |
| Funkcja czau |
| Synchronizacja radiowa | DCF- |
| Nastawienie strefy czasowej | Tak |
| Budzik, kalendarz | Tak |
| Czujniki |
| Termometr wewnętrzny stacji (zakres pomiaru) | 0°C ~ +50.0°C(+32°F ~ +122°F) |
| Wilgotnościomierz wewnętrzny stacji (zakres pomiaru) | 30%RG ~ 90%RG |
| Bezprzewodowy czujnik temperatury (zakres pomiaru) | 5- kanałów > -10.0°C ~ +50.0°C (+14°F ~ +122°F) |
| Bezprzewodowy czujnik wilgotności (zakres pomiaru) | 5-kanałów> 30%RG ~ 90%RG |
| Ciśnienie atmosferyczne | 600gPa ~ 1100gPa |
| Jednostki ciśnienia atm. | gPa / mmGg / inGg |
| Prognoza pogody | Słonecznie/ zachmurzenie/ pochmurno/ deszcz/ burza |
| Wskaźnik fazy Księżyca | 8 faz |
| Pozycja Ziemi i Księżyca | Tak |
| Zasilanie |
| Główne źródło | Zasilacz sieciowy AC-DC 100-240V / 5.5V1.2A |
| Łączność bezprzewodowa |
| Częstotliwość | 868 MGz |
| Liczba kanałów | 5 |
| Zasięg sygnału czujnika (na otwartej przestrzeni) | 75 metrów (minimum) |
| Akcesoria |
| Zasilacz sieciowy | 1 szt. |
| Pilot | 1 szt. |
| Czujnik bezprzewodowy | 1 szt. |
| Stojak - podpórka | 1 szt. |

Uwaga:

W środowisku gdzie występują silne zakłócenia elektromagnetyczne, działanie stacji może odbiegać od normy. Może też być zakłócona łączność bezprzewodowa. Problemy te ustąpią z chwilą ustania zakłóceń.

Importer Jasněna Vlahova niniejszym oświadcza, że urządzenie to spełnia podstawowe wymagania oraz stosowne postanowienia dyrektywy 1999/5/ES.

# Text boxes

Na trh dodává:

Jasněna Vláhová

Nové Město nad Metují

www.vlahova.cz