(CZ)      Rádiem řízený budík s předpovědí počasí JVD RB281

Vlastnosti:

- 6 tlačítek: +,-,MODE (režim),CHANNEL(kanál),ALARM(budík), SNOOZE/LIGHT(opakované buzení/světlo).

- Příjem DCF: přesný čas řízený rádio-signálem

- Zobrazuje: hodiny, minuty, vteřiny

- Kalendář do roku 2099

- Zobrazuje: Den v týdnu v sedmi jazycích.

- 12/24 hodinový formát zobrazení času

- Možnost přepínání jednotek měření teploty C/F

- Zobrazení venkovní i vnitřní teploty

- Zobrazuje symboly předpovědi počasí a tlak vzduchu

- Ukazatel slabé baterie

- Přepínání letního zimního času (DST)

- Budík s opakovaným buzením

- Modré prosvícení displeje LED

Charakteristika:

| Teplota | Vlhkost |
| --- | --- |
| 0 ~ 60(C | --- |
| -20 ~ 70(C | --- |

LCD DISPLEJ

1: čas; 2:opakování buzení; 3:Budík; 4:Příjem rádio-signálu; 5:letní čas; 6:Symbol předpovědí počasí; 7:Tlak vzduchu 8:Tendence venkovní teploty; 9:Venkovní teplota; 10:Příjem rádio-signálu; 11:Kanál rádio-signálu; 12:Baterie čidla

13:Změna kanálu rádio-signálu; 14:Vnitřní teplota; 15:Baterie vnitřního čidla; 16:Tendence vnitřní teploty

17:Datum/měsíc ; 18:Den v týdnu;

A: MODE (režim)  B:ALARM (budík)  C: +   D:-   E: CHANNEL (kanál)

4 Ovládání:

4.1 Běžný provoz

- Přidržte tlačítko “MODE” po dobu delší než 3vteřiny pro vstup do režimu nastavení času.

- Stiskněte tlačítko “ALARM” pro zobrazení času buzení.

- Přidržte tlačítko “ALARM” pro vstup do nastavení času buzení.

- Stiskněte tlačítko “-“ pro přepnutí jednotek měření teploty ((C / (F)

- Přidržte tlačítko “-“ po dobu delší než 3 vteřiny pro zahájení přijmu rádio-signálu

- Stiskněte tlačítko “CHANNEL” pro přepnutí kanálu rádio-signálu

- Přidržte tlačítko “CHANNEL” po dobu delší než 3 vteřiny pro znovupřijetí rádio-signálu

- Stiskněte tlačítko “SNOOZE/LIGHT” pro osvětlení displeje na dobu 5 vteřin

- Stiskněte tlačítko “SNOOZE/LIGHT” v době kdy zní zvuková signalizace budíku pro její přerušení na dobu 5 minut.

4.2 Nastavení času

- Přidržte tlačítko “MODE” po dobu delší než 3vteřiny pro vstup do režimu nastavení času.

- Rozbliká se 12/24 formát času. Tisknutím tlačítek “+,-“ nastavíte požadovaný formát.

- Stiskněte tlačítko “MODE” pro potvrzení nastavení

- Rozbliká se OFFSET. Tiskněte tlačítka “+,-“ pro výběr hodnoty OFFSET.

- Stiskněte tlačítko “MODE” pro potvrzení.

- Hodnota hodina se rozbliká na displeji. Tisknutím tlačítek “+,-“ nastavíte požadovanou hodinu.

- Stiskněte tlačítko “MODE” pro potvrzení.

- Hodnota minuta se rozbliká na displeji. Tisknutím tlačítek “+,-“ nastavíte požadovanou minutu.

- Stiskněte tlačítko “MODE” pro potvrzení.

- Hodnota rok se rozbliká na displeji. Tisknutím tlačítek “+,-“ nastavíte požadovaný rok.

- Stiskněte tlačítko “MODE” pro potvrzení.

- Hodnota měsíc se rozbliká na displeji. Tisknutím tlačítek “+,-“ nastavíte požadovaný měsíc.

- Stiskněte tlačítko “MODE” pro potvrzení.

- Hodnota datum se rozbliká na displeji. Tisknutím tlačítek “+,-“ nastavíte požadovaný datum.

- Stiskněte tlačítko “MODE” pro potvrzení.

- Jazyk dne v týdnu se rozbliká. Tiskněte tlačítka “+.-“ pro výběr požadovaného jazyka.

- Stiskněte tlačítko “MODE” pro potvrzení.

Poznámka:

Pokud po dobu 30 vteřin nestisknete žádná tlačítka, nastavení se automaticky ukončí.

Den v týdnu se mění automaticky podle roku, měsíce a data.

4.3 Nastavení budíku

- Stiskněte tlačítko “ALARM” pro zobrazení času buzení.

- Přidržte tlačítko “ALARM” pro vstup do nastavení času buzení.

- Hodnota hodina AL1 (čas buzení1)se rozbliká. Tisknutím tlačítek “+,-“ nastavíte požadovanou hodinu AL1.

- Stiskněte tlačítko “ALARM” pro potvrzení nastavené hodnoty hodina A1.

- Hodnota minuta se rozbliká. Tisknutím tlačítek “+,-“ nastavíte požadovanou minutu buzení.

- Stiskněte tlačítko “ALARM “ pro potvrzení a ukončení nastavení času buzení.

Poznámka:

Pokud po dobu 30 vteřin nestisknete žádná tlačítka, nastavení se automaticky uloží a ukončí.

Když je čas buzení na displeji, stisknutím tlačítka “-“ vypnete nebo zapnete budík.

Stiskněte tlačítko “SNOOZE/LIGHT” v době kdy zní zvuková signalizace budíku pro její přerušení na dobu 5 minut.

Pokud je aktivujete funkci SNOOZE (opakované buzení), stiskněte jakékoliv jiné tlačítko pro ukončení buzení.

4.4 Teplota

- Měřitelný teplotní rozsah: -9.9℃—50℃(14.2℉—122℉)

- Doba mezi jednotlivými měřeními : 30 vteřin

- Přesnost (rozlišení): 0.1C

Poznámka:

Na dobu, kdy zvoní budík nebo probíhá vyhledávání rádio signálu, se měření teploty na chvíli zastaví.

4.5 Tlak vzduchu

Měřitelný tlakový rozsah: 850-1050（mb/hpa）

- Symbol předpovědi počasí se mění společně se změnami tlaku vzduchu.

4.6 Předpověď počasí

- Symboly předpovědi počasí: Jasno, Polojasno, Zataženo, Déšť.

- Symbol předpovědi počasí se aktualizuje jednou za hodinu.

- Předpověď počasí bude přesnější ve větraném pokoji.

5.0 Firemní nastavení

- Po vložení baterie se LCD na 3vteřiny rozsvítí a po pípnutí se zahájí běžný provoz (čas na displeji) a zobrazí se teplota.

- Čas buzení: 0:00. Budík- vypnuto.

- Přestávka opakovaného buzení (SNOOZE) : 5 minut

- Jednotky měření teploty: ℃

- Symbol předpovědi počasí: Polojasno.

- Jazyk dne v týdnu: Němčina

- Formát času: 24 HR

- Kalendář: 0:00. 1.Jan(leden). 2011

6.0 Příjem rádio-signálu přesného času (DCF)

1. 3 minuty po vložení baterií automaticky započne vyhledávání rádio-signálu DCF.

2. Přidržte tlačítko “-“ pro zahájení přijmu DCF.

3. Vyhledávání signálu DCF probíhá automaticky každý den v 1:00，2：00，3：00，4：00，5：00 ráno.

Každý pokus o automatické navázání spojení DCF trvá 5 minut.

Poznámka:

Při příjmu signálu DCF se na displeji objeví symbol.

7.0 Navázání rádio-spojení s venkovním čidlem

- 3 minuty po vložení baterií se bude systém snažit navázat spojení hlavní jednotky s čidlem.

- Za běžného provozu (čas na displeji) přidržte tlačítko “ CHANNEL” na dobu delší než 3vteřiny pro vymazání údajů, která čidlo posílá do hlavní jednotky, přerušení a znovu obnovení spojení.

8.0 Sedm jazyků dne v týdnu

Dovozce Jasněna Vláhová tímto prohlašuje, že výrobek je ve shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

(SK)   Rádiom riadený budík s predpoveďou počasia JVD RB281

Vlastnosti:

- 6 tlačítok: +,-,MODE (režim),CHANNEL(kanál),ALARM(budík), SNOOZE/LIGHT(opakované budenie/svetlo).

- Príjem DCF: presný čas riadený rádio-signálom

- Zobrazuje: hodiny, minúty, sekundy

- Kalendár do roku 2099

- Zobrazuje: Deň v týždni v sedmych jazykoch.

- 12/24 hodinový formát zobrazenia času

- Možnosť prepínania jednotiek merania teploty °C/°F

- Zobrazenie vonkajšej i vnútornej teploty

- Zobrazuje symboly predpovede počasia a tlak vzduchu

- Ukazovateľ slabej batérie

- Prepínanie letného- zimného času (DST)

- Budík s opakovaným budením

- Modré podsvietenie displeja LED

Charakteristika:

| Teplota | Vlhkosť |
| --- | --- |
| 0 ~ 60C | --- |
| -20 ~ 70C | --- |

LCD DISPLEJ

1: Čas; 2:Opakované budenie; 3:Budík; 4:Príjem rádio-signálu; 5:letný čas; 6:Symbol predpovede počasia; 7:Tlak vzduchu 8:Tendencia vonkajšej teploty; 9:Vonkajšia teplota; 10:Príjem rádio-signálu; 11:Kanál rádio-signálu; 12:Batéria čidla

13:Zmena kanálu rádio-signálu; 14:Vnútorná teplota; 15:Batéria vnútorného čidla; 16:Tendencia vnútornej teploty

17:Dátum/mesiac ; 18:Deň v týždni;

A: MODE (režim)  B:ALARM (budík)  C: +   D:-   E: CHANNEL (kanál)

4 Ovládanie:

4.1 Bežná prevádzka

- Pridržte tlačítko “MODE” po dlhšiu dobu ako 3sekundy pre vstup do režimu nastavenia času.

- Stlačte tlačítko “ALARM” pre zobrazenie času budenia.

- Pridržte tlačítko “ALARM” pre vstup do nastavenia času budenia.

- Stlačte tlačítko “-“ pre prepnutie jednotiek merania teploty (C / F)

- Pridržte tlačítko “-“ po dobu ďlhšiu ako 3 sekundy pre zahájenie prijmu rádio-signálu

- Stlačte tlačítko “CHANNEL” pre prepnutie kanálu rádio-signálu

- Pridržte tlačítko “CHANNEL” po dobu dlhšiu ako 3 sekundy pre znovuprijatie rádio-signálu

- Stlačte tlačítko “SNOOZE/LIGHT” pro osvetlenie displeja na dobu 5 sekúnd

- Stlačte tlačítko “SNOOZE/LIGHT” v dobe keď znie zvuková signalizácia budíka pre jej prerušenie na dobu 5 minút.

4.2 Nastavenie času

- Pridržte tlačítko “MODE” po dobu dlšiu ako 3sekundy pre vstup do režimu nastavenia času.

- Rozbliká sa 12/24 formát času. Stláčaním tlačítok “+,-“ nastavíte požadovaný formát.

- Stlačte tlačítko “MODE” pre potvrdenie nastavenia

- Rozbliká sa OFFSET. Stláčajte tlačítka “+,-“ pre výber hodnoty OFFSET.

- Stlačte tlačítko “MODE” pre potvrdenie.

- Hodnota hodina sa rozbliká na displeji. Stláčaním tlačítok “+,-“ nastavíte požadovanú hodinu.

- Stláčajte tlačítko “MODE” pre potvrdenie

- Hodnota minúta sa rozbliká na displeji. Stláčaním tlačítok+,-“ nastavíte požadovanú hodinu.

- Stláčajte tlačítko “MODE” pre potvrdenie.

- Hodnota rok sa rozbliká na displeji. Stláčaním tlačítok “+,-“ nastavíte požadovaný rok.

- Stláčajte tlačítko “MODE” pre potvrdenie.

- Hodnota mesiac sa rozbliká na displeji. Stláčaním tlačítok “+,-“ nastavíte požadovaný mesiac.

- Stiskněte tlačítko “MODE” pre potvrdenie.

- Hodnota dátum sa rozbliká na displeji. Stláčaním tlačítok +,-“ nastavíte požadovaný dátum.

- Stiskněte tlačítko “MODE” pre potvrdenie

- Jazyk, deň v týždni sa rozbliká. Stláčajte tlačítka “+.-“ pre výber požadovaného jazyka.

- Stláčajte tlačítko “MODE” pre potvrdenie.

Poznámka:

Pokiaľ počas 30 sekúnd nestlačíte žiadne tlačítka, nastavenie sa automaticky ukončí.

Deň v týždni sa mení automaticky podľa roka, mesiaca a dátumu.

4.3 Nastavenie budíka

- Stlačte tlačítko “ALARM” pre zobrazenie času budenia.

- Pridržte tlačítko “ALARM” pre vstup do nastavenia času budenia.

- Hodnota hodina AL1 (čas budenia1)sa rozbliká. Stláčaním tlačítok “+,-“ nastavíte požadovanú hodinu AL1.

- Stlačte tlačítko “ALARM” pre potvrdenie nastavenej hodnoty hodina A1.

- Hodnota minúta sa rozbliká. Stláčaním tlačítok “+,-“ nastavíte požadovanú minútu budenia.

- Stlačte tlačítko “ALARM “ pre potvrdenie a ukončenie nastavenia času budenia.

Poznámka:

Pokiaľ počas 30 sekúnd nestlačíte žiadne tlačítka, nastavenie sa  automaticky uloží a ukončí.

Keď je čas buzenia na displeji, stlačením tlačítka “-“ vypnete alebo zapnete budík.

Stlačte tlačítko “SNOOZE/LIGHT” v dobe keď znie zvuková signalizácia budíka pre jej prerušenie na dobu 5 minút.

Pokiaľ  aktivujete funkciu SNOOZE (opakované budenie), stlačte akékoľvek iné tlačítko pre ukončenie budenia.

4.4 Teplota

- Merateľný teplotný rozsah: -9.9℃—50℃(14.2℉—122℉)

- Doba medzi jednotlivými meraniami : 30 sekúnd

- Presnosť (rozlíšenie): 0.1C

Poznámka:

Na dobu, keď zvoní budík alebo prebieha vyhľadávanie rádio signálu, sa meranie teploty na chvíľu zastaví.

4.5 Tlak vzduchu

Merateľný tlakový rozsah: 850-1050（mb/hpa）

- Symbol predpovede počasia sa mení spoločne so zmenami tlaku vzduchu.

4.6 Predpoveď počasia

- Symboly predpovede počasia: Jasno, Polojasno, Zamračené, Dážď.

- Symbol predpovede počasia sa aktualizuje jedenkrát za hodinu.

- Predpoveď počasia bude presnejšia vo vetranej miestnosti.

5.0 Firemné nastavenie

- Po vložení batérie sa LCD na 3sekundy rozsveti a po pípnutí sa zaháji bežná prevádzka (čas na displeji) a zobrazí sa teplota.

- Čas budenia: 0:00. Budík- vypnutý.

- Prestávka opakovaného budenia (SNOOZE) : 5 minút

- Jednotky merania teploty: ℃

- Symbol predpovede počasia: Polojasno.

- Jazyk dňa v týždni: Nemčina

- Formát času: 24 HR

- Kalendár: 0:00. 1.Jan(leden). 2011

6.0 Príjem rádio-signálu presného času (DCF)

1. 3 minúty po vložení batérií automaticky začne vyhľadávanie rádio-signálu DCF.

2. Přidržte tlačítko “-“ pre zahájenie príjmu DCF.

3. Vyhľadávanie signálu DCF prebieha automaticky každý deň v 1:00，2：00，3：00，4：00，5：00 ráno.

Každý pokus o automatické naviazanie spojenia DCF trvá 5 minút.

Poznámka:

Pri príjme signálu DCF sa na displeji objaví symbol.

7.0 Naviazanie rádio-spojenia s vonkajším čidlom

- 3 minúty po vložení batérií sa bude systém snažiť naviazať spojenie hlavnej jednotky s čidlom.

- Za bežného prevozu (čas na displeji) pridržte tlačítko “ CHANNEL” na dobu dlhšiu ako 3sekundy pre vymazanie údajov, ktoré čidlo posiela do hlavnej jednotky, prerušenie a znovu obnovenie spojenia.

8.0 Sedem jazykov dňa v týdždni

Dovozca Jasněna Vláhová týmto prehlasuje, že výrobok je v zhode so základnými požiadavkami a s ďalšími

príslušnými ustanoveniami smernice 1999/5/ES.

(PL)  JVD RB281  Sterowany radiem budzik z prognozą pogody

Charakterystyka

- Sześć przycisków: +, -, MODE (tryb), CHANNEL (kanał),SNOOZE/LIGHT(powtarzanie budzenia/podświetlenie), ALARM (budzik),

- Sterowanie radiem DCF – dokladný czas z zegara atomowego

- Ukazuje godziny, minuty i sekundy

- Kalendarz do roku 2099

- Format czasu 12/24 godzinowy

- Dzień tygodnia w jednym z siedmiu języków

- Temperatura wewnętrzna/zewnętrzna

- Wybór skali temperatury (C lub (F

- Symbole prognozy pogody oraz ciśnienia atmosferycznego

- Budzik z funkcją drzemki (powtarzaniem budzenia)

- Wskaźnik słabej baterii

- Przejście na czas letni (DST)

- Niebieska barwa diod wyświetlacza LED

Zakresy pomiarów:

| Temperatura | Wilgotność |
| --- | --- |
| 0 ~ 60 (C | --- |
| -20 ~ 70 (C | --- |

Wyświetlacz diodowyLCD

1: Czas; 2:Drzemka - powtarzanie budzenia; 3:Budzik; 4:Odbiór sygnału radiowego; 5: Czas letni; 6:Symbol prognozy pogody; 7:Ciśnienie atmosferyczne 8:Tendencja zmiany temperatury zewnętrznej; 9: Temperatura zewnętrzna; 10: Odbiór sygnału radiowego; 11:Kanał łączności radiowej; 12:Baterie czujnika

13:Zmiana kanału łączności radiowej; 14:Temperatura wewnętrzna; 15:Bateria czujnika wewnętrznego; 16:Tendencja zmiany temperatury wewnętrznej

17:Data /miesiąc ; 18:Dzień tygodnia;

A: MODE (tryb)  B:ALARM (budzik)  C: +   D:-   E: CHANNEL (kanał)

4 Obsługa:

4.1 Běžný provoz

- Przytrzymanie przez co najmniej 3 sekundy przycisku “MODE” powoduje wejście w tryb nastawiania czasu.

- Naciśnięcie przycisku “ALARM” wyświetla czas budzenia.

- Przytrzymanie przycisku “ALARM” powoduje wejście w tryb nastawiania czasu budzenia.

- Naciśnięciem przycisku “-“ wybiera się skalę temperatury ((C / (F)

- Przytrzymanie przycisku “-“ przez co najmniej 3 sekundy powoduje rozpoczęcie odbioru synchronizującego sygnału radiowego.

- Naciśnięcie przycisku “CHANNEL” przełącza kanały łączności radiowej

- Przytrzymanie przycisku “CHANNEL” przez co najmniej 3 sekundy powoduje wznowienie odbioru sygnału radiowego.

- Naciśnięcie przycisku “SNOOZE/LIGHT” rozświetla wyświetlacz przez 5 sekund.

- Naciśnięcie przycisku “SNOOZE/LIGHT” w czasie sygnału dźwiękowego budzika zawiesza alarm na 5 minut.

4.2 Nastawianie czasu

- Przytrzymanie przez ponad 3 sekundy przycisku “MODE” powoduje wejście w tryb nastawiania czasu.

- Format czasu 12/24 zacznie pulsować. Naciskaniem przycisków „+“ lub „ -“ nastawia się żądany formát.

- Naciśnięcie przycisku “MODE” potwierdza nastawioną wartość.

- Pulsuje teraz  OFFSET. Naciskaniem przycisków „+“ lub „ -“ nastawia się żądany OFFSET.

- Naciśnięcie przycisku “MODE” potwierdza nastawioną wartość.

- Wartość godzin na wyświetlaczu zacznie pulsować. Naciskaniem przycisków “+, -“ nastawić można żądaną godzinę.

- Naciśnięcie przycisku “MODE” potwierdza nastawioną wartość.

- Wartość minut na wyświetlaczu zacznie pulsować . Naciskaniem przycisków „+“ i „ -“ nastawić można żądane minuty.

- Naciśnięcie przycisku “MODE” potwierdza nastawioną wartość.

- Cyfry roku na wyświetlaczu zaczną pulsować. Naciskaniem przycisków „+“ lub „ -“ nastawia się żądany rok.

- Naciśnięcie przycisku “MODE” potwierdza nastawioną wartość.

- Z kolei zacznie pulsować na wyświetlaczu oznaczenie miesiąca. Naciskaniem przycisków „+“ lub „ -“ nastawia się żądany miesiąc.

- Naciśnięcie przycisku “MODE” potwierdza nastawioną wartość.

- Następnie zacznie pulsować data. Naciskaniem przycisków „+“ lub „ -“ nastawia się żądaną datę.

- Naciśnięcie przycisku “MODE” potwierdza nastawioną datę.

- Język opisu dnia tygodnia zacznie pulsować . Naciskając przyciski „+“ lub „ -“ wybrać można żądany język.

- Naciśnięcie przycisku “MODE” potwierdza nastawiony język.

Uwaga:

Jeśli przez okres 30 sekund nie zostaną naciśnięte żadne przyciski, nastawienie zostanie automatycznie zapamiętane a tryb nastawiania zakończony.

Dzień tygodnia nastawiany jest automatycznie na podstawie zadanej daty (roku, miesiąca, dnia)

4.3 Nastawianie budzika

- Naciśnięcie przycisku “ALARM“ wyświetla czas budzenia

- Przytrzymanie przycisku “ALARM” powoduje wejście w tryb nastawiania czasu budzenia.

- Cyfry godzin pierwszego budíka (AL1) zaczną pulsować . Naciskaniem  przycisków „+“ i „ -“ nastawić można żądaną godzinę.

- Naciśnięcie przycisku “ALARM” potwierdza nastawioną wartość.

- Cyfry minut zaczną pulsować . Naciskaniem  przycisków „+“ i „ -“ nastawić można żądaną wartość minut budzenia.

- Kolejne naciśnięcie przycisku “ALARM “ powoduje zapamiętanie nastawionych wartości oraz wyjście z trybu nastawiania czasu budzenia.

Uwaga:

Jeśli przez okres 30 sekund nie zostaną naciśnięte żadne przyciski, nastawienie zostanie automatycznie zapamiętane a tryb nastawiania zakończony.

W trakcie normalnego chodu zegara (na wyświetlaczu aktualny czas), naciśnięciem przycisku “-” można włączyć lub wyłączyć budzik.

Naciśnięcie przycisku “SNOOZE/LIGHT” w czasie trwania sygnału dźwiękowego budíka zawiesza alarm na 5 minut..

Jeśli jest aktywna funkcja SNOOZE (powtarzanie budzenia), naciśnięcie jakiegokolwiek innego przycisku kończy alarm.

4.4  Temperatura

- Zakres mierzenia temperatury: -9.9℃—50℃(14.2℉—122℉)

- Okres pomiędzy pomiarami : 30 sekund

- Dokładność pomiaru: 0.1 oC

Uwaga:

W czasie gdy dzwoni budzik albo trwa próba odbioru radiowego sygnału synchronizującego, pomiar temperatury zostaje chwilowo zawieszony.

4.5 Ciśnienie atmosferyczne

Zakres mierzonego ciśnienia:  850-1050（mb/hpa）

- Symbol prognozy pogody zmienia się stosownie do zmian ciśnienia atmosferycznego.

4.6 Prognoza pogody

- Symbole prognozy pogody: Słonecznie, Zachmurzenie, Pochmurno, Deszcz.

- Symbol prognozy pogody aktualizuje się co godzinę.

- Prognoza pogody będzie bardziej dokładna w wietrzonym pokoju.

5.0 Nastawienia fabryczne

- Po włożeniu baterii wyświetlacz LCD rozświeci się na 3sekundy, a po sygnale dźwiękowym budzik rozpocznie normany chód (na wyświetlaczu pojawi się czas i temperatura).

- Czas budzenia: 0:00. Budzik – wyłączony.

- Pauza w powtarzaniu budzenia (SNOOZE) : 5 minut

- Skala temperatury: ℃

- Symbol prognoty pogody: Zachmurzenie.

- Język dnia tygodnia:  niemiecki

- Format czasu: 24-godzinowy

- Kalendarz:  0:00. 1.Jan (styczeń). 2011

6.0 Odbiór synchronizującego sygnału radiowego (DCF)

1. Po 3 minutach od włożenia baterií rozpocznie się automatycznie próba odebrania sygnału radiowego (DCF )   synchronizującego budzik z zegarem atomowym.

2. Odbiór można też rozpocząć ręcznie naciskając i przytrzymując przycisk “-“.

3. Automatyczna synchronizacja zegara odbywa się codziennie.

Seanse łączności DCF rozpoczynają się automatycznie o godzinie: 1:00, 2:00, 3:00, 4:00,5:00. Jeśli synchronizacja się powiedzie, dalsze seanse tego dnia nie będą powtarzane. Okres odbioru sygnału synchronizującego wynosi 5 minut.

Uwaga:

W trakcie odbioru sygnału DCF na wyświetlaczu pojawi się symbol .

7.0 Nawiązanie łączności z czujnikiem zewnętrznym

- Po 3 minutach od włożenia baterií system rozpocznie automatycznie próbę nawiązania łączności z czujnikiem zewnętrznym.

- W trakcie normalnego chodu zegara (na wyświetlaczu aktualny czas), przez naciśnięcie i przytrzymanie przez 3 sekundy przycisku “CHANNEL” można wymazać dane przesłane przez czujnik, przerwać i ponownie nawiązać łączność z czujnikiem.

8.0 Dzień tygodnia w siedmiu językach

Importer Jasněna Vláhová oświadcza, że produkt spełnia podstawowe wymagania oraz inne stosowne postanowienia dyrektywy 1999/5/ES.

(EN) RADIO CONTROLLED ALARM CLOCK WITH WEATHER FORECAST JVD RB821

1 Main Features:

- 6 Buttons: +,-,MODE,CHANNEL,ALARM, SNOOZE/LIGHT.

- RCC reception: DCF

- Display for Hour, Minute, Second.

- Perpetual calendar to 2099

- Weekday display in 7 languages.

- Hour display in 12/24 Hr format

- Temperature display in C/F

- Indoor/outdoor temperature display

- Weather icon display with air pressure reading

- Low battery indication

- Daylight Saving Time

- Alarm with Snooze

- Blue LED backlight

2 Environmental Characteristic:

| Item | Temperature | Humidity |
| --- | --- | --- |
| Operating | 0 ~ 60(C | --- |
| Storage | -20 ~ 70(C | --- |

3 LCD DISPALY

1: Time; 2:Snooze; 3:Alarm; 4:RCC Reception; 5:Summer Time; 6:Wheather Icon; 7:Air Pressure

8:Out Temperature Trend ; 9:Out Temperature; 10:RF Reception; 11:RF Channel; 12:Sensor Battery

13:RF Channel Cycle; 14:Indoor Temperature; 15:Indoor Battery; 16:Indoor Temperature Trend

17:Date/month ; 18:Weekday;

A: MODE  B:ALARM  C: +   D:-   E: CHANNEL

4 Operating Procedures:

4.1 Normal Mode

- Hold “MODE” for more than 3s to enter time setting mode.

- Press “ALARM” for checking alarm time.

- Hold “ALARM” to enter alarm time setting

- Press “-“ to switch from C to F

- Hold “-“ for more than 3s to enter RCC reception

- Press “CHANNEL” to switch RF channel

- Hold “CHANNEL” for 3s to re-register RF

- Press “SNOOZE/LIGHT” for backlight on for 5s

- When alarm is ringing, press “SNOOZE/LIGHT” to pause alarm for 5 minutes

4.2 Time Setting Mode

- Hold “MODE” to enter time setting.

- 12/24 hr fromat setting is flashing, Press “+,-“ to select the value.

- Press “MODE” to confirm setting

- OFFSET is flashing. Press “+,-“ to select the value.

- Press “MODE” to confirm.

- Hour display is flashing. Press “+,-“ to select the value.

- Press “MODE” to confirm

- Minute display is flashing. Press “+,-“ to select the value.

- Press “MODE” to confirm

- Year display is flashing.Press “+,-“ to select the value.

- Press “MODE” to confirm.

- Month display is flashing. Press “+,-“ to select the value.

- Press “MODE” to confirm

- Date display is flashing. Press “+,-“ to select the value.

- Press “MODE” to confirm

- Languages for weekday display is flashing. Press “+.-“ to select the language you want.

- Press “MODE” to confirm.

Information:

Without any press within 30s ,it will exit setting automatically.

Weekday display will change when year,month ,date changes.

4.3 Alarm Setting

- Press “ALARM” to view alarm time.

- Hold “ALARM” for 3s to enter alarm time setting.

- AL1 hour display is flashing, press “+,-“ to select the value.

- Press “ALARM” to confirm .

- AL1 minute display is flashing,press “+,-“ to select the value.

- Press “ALARM “ to confirm and exit setting.

Information:

Without any press within 30s, it will exit setting mode and save set value automatically.

When in the display of alarm time, Press “-“ to turn ON/OFF alarm.

When alarm is ringing, press “SNOOZE/LIGHT” to pause ringing for 5 minutes.

When Snooze function is activated, press other butons to exit snooze mode.

4.4 Temperature Detection

- Temperature Detection Area: -9.9℃—50℃(14.2℉—122℉)

- Detection Cycle: 30s

- Detcetion Accuracy: 0.1C

Information:

When alarm is ringing or in the RCC reception, temperature detection will be paused for a while.

4.5 Air Pressure

- Air Pressure Detection Area: 850-1050（mb/hpa）

- Wheather Icon will change as the air pressure changes

4.6 Wheather Forecast

- For Icons for Wheather Forecast: Sunnly , Slightly Sunny, Cloudy, Rainy.

- Wheather icon changes ever 1 hour.

- Wheather Forecast will be more correct in a ventilated roon than in a chiller room.

5.0 Default Value

- Once insert the battery, the LCD will be in full display for 3s with backlight on. Then switch to normal mode after a sound “BI” and detect the temperature.

- Aalrm : 0:00.  Alarm off.

- Snooze Function : 5 minutes

- Temperature Format: C.

- Weather Icon: Slight Sunny.

- Language for weekday display : German

- Time Format: 24 HR

- Calendar : 0:00. 1st Jan. 2011

6.0 RCC Reception

- RCC Reception Conditions:

1. Automatically enter RCC reception at 3 minutes after battery inserted.

2. Hold “-“ to enter RCC reception.

3. Automatic reception at everyday

- Automatic reception time: Every 1：00，2：00，3：00，4：00，5：00 (AM) , automatic RCC signal reception. And you have to receive RCC signal in 1：00，2：00，3：00 (AM). If it failed , receive it in 4:00 , 5:00. If succeed in receiving the signal in 4:00, no receptions in the same day, otherwise, receive it in 5:00.   After 5:00 , no matter receive it or not , no reception in the same day.  The time for RCC signal reception are 5 minutes.

Information:

When receive the DST signal, icon  will be shown.

7.0 RF Reception

- Once the battery inserted, it will enter RF reception for 3 minuted after the temperature detection finished.

- In the normal mode, hold “ CHANNEL” for more than 3s to delete current channel data and re-register the channel.

8.0  Seven Languages for Reference

# Text boxes

Na trh dodává:

Jasněna Vláhová

Nové Město nad Metují

www.vlahova.cz

Na trh dodáva:

Veľkoobchod Vláhová Jasněna

Ivanovce 194

www.vlahova.cz

Dostawca:

Jasněna Vláhová

Nové Město nad Metují

www.vlahova.cz

Market supplier:

Jasněna Vláhová

Nové Město nad Metují

www.vlahova.cz