(CZ)                                  Meteorologická stanice JVD T39

Návod na používání

ZAČÍNÁME

- Vysunutím otevřete kryt baterií na zadní straně meteostanice/ venkovního bezdrátového čidla.

- Vložte 2 x AAA baterie do prostoru pro baterie. Dbejte na dodržení -/+ polarity baterií naznačené uvnitř prostoru pro baterie.

- Uzavřete krytem prostor pro baterie. Během několika vteřin se na displeji objeví firemní nastavení času, data, vnitřní teplota a započne navazování spojení s venkovním bezdrátovým čidlem. Venkovní teplota se zobrazí ve spodní části LCD. Meteostanice se synchronizuje s čidlem na kanálu1 (CH1).

Poznámky:

Dosah signálu čidla je 30m v otevřeném prostoru. Skutečný dosah signálu odpovídá počtu a tipu překážek v cestě signálu. Každá překážka (střecha, zeď, podlaha, strop, velký strom… ) dokáže zkrátit dosah signálu o polovinu.

NASTAVENÍ DATA, 12/24 FORMÁTU ČASU A SPRÁVNÉHOČASU

- Stiskněte tlačítko SET / ALM SET na dobu 2 vteřiny, na displeji se objeví rok “2008  YR” a rozbliká se. Tlačítky  /  nastavte požadovaný rok.

- Znovu stiskněte tlačítko SET / ALM SET, číslice měsíce se rozbliká. Tlačítky  /  nastavte požadovaný měsíc.

- Znovu stiskněte tlačítko SET / ALM SET, číslice pro den v měsíci se rozbliká. Tlačítky  /  nastavte požadovaný den v měsíci.

- Znovu stiskněte tlačítko SET / ALM SET, na displeji se objeví “24 Hr”, Tlačítky  /  nastavte požadovaný formát času (12/24 hodin). Pokud vyberete “12 Hr”, ikona AM (ráno) / PM (v noci) bude zobrazena na displeji.

- Znovu stiskněte tlačítko SET / ALM SET, na displeji se objeví číslice pro čas “0:00”. Hodina se rozbliká. Tlačítky  /  nastavte požadovanou hodinu.

- Znovu stiskněte tlačítko SET / ALM SET, minuta se rozbliká. Tlačítky  /  nastavte požadovanou minutu.

- Stiskněte tlačítko SET / ALM SET pro návrat k běžnému provozu.

Poznámka: pokud v nastavení nestisknete po dobu 7 vteřin žádná tlačítka, přístroj se vrátí k běžnému provozu.

NASTAVENÍ BUDÍKU

Stiskněte tlačítko SET / ALM SET, čas na displeji se změní na čas buzení “AM 7:00 AL”. Potom stiskněte a na 2 vteřiny přidržte tlačítko SET / ALM SET, číslice pro hodinu buzení se rozbliká. Tlačítky  /  nastavte požadovanou hodinu čas buzení.

Znovu stiskněte tlačítko SET / ALM SET, číslice pro minutu buzení se rozbliká. Tlačítky  /  nastavte požadovanou minutu.

Znovu stiskněte tlačítko SET / ALM SET, na displeji se objeví a rozbliká číslice “05”. Tlačítky  /  nastavte požadovaný čas délky zdřímnutí při opakovaném buzení (1 až 20 minut).

Dalším stisknutím tlačítka SET / ALM SET se vrátíte k běžnému provozu.

Poznámka: pokud v nastavení nestisknete po dobu 7 vteřin žádná tlačítka, přístroj se vrátí k běžnému provozu.

VYPÍNÁNÍ A ZAPÍNÁNÍ BUDÍKU

Jednou stiskněte tlačítko SET / ALM SET pro zobrazení času buzení. Když vidíte na displeji čas buzení, stiskněte tlačítko   pro zapnutí / vypnutí budíku. Když je budík zapnutý, na displeji (mezi číslicemi hodina a minuta)uvidíte ikonu  .

SNOOZE – OPAKOVANÉ BUZENÍ

Když nastane čas, který je nastaven jako čas buzení, rozezní se zvuková signalizace budíku.  Ikona se rozbliká.

- Jendou stiskněte tlačítko SNOOZE pro dočasné vypnutí zvukové signalizace, Ikona  bude stéle blikat. Zvuková signalizace se za 5 minut (pokud jste nenastavili jinak) opět rozezní.

- Pro úplné vypnutí zvukové signalizace budíku stiskněte tlačítko  / CHANNEL (ALM On-Off). Zvuková signalizace ustane a rozezní se až další den. Ikona  přestane blikat, ale zůstane na displeji.

Doba trvání zvukové signalizace budíku: 2 minuty

VÝBĚR JEDNOTEK TEPLOTY: °C NEBO °F

Stiskněte tlačítko  (°C/°F) pro přepnutí mezi stupni Celsia nebo Fahrenheita.

Vyvolání údajů o maximální-minimální

Stiskněte tlačítko MAX/MIN pro zobrazení vnitřních a venkovních minimálních a maximálních teplot.

Ve chvíli, kdy jsou na displeji zobrazeny maximální vnitřní a venkovní teplota, stiskněte a přidržte tlačítko MAX. Paměť pro maximální teploty bude vymazána a přístroj začne sbírat nové údaje pro maxima.

Ve chvíli, kdy jsou na displeji zobrazeny minimální vnitřní a venkovní teplota, stiskněte a přidržte tlačítko MIN. Paměť pro minimální teploty bude vymazána a přístroj začne sbírat nové údaje pro minima.

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ

Stanice rozeznává 4 druhy počasí:

|  | SLUNEČNO |
| --- | --- |
|  | POLOJASNO |
|  | ZATAŽENO |
|  | DÉŠŤ |

Poznámka: pro lepší fungování umístěte stanici na místě, kde proudí vzduch, např. do blízkosti otevřeného okna. Pokud ji umístíte na místo, kde funguje klimatizace, ovlivní to přesnost stanice.

Potom, co přístroj uvedete do provozu, trvá přibližně 24 hodin, než se měření ustálí a stanice začne ukazovat přesné údaje. Zobrazovaná předpověď počasí je platná pro nadcházejících 6-12 hodin a nemusí odpovídat momentálnímu stavu za oknem.

SYNCHRONIZACE HLAVNÍ JEDNOTKY STANICE S NĚKOLIKA VENKOVNÍMI ČIDLY NAJEDNOU

Stanici dodáváme s jedním bezdrátovým venkovním čidlem, ale další jedno nebo dvě čidla lze dokoupit a používat současně.

- Jednou stiskněte tlačítko +/CHANNEL (ALM ON/OFF), poslední řádek displeje  “CH2“ zobrazí “—“. Potom stiskněte a přidržte +/CHANNEL (ALM ON/OFF) po dobu 2 vteřin. Potom vložte 2 AA baterie do druhého venkovního čidla. Teplota naměřená druhým čidlem bude zobrazena na spodní část LCD.

- To samé můžete zopakovat pro synchronizaci třetího čidla na “CH 3“.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

- V případě, že přístroj podává nepravdivé informace nebo údaje, příčinou může být elektrostatický výboj nebo rušení jiným zařízením. Jednou stiskněte tlačítko RESET. Přístroj se nastaví na firemní nastavení (vše musíte znovu nastavit) .

- V případě že venkovní teplota ukazuje hodnotu “--“ :

2.1) Stiskněte tlačítko   / CHANNEL (ALM On-Off) pro zobrazení správného kanálu- například  “CH1”.

2.2) Pokud “CH1” nezobrazuje venkovní teplotu, stiskněte a přidržte tlačítko   / CHANNEL (ALM ON-OFF) po dobu 2 vteřin. Venkovní teplota by měla být zobrazena do jedné minuty.

2.3) Pokud výše uvedené rady nefungují, opakujte radu 2.2), přeneste senzor dovnitř a stiskněte

na něm tlačítko RESET.

Poznámka: Pokud se vlevo dole na displeji zobrazí symbol slabé baterie, znamená to, že je potřeba vyměnit baterie v senzoru za nové.

### PÉČE A ÚDRŽBA

- Nevystavujte přístroj vysokým ani extrémně nízkým teplotám, vlhku, prachu ani přímému slunci.

- Nedávejte přístroj do blízkosti korosivních materiálů.

- Nevystavujte přístroj nadměrné síle.

- Při manipulaci se všemi komponenty přístroje dbejte opatrnosti.

SPECIFIKACE

Měřitelný teplotní rozsah uvnitř	-10°C  až +50°C (+14.2°F až +122°F)

Měřitelný teplotní rozsah venku	-50°C až + 70°C (-58°F až +158°F)

Ukazatel překročení měřitelného rozsahu	Teplota: HH.H / LL.L

Interval měření venkovní teploty	každou 1 minutu

Nejmenší měřitelná jednotka (rozlišení)                0.1°C

Doba trvání zvukové signalizace budíku                2 minuty

Přenosová vzdálenost                do 30 metrů

Přenosová frekvence               433Mhz

Words in the figure:

| Figure | English | Česky |
| --- | --- | --- |
|  | FRONT VIEW | Čelní pohled |
|  | PM INDICATOR | Ukazatel PM (odpolední čas) |
|  | TIME | Čas |
|  | DATE / MONTH | Datum |
|  | MAXIMUM / MINIMUM ICONS | Maximum/ minimum |
|  | LOW BATTERY OF OUTDOOR SENSOR | Slabá baterie venkovního senzoru |
|  | SET / ALARM | Nastavení/ budík |
|  | / (°C/°F) | / (°C/°F) |
|  | MAX / MIN | MAX / MIN |
|  | RESET | RESET |
|  | / CHANNEL (ALM ON-OFF) | / CHANNEL (ALM ON-OFF) |
|  | SNOOZE | SNOOZE |
|  | OUTDOOR TEMPERATURE | Venkovní teplota |
|  | WIRLESS TRANSMISSION ICON | Bezdrátový přenos |
|  | RF SENSOR CHANNEL | RF kanál senzoru |
|  | WEATHER FORECAST ICONS | Symboly předpovědi počasí |
|  | ALARM ON | Budík zapnuto |
|  | BACK VIEW | Zadní pohled |
|  | WALL HANGER HOLE | Otvor na pověšení |
|  | INSERT 2 X AAA BATTERIES | Vložte 2x AAA barterie |
|  | SIDE VIEW | Pohled ze strany |
|  | FOLDING STAND | Stojánek |
|  | OUTDOOR TEMPERATURE SENSOR | Venkovní teplotní čidlo |
|  | LED | LED |
|  | RESET | RESET |
|  | HOLDER | Držák |
|  | INSERT 2 X AAA BATTERIES | Vložte 2x AAA baterii |
|  | CHANNEL 1 | Kanál 1 |
|  | CHANNEL 2 | Kanál 2 |
|  | CHANNEL 3 | Kanál 3 |

(SK) Meteorologická stanica JVD T39

Návod na používanie

ZAČÍNAME

- Vysuňte kryt otvoru pre batérie na zadnej strane prístroja.

- Vložte 2 x AAA mikrotužkové batérie do priestoru pre batérie (dbajte na dodržanie naznačenej

+ / - polarity).

- Zasuňte kryt na uzavretie priestoru pre batérie. Za niekoľko málo sekúnd sa na displeji objaví firemné prednastavené údaje o čase, dátume, a vnútornej teplote. Prístroj začne vyhľadávať signál vonkajšieho čidla pre vonkajšiu teplotu.

- Vložte 2 x AA tužkové batérie do vonkajšieho čidla. Vonkajšia teplota sa zobrazí v pravej spodnej časti LCD displeja. Prístroj sa synchronizuje s vonkajším senzorom na kanáli 1 (CH1).

Poznámky:

Nezabudnite, že senzor je schopný komunikovať so stanicou na vzdialenosť 30 metrov v otvorenom priestore bez prekážok. Dosah signálu je závislý na počte prekážok v ceste signálu. Každá prekážka (strecha,stena, podlaha, strop, široké stromy, atď.) dosah signálu znižuje.

NASTAVENIE DÁTUMU, 12/24 REŽIMU ČASU A ČASU

- Stlačte a pridržte tlačítko SET / ALM SET po dobu 2 sekúnd. Časový údaj na displeji sa zmení  na rok “2008  YR” a začne blikať. Tlačte tlačítka  /  pre nastavenie požadovaného roku.

- Potom znovu stlačte tlačítko SET / ALM SET, údaj mesiac sa rozbliká. Tlačte tlačítka  /  pre nastavenie požadovaného mesiaca.

- Potom znovu stlačte tlačítko SET / ALM SET, údaj deň v týždni sa rozbliká. Tlačte tlačítka  /  pre nastavenie požadovaného dňa v mesiaci.

- Potom znovu stlačte tlačítko SET / ALM SET,  na displeji sa objaví “24 Hr”,tlačte tlačítka  /  pre  výber 12-hodinového” alebo 24-hodinového” časového formátu. Ak vyberiete 12-hodinový formát, ukazovateľ dopoludňajšieho(AM) a odpoludňajšieho(PM) času sa objaví na displeji.

- Potom znovu stlačte tlačítko SET / ALM SET, na displeji sa objaví “00”, tlačte  /  pre výber požadovaného časového pásma.

- Potom znovu stlačte tlačítko SET / ALM SET, časový údaj “0:00” sa objaví na displeji  a číslice pre hodiny sa rozblikajú. Tlačte tlačítka  /  pre nastavenie požadovanej hodiny.

- Potom znovu stlačte tlačítko SET / ALM SET, číslica pre minúty sa rozbliká. Tlačte tlačítka  /  pre nastavenie požadovanej minúty.

- Stlačte tlačítko SET / ALM SET pre ukončenie nastavenia, ak po dobu siedmich sekúnd nestlačíte žiadne tlačítka, nastavenie sa ukončí automaticky.

NASTAVENIE BUDÍKA

Jeden krát stlačte tlačítko SET / ALM SET, časový údaj na displeji sa zmení na údaj budíku “AM 7:00 AL”. Potom stlačte a na 2 sekundy pridržte tlačítko SET / ALM SET. Číslica hodina sa rozbliká. Tlačte tlačítka  /  pre nastavenie požadovanej hodiny budíka.

Znovu stlačte SET / ALM SET, minúta budíka sa rozbliká. Tlačte tlačítka  /  pre nastavenie požadovanej minúty budíka.

Znovu stlačte SET / ALM SET, na displeji sa objaví a rozbliká “05”. Tlačte tlačítka  /  pre  nastavenie dĺžky pauzy medzi opakovaným budením (snooze). Je možné nastaviť na 1 - 20 minút.

Stlačte tlačítko SET / ALM SET pre ukončenie nastavenia. Ak po dobu 7 sekúnd nestlačíte žiadne tlačítko, nastavenie bude ukončené automaticky.

VYPÍNANIE A ZAPÍNANIE BUDÍKA

Jeden krát stlačte tlačítko SET / ALM SET pre zobrazenie času budíka. V okamihu, keď je čas budíka na displeji, stlačte tlačítko pre vypnutie/zapnutie budíka. Ak je budík zapnutý, ukazovateľ  svieti na displeji (medzi číslicami hodina a minúta).

FUNKCIE OPAKOVANIE BUDENIA (SNOOZE)

Keď nastane čas budenia, rozozvučí sa zvuková signalizácia a ukazovateľ  sa rozbliká.

- Jeden krát stlačte tlačítko SNOOZE pre dočasné prerušenie zvukovej signalizácie budíka, symbol  bude stále blikať. Zvuková signalizácia sa znovu rozozvučí po 5-tich minútach (ak ste nenastavili inak).

- Pre vypnutie zvukovej signalizácie, jeden krát stlačte tlačítko  / CHANNEL (ALM On-Off), zvukovú signalizáciu týmto ukončíte. Symbol  prestane blikať, bude svietiť a zvuková signalizácia sa znovu rozozvučí ďalší deň v rovnakú dobu.

Doba trvania zvukovej signalizácie : 2 minúty

Výber jednotiek, v ktorých sa bude zobrazovať teplota

Stlačte tlačítko  (°C/°F) pre výber jednotiek: stupne C alebo stupne F.

Ako vyvolať záznam o maximálnych-minimálnych teplotách

Jeden krát stlačte tlačítko MAX/MIN pre zobrazenie minimálnych/maximálnych vnútorných/vonkajších teplôt.

Keď sú na displeji maximálne vonkajšie/vnútorné teploty, stlačte a pridržte tlačítko MAX pre vymazanie maximálnych teplôt z pamäti prístroja. Prístroj je pripravený pre nový záznam maximálnych teplôt.

Keď sú na displeji minimálne vonkajšie/vnútorné teploty, stlačte a pridržte tlačítko MIN pre vymazanie minimálnych teplôt z pamäti prístroja. Prístroj je pripravený pre nový záznam minimálnych teplôt.

PREDPOVEĎ POČASIA

Stanica rozoznáva 4 druhy počasia:

|  | SLNEČNO |
| --- | --- |
|  | POLOJASNO |
|  | ZAMRAČENÉ |
|  | DÁŽĎ |

Poznámky: Pre lepší výsledok merania umiestnite vašu meteostanicu na miesto, kde je lepšie prúdenie vzduchu (napríklad k otvorenému oknu). Ak stanicu umiestnite do klimatizovaného prostredia, ovplyvní to presnosť meraní.

Potom, čo stanicu uvediete do prevádzky (zapnete), trvá to zhruba 24 hodín, kým sa ustáli. Symboly predpovedi počasia predpovedajú na ďalších 6-12 hodín. Nemusia zodpovedať situácií, ktorá je zrovna v tejto chvíli za oknom.

SYNCHRONIZÁCIA PRÍSTROJA S BEZDRÔTOVÝM SENZOROM

Jeden bezdrôtový senzor je súčasťou balenia. Je možné však dokúpiť ďalšie dva senzory, ktoré budú merať vonkajšiu teplotu zároveň a poskytovať tak presnejšiu informáciu.

- Jeden krát stlačte tlačítko     / CHANNEL (ALM On-Off), spodný riadok displeja zobrazí symbol “CH2” a hodnotu “--“. Potom stlačte a pridržte    / CHANNEL / ALM On-Off po dobu  2 sekúnd.  Potom vložte  2 x AAA batérie (mikrotužka) do druhého vonkajšieho senzora. Teplota nameraná druhým senzorom bude zobrazená v dolnej časti displeja.

- Rovnaký postup platí i pre tretí senzor na kanáli 3 “CH3”.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

- V prípade, že prístroj podáva nepravdivé informácie alebo údaje, príčinou môže byť elektrostatický výboj alebo rušenie iným zariadením. Jeden krát stlačte tlačítko RESET. Prístroj sa nastaví na firemné nastavenie (všetko musíte znovu nastaviť) .

- V prípade že vonkajšia teplota ukazuje hodnotu “--“ :

2.1) Stlačte tlačítko   / CHANNEL (ALM On-Off) pre zobrazenie správneho kanálu- napríklad  “CH1”.

2.2) Ak “CH1” nezobrazuje vonkajšiu teplotu, stlačte a pridržte tlačítko   / CHANNEL (ALM ON-OFF) po dobu 2 sekúnd. Vonkajšia teplota by mala byť zobrazená do jednej minúty.

2.3) Ak vyššie uvedené rady nefungujú, opakujte radu 2.2), preneste senzor dovnútra a stlačte

na ňom tlačítko RESET.

Poznámka: Ak sa vľavo dole na displeji zobrazí symbol slabej batérie, znamená to, že je potreba vymeniť batérie v senzore za nové.

STAROSLIVOSŤ A ÚDRŽBA

- Nevystavujte prístroj extrémnym teplotám, vlhkosti ani priamemu slnečnému svetlu!

- Nedávajte prístroj do blízkosti korózivnym materiálom.

- Vyvarujte sa kontaktu s akýmikoľvek leptavými/žieravými materiálmi!

- Nevystavujte prístroj nadmernej sile, vode ani prachu!

5.    Neotvárajte telo výrobku! Pri manipulácii so všetkými komponentami prístroja dbajte opatrnosti.

ŠPECIFIKÁCIA

Merateľný teplotný rozsah vo vnútri	-10°C  +50°C (+14.2°F to +122°F)

Merateľný teplotný rozsah vonku	-50°C to + 70°C (-58°F to +158°F)

Ukazovateľ prekročenia merateľného rozsahu	Teplota: HH.H / LL.L

Interval merania vonkajšej teploty	každú 1 minútu

Najmenšia merateľná jednotka (rozlíšenie)                0.1°C

Doba trvania zvukovej signalizácie budíka                2 minúty

Prenosová vzdialenosť                do 30 metrov

Prenosová frekvencia                433Mhz

Slová v návode:

| Figure | English | Slovensky |
| --- | --- | --- |
|  | FRONT VIEW | Predný pohľad |
|  | PM INDICATOR | Ukazovateľ PM (popoludňajší čas) |
|  | TIME | Čas |
|  | DATE / MONTH | Dátum |
|  | MAXIMUM / MINIMUM ICONS | Maximum/ minimum |
|  | LOW BATTERY OF OUTDOOR SENSOR | Slabá batéria vonkajšieho senzora |
|  | SET / ALARM | Nastavenie/ budík |
|  | / (°C/°F) | / (°C/°F) |
|  | MAX / MIN | MAX / MIN |
|  | RESET | RESET |
|  | / CHANNEL (ALM ON-OFF) | / CHANNEL (ALM ON-OFF) |
|  | SNOOZE | SNOOZE |
|  | OUTDOOR TEMPERATURE | Vonkajšia teplota |
|  | WIRLESS TRANSMISSION ICON | Bezdrôtový prenos |
|  | RF SENSOR CHANNEL | RF kanál senzora |
|  | WEATHER FORECAST ICONS | Symboly predpovedi počasia |
|  | ALARM ON | Budík zapnutý |
|  | BACK VIEW | Zadný pohľad |
|  | WALL HANGER HOLE | Otvor na zavesenie |
|  | INSERT 2 X AAA BATTERIES | Vložte 2x AAA batérie |
|  | SIDE VIEW | Pohľad zo strany |
|  | FOLDING STAND | Stojanček |
|  | OUTDOOR TEMPERATURE SENSOR | Vonkajší teplotní senzor |
|  | LED | LED |
|  | RESET | RESET |
|  | HOLDER | Držiak |
|  | INSERT 2 X AAA BATTERIES | Vložte 2x AAA batérii |
|  | CHANNEL 1 | Kanál 1 |
|  | CHANNEL 2 | Kanál 2 |
|  | CHANNEL 3 | Kanál 3 |

(PL)                                        Stacja pogody JVD T39

Instrukcja obsługi

Uruchomienie

- Otwieramy znajdujący się  na tylnej ściance stacji i czujnika pojemnik baterii przez wysunięcie jego wieczka.

- Następnie wkładamy do pojemnika 2 szt. baterii typu AAA, zwracając uwagę na właściwe skierowanie ich biegunów.

- Po włożeniu baterii pojemnik zamykamy. W ciągu kilku sekund pojawi się na wyświetlaczu fabryczne nastawienie czasu, daty, temperatury wewnętrznej i rozpocznie się nawiązywanie łączności z czujnikiem bezprzewodowym mierzącym temperaturę zewnętrzną, której wartość pojawi się w dolnej części wyświetlacza ciekłokrystalicznego. Stacja nawiązuje łączność z czujnikiem na pierwszym kanale (CH1).

Uwagi:

Zasięg sygnału radiowego czujnik wynosi 30 m na otwartej przestrzeni. Rzeczywisty zasięg sygnału zależy od liczby i rodzaju przeszkód na drodze sygnału pomiędzy czujnikiem a stacją. Każda przeszkoda (dach, ściana, podłoga, strop, duże drzewo itp.) jest w stanie zredukować zasięg nawet do połowy.

NASTAWIANIE DATY, FORMATU CZASU ORAZ AKTUALNEGO CZASU

- Po naciśnięciu i przytrzymaniu przez co najmniej 2 sekundy przycisku    SET / ALM SET, na wyświetlaczu pojawi się objeví rok “2008  YR” i zacznie pulsować. Przyciskami  /  nastawia się wówczas żądany rok.

- Po ponownym naciśnięciu i przytrzymaniu przez co najmniej 2 sekundy przycisku  SET / ALM SET, cyfry miesiąca zaczną pulsować. Przyciskami  /  nastawia się wówczas żądaný miesiąc.

- Po kolejnym naciśnięciu i przytrzymaniu przez co najmniej 2 sekundy przycisku  SET / ALM SET, cyfry dnia miesiąca zaczną pulsować. Przyciskami  /  nastawia się wówczas żądaný dzień miesiąca.

- Po dalszym naciśnięciu i przytrzymaniu przez co najmniej 2 sekundy przycisku SET / ALM SET, na wyświetlaczu pojawi się “24 Hr”, Przyciskami  /  nastawia się wówczas żądaný format czasu (12 lub 24-godzinowy). Po wybraniu formatu “12 Hr”, ikony AM (rano) lub PM (po południu) na wyświetlaczu oznaczać będą porę dnia.

- Po kolejnym naciśnięciu i przytrzymaniu przez co najmniej 2 sekundy przycisku SET / ALM SET, na wyświetlaczu pojawią się cyfry czasu “0:00”. Cyfry oznaczające godzinę zaczną pulsować. Przyciskami  /  nastawia się wówczas żądaną godzinę.

- Po naciśnięciu i przytrzymaniu przez co najmniej 2 sekundy przycisku SET / ALM SET, cyfry oznaczające minuty zaczną pulsować. Przyciskami  /  nastawia się wówczas żądaną wartość minut.

- Po nastawieniu minut naciśnięcie przycisku SET / ALM SET powoduje potwierdzenie nastawionych wartości i przejście do trybu normalnej pracy stacji.

Uwaga: Jeśli w trakcie nastawiania przez okres 7 sekund nie będą naciśnięte żadne przyciski, stacja powróci do trybu normalnej pracy.

NASTAWIANIE BUDZIKA

Po naciśnięciu przycisku SET / ALM SET, aktualny czas na wyświetlaczu zostanie zastąpiony przez czas budzenia (nastawienie fabryczne “AM 7:00 AL”). Po naciśnięciu i przytrzymaniu przez co najmniej 2 sekundy przycisku    SET / ALM SET, cyfry godziny zaczną pulsować. Przyciskami  /  nastawia się wówczas żądaną godzinę czasu budzenia.

Po kolejnym naciśnięciu przycisku SET / ALM SET, cyfry minut zaczną pulsować. Przyciskami  /  nastawia się wówczas żądaną wartość minut.

Po dalszym naciśnięciu przycisku SET / ALM SET, na wyświetlaczu pojawią się pulsujące cyfry “05”. Przyciskami  /  nastawia się wówczas żądany czas krótkiej drzemki przy powtarzaniu budzenia (od 1 do 20 minut).

Po nastawieniu minut naciśnięcie przycisku SET / ALM SET powoduje potwierdzenie nastawionych wartości i przejście do trybu normalnej pracy stacji.

Uwaga: Jeśli w trakcie nastawiania przez okres 7 sekund nie będą naciśnięte żadne przyciski, stacja powróci do trybu normalnej pracy.

WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE BUDZIKA

Czas budzenia ukaże się po naciśnięciu przycisku SET / ALM SET. W trakcie wyświetlania czasu budzenia można włączyć lub wyłączyć budzik naciśnięciem przycisku   . Gdy budzik jest włączony, na wyświetlaczu widoczna jest (pomiędzy cyframi godzin i minut) ikona  .

SNOOZE  (DRZEMKA) – POWTARZANIE BUDZENIA

O nastawionym czasie budzenia rozlegnie się sygnał dźwiękowy budzika.  Ikona zacznie pulsować.

- Sygnał dźwiękowy budzika przerwać można na jakiś czas - umożliwiając dodatkową krótką drzemkę - naciskając przycisk SNOOZE. Ikona  będzie stale pulsować. Po pięciu minutach ( o ile nie nastawiono uprzednio innego intarwału) alarm odezwie się ponownie.

- Dla całkowitego wyłączenia budzika należy nacisnąć przycisk  / CHANNEL (ALM On-Off). Sygnalizacja dźwiękowa odezwie się aż w dniu następnym. Ikona  przestanie pulsować, ale pozostanie na wyświetlaczu.

Czas trwania sygnalizacji dźwiękowej budzika wynosi 2 minuty.

WYBÓR SKALI TEMPERATURY: °C czy °F

Dla zmiany skali temperatury (stopnie Celsjusza lub Fahrenheita) należy nacisnąć przycisk  (°C/°F).

WYŚWIETLENIE DANYCH O SKRAJNYCH TEMPERATURACH

Po naciśnięciu przycisku MAX/MIN na wyświetlaczu ukazują się maksymalne i minimalne temperatury wewnętrzne i zewnętrzne.

Kiedy na wyświetlaczu wyświetlane są  maksymalne temperatury wewnętrzna i zewnętrzna, naciśnięciem i przytrzymaniem przycisku MAX można wymazać te dane z pamięci, a stacja rozpocznie rejestrację nowych danych.

PROGNOZA POGODY

Stacja rozróżnia 4 rodzaje pogody:

|  | SŁONECZNIE |
| --- | --- |
|  | ZACHMURZENIE |
|  | POCHMURNO |
|  | DESZCZ |

Uwaga: Aby zapewnić optymalne warunki działania stacji , należy ją umieścić w miejscu umożliwiającym swobodny przepływ powietrza – na przykład w pobliżu otwartego okna. Umieszczenie jej w pomieszczeniu klimatyzowanym będzie miało wpływ na jakość prognozowania pogody.

Po uruchomieniu stacji, potrzebuje ona około 24 godzin na zebranie niezbędnych dla opracowania prognozy danych. Dopiero po tym czasie prognozy mogą być miarodajne.

Ukazywana prognoza dotyczy stanu pogody za 6-12 godzin i nie musi odpowiadać aktualnemu stanowi pogody jaki widzimy za oknem.

INSTALACJA DODATKOWYCH CZUJNIKÓW STACJI POGODY

Stacja pogody wyposażona jest w jeden bezprzewodowy czujnik zewnętrzny, ale istnieje możliwość dokupienia i zainstalowania dodatkowo jednego lub dwóch czujników równolegle pracujących.

Instalacja dodatkowych czujników przebiega następująco:

- Po naciśnięciu przycisku +/CHANNEL (ALM ON/OFF), w ostatnim wierszu wyświetlacza  “CH2“ ukaże się “—“. Ponownie naciskamy i przytrzymujemy przez 2 sekundy +/CHANNEL (ALM ON/OFF), po czym wkładamy 2 sztuki baterii typu AA do drugiego czujnika zewnętrznego. Temperatura zzmierzona przez drugi czujnik ukaże się w dolnej części wyświetlacza.

- W taki sam sposób zainstalować można również trzeci czujnik zewnętrzny na trzecim kanale  “CH 3“.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

- W przypadku gdy stacja ukazuje nieprawdziwe informacje, przyczyną tego może być wyładowanie elektryczne lub zakłócenia wywołane przez inne urządzenia. Należy wówczas krótko nacisnąć przycisk RESET. Stacja powróci do fabrycznych nastawień wyjściowych i cały proces nastawiania stacji należy powtórzyć.

- W przypadku gdy zamiast temperatury zewnętrznej wyświetla się  “--“ :

2.1) Należy nacisnąć przycisk   / CHANNEL (ALM On-Off) dla nastawienia stosownego kanału – na przykład pierwszego  “CH1”.

2.2) Jeśli po nastawieniu właściwego kanału “CH1” nie ukaże temperatury zewnętrznej, należy nacisnąć i przytrzymać przez 2 sekundy przycisk   / CHANNEL (ALM ON-OFF) . Temperatura zewnętrzna winna pojawić się w ciągu jednej minuty.

2.3) Jeśli pomimo to nie nastąpiła poprawa, należy powtórzyć krok 2.2), przenieść czujnik do wnętrza oraz nacisnąć na nim przycisk RESET.

Uwaga: Jeśli w lewej dolnej części wyświetlacza pojawi się symbol słabej baterii, oznacza to, że baterie czujnika należy wymienić na nowe.

### ZALECENIA

- Nie należy narażać stacji na działanie wysokich ani bardzo niskich temperatur, wilgoci, kurzu ani bezpośredniego oświetlenia światłem słonecznym.

- Nie należy umieszczać stacji w pobliżu materiałów wywołujących korozję.

- W obchodzeniu się ze stacją nie należy używać siły.

- Należy zachować ostrożność w trakcie manipulacji z elementami stacji.

SPECYFIKACJA

Zakres pomiarów temperatury wewnętrznej	-10°C  do +50°C (+14.2°F do +122°F)

Zakres pomiarów temperatury zewnętrznej	-50°C do + 70°C (-58°F do +158°F)

Wskaźnik przekroczenia zakresu pomiarów	Temperatura: HH.H / LL.L

Częstość pomiaru temperatury zewnętrznej	co 1 minutę

Dokładność pomiaru temperatury                           0.1°C

Czas trwania sygnału dźwiękowego budzika          2 minuty

Zasięg łączności                                                      do 30 metrów

Częstotliwość                                                          433Mhz

Przekład opisu ilustracji:

| Figure | English | Polski |
| --- | --- | --- |
|  | FRONT VIEW | Widok z przodu |
|  | PM INDICATOR | Wskaźnik godzin popołudniowych |
|  | TIME | Czas |
|  | DATE / MONTH | Data |
|  | MAXIMUM / MINIMUM ICONS | Maksimum/ minimum |
|  | LOW BATTERY OF OUTDOOR SENSOR | Słaba bateria czujnika zewnętrznego |
|  | SET / ALARM | Nastawienie/ budzik |
|  | / (°C/°F) | / (°C/°F) |
|  | MAX / MIN | MAX / MIN |
|  | RESET | Resetowanie |
|  | / CHANNEL (ALM ON-OFF) | / CHANNEL (ALM ON-OFF) |
|  | SNOOZE | Drzemka |
|  | OUTDOOR TEMPERATURE | Temperatura zewnętrzna |
|  | WIRLESS TRANSMISSION ICON | Łączność bezprzewodowa |
|  | RF SENSOR CHANNEL | RF kanał czujnika |
|  | WEATHER FORECAST ICONS | Symbole prognozy pogody |
|  | ALARM ON | Włączony budzik |
|  | BACK VIEW | Widok z tyłu |
|  | WALL HANGER HOLE | Otwór do zawieszenia |
|  | INSERT 2 X AAA BATTERIES | Włóż 2 szt. baterii typu AAA |
|  | SIDE VIEW | Widok z boku |
|  | FOLDING STAND | Składana podpórka |
|  | OUTDOOR TEMPERATURE SENSOR | Zewnętrzny czujnik temperatury |
|  | LED | Wyświetlacz ciekłokrystaliczny |
|  | RESET | Resetowanie |
|  | HOLDER | Uchwyt |
|  | INSERT 2 X AAA BATTERIES | Włóż 2 szt. baterii typu AAA |
|  | CHANNEL 1 | Kanał 1 |
|  | CHANNEL 2 | Kanał 2 |
|  | CHANNEL 3 | Kanał 3 |

# Text boxes

Na trh dodává:

Jasněna Vláhová

Nové Město nad Metují

www.vlahova.cz

Na trh dodáva:

Veľkoobchod Vláhová Jasněna, s.r.o.

Ivanovce 194

913 05

www.vlahova.cz

Dostawca:

Jasněna Vláhová

Nové Město nad Metují

www.vlahova.cz