(CZ)

## NÁVOD Č.11¨

- ČÍSELNÍKY A TLAČÍTKA:

NASTAVENÍ ČASU

1. Vytáhněte korunku až do krajní pozice (2). Druhá minutová ručka se zastaví.

2. Kroucením korunky nastavte minutovou a hodinovou ručku.

NASTAVENÍ DATA

1. Vytáhněte korunku do střední pozice (1).

2. Otáčejte korunkou doleva pro nastavení požadovaného data.

* Datum je třeba nastavit někdy mezi 10:00 ráno a 9:00 večer, aby se datum měnil

přesně o půlnoci a ne v pravé poledne.

3. Potom, co datum nastavíte, vraťte korunku do původní pozice (0).

POUŽÍVÁNÍ CHRONOGRAFU

Pomocí chronografu lze přesně odměřovat čas:

1. Jedním stiskem tlačítkem A chronograf spustíte/ zastavíte

2. Stisknutím tlačítka B chronograf vynulujete a všechny ručky se vrátí na počáteční pozici.

RESET (VYNULOVÁNÍ) CHRONOGRAFU (např. po výměně baterie)

Tento postupu následujte, pokud se po resetu (vynulování) chronografu vteřinová ručka nevrací na nulovou pozici (např. po výměně baterie).

1. Vytáhněte korunku do krajní pozice (2).

2. Stiskněte tlačítko A pro nastavení vteřinovky chronografu do pozice 00:00

3. Nařízení ruček chronografů je možno urychlit průběžným tisknutím tlačítek A nebo B.

4. Když jsou ručky v poloze nula, Nastavte čas a stiskem vraťte korunku do běžné pozice (0).

*Nevracejte korunku do běžné pozice dokud není vteřinová ručka na nule (12:00).

Pokud byste zamáčkli korunku dříve, vteřinovka se zastaví a bod, kde se zastavila se

nastaví jako nový výchozí bod (00:00).

NÁVOD Č.11

- ČÍSELNÍKY A TLAČÍTKA:

NASTAVENIE ČASU

1. Vytiahnite korunku až do krajnej pozície (2). Druhá minútová ručička sa zastaví.

2. Krútením korunky nastavte minútovú a hodinovú ručičku.

NASTAVENIE DÁTUMU

1. Vytiahnite korunku do strednej pozície (1).

2. Otáčajte korunkou doľava pre nastavenie požadovaného dátumu.

* Dátum je treba nastaviť niekedy medzi 10:00 ráno a 9:00 večer, aby sa dátum menil

presne o pól noci a nie v pravé poludnie.

3. Potom, čo dátum nastavíte, vráťte korunku do pôvodnej pozície (0).

POUŽÍVANIE CHRONOGRAFU

Pomocou chronografu je možné presne odmeriavať čas:

1. Jedným stlačením tlačidla A chronograf spustíte/ zastavíte

2. Stlačením tlačidla B chronograf vynulujete a všetky ručičky sa vrátia na počiatočnú pozíciu.

RESET (VYNULOVANIE) CHRONOGRAFU (napr. po výmene batérie)

Tento postupu urobte, ak sa po resetovaní (vynulovaní) chronografu sekundová ručička nevracia na nulovú pozíciu (napr. po výmene batérie).

1. Vytiahnite korunku do krajnej pozície (2).

2. Stlačte tlačítko A pre nastavenie sekundovky chronografu do pozície 00:00

3. Nariadenie ručičiek chronografov je možno urýchliť priebežným tlačením tlačidiel A alebo B.

4. Keď sú ručičky v polohe nula, Nastavte čas a stlačením vráťte korunku do bežnej pozície (0).

*Nevracajte korunku do bežnej pozície, kým  nie je  sekundová ručička na nule (12:00). Ak by ste zatlačili korunku skôr, sekundovka sa zastaví a bod, kde sa zastavila sa nastaví ako nový východzí bod (00:00).

# Text boxes

Na trh dodává: Jasněna Vláhová, Nové Město nad Metují:    www.vlahova.cz

Na trh dodáva: Veľkoobchod Jasněna Vláhová,  Ivanovce 194: www.vlahova.com