(SK) Rádiom riadená meteorologická stanica  s vlhkomerom JVD RB502

Návod na používanie

Táto meteostanica funguje na princípe zberu a vyhodnocovaní údajov o teplote a vlhkosti svojho okolia a bezdrôtového senzora. Údaje sú priebežne aktualizované, aby vám stanica prinášala čo možno najčerstvejšie a najpresnejšie údaje o počasí. Prenos údajov zo vzdialených bezdrôtových senzorov prebieha na frekvencii 868MHz a údaje možno prenášať na vzdialenosť až 75 metrov.

Vlastnosti hlavne jednotky

- Šípka tlaková tendencia ukazuje, ako sa bude vyvíjať tlak vzduchu.

- Ukazovateľ slabá batéria v bezdrôtovom senzore sa objaví, keď je najvyšší čas vymeniť batérie v senzore.

Ak je v senzore slabá batéria, údaje nemusia zodpovedať skutočnosti.

- Predpoveď počasia ukazuje, aké počasie bude v nasledujúcich 12 až 24 hodinách.

- Fáza mesiaca zobrazuje, v akej fáze sa mesiac práve nachádza.

- Ukazovateľ vzdialeného senzora ukazuje stav spojenia a kanál, na ktorom senzor s hlavnou jednotkou komunikuje.

- Automatické striedanie- údaje jednotlivých senzorov (1-3) sa striedajú automaticky.

- Ukazovateľ max/min vonkajšej teploty–  na displeji je v ten moment  zobrazená max/min teplota.

- Ukazovateľ slabej batérie v hlavnej jednotke sa objaví na displeji, keď je najvyšší čas vymeniť batérie v hlavnej jednotke. Ak tak neurobíte, môže stanica pracovať nepresne.

- Vnútorná teplota a vlhkosť

- Ukazovateľ max/min vnútornej teploty – značí, že na displeji je v ten moment zobrazená max/min teplota.

- Hodiny: ukazujú presný čas, dátum, deň v týždni a čas budenia

- Symbol spojení s DCF zobrazuje úroveň spojenia

- Symbol budíka je na displeji, ak je funkcia budíka aktívna

Popis tlačítok: Budík JVD RB502 má 6 funkčných tlačítok

- SNOOZE/ LIGHT: Stlačte pre zapnutie osvetlenia displeja alebo prerušenie zvukovej signalizácie budíka na 5 minút.

- v/ Unit: Stlačte pre zníženie nastavovanej hodnoty (času, budíka alebo dátumu) o jeden /

/ Za bežnej prevádzky slúži k prepínaniu medzi jednotkami merania (˚C/˚F).

- ^/CH: Stlačte pre zvýšenie nastavovanej hodnoty (času, budíku alebo dátumu) o jeden /

/ slúži k výberu kanála, na ktorom budete sledovať údaje zo senzora (1, 2, 3, alebo automatické striedanie).

- Max/Min: Stlačte tlačítko pre zobrazenie min/max hodnôt teploty a vlhkosti

- Sdff: Zapína a vypína funkciu budík. Ak je obrázok zvončeka (nepreškrtnutý) na displeji, v nastavený čas zaznie zvuková signalizácia.  Pridržaním tlačítka na 3 sekundy zapínate/vypínate čas riadený rádiom.

- MODE/Enter:

Začíname

Táto meteostanica bola navrhnutá, tak aby bola jej obsluha, čo možno najjednoduchšia. Nasledujúce kroky je treba previesť v uvedenom poradí:

- Batérie vložte najskôr do hlavnej jednotky (nie do senzora).

- Nastavenie prenosu nie je možné prevádzať skôr, ako je spojenie hlavnej jednotky so senzorom naviazané.

- Bezdrôtový senzor umiestnite niekde v dosahu hlavnej jednotky (maximálne 75m). Napriek tomu, že senzor dokáže odolávať nepriazni počasia, neumiesťujte ho na priame slnko, dážď alebo sneh.

Ako vložiť batérie do hlavnej jednotky

- Otvorte dvierka priestoru pre batérie

- Vložte 3ks 1,5V AA alkalické batérie podľa naznačenej +/- polarity

- Zatvorte dvierka priestoru pre batérie

Ako vložiť batérie do vzdialeného senzora

1.      Otvorte dvierka priestoru pre batérie tak, že zadný kryt uchopíte za spodok a ťahajte smerom od čidla (viď. obrázok).

2.      Vložte 2ks AA batérie podľa naznačenej +/- polarity a zadný kryt potom zacvaknite na pôvodné miesto.

Ako naviazať spojenie hlavnej jednotky a bezdrôtového senzora

- Po vložení batérii do hlavnej jednotky sa na displeji v poli teplota objaví “--.-“ zatiaľčo hlavná jednotka vyhľadáva signál bezdrôtového senzora. Symbol vyhľadávania signálu sa rozbliká na displeji na znamenie toho, že sa naväzuje spojenie.

- Po vložení batérii do bezdrôtového senzora sa LED na senzore na dve minúty rozbliká (blikne raz za 2 sekundy na znamenie, že spojenie prebieha na kanále 1 (CH1).

- Zatiaľčo LED bliká, možno vybrať, na akom prenosovom kanály bude senzor predávať informácie. Stlačte tlačítko kanál (CH) pre zmenu z kanála 1 na kanál 2 alebo kanál 3. Blikanie LED zodpovedá vybranému kanálu (ak blikne 2x je vybraný kanál 2).

Poznámka: Ak po dobu 10 sekúnd nestlačíte žiadne tlačítko, nastavenie kanála sa ukončí a zahájí sa prenos. Hlavná jednotka začne zobrazovať údaje senzora.

Funkcia automatického striedania kanála

Prístroj je vybavený funkciou automatického striedania kanála. Ak je funkcia zapnutá budú sa údaje o teplote a vlhkosti všetkých pripojených senzorov pravidelne striedať po 6-tich sekundách.

- Pre vyvolanie údajov konkrétneho senzora stláčajte tlačítko CHANNEL (CH), kým sa na displeji nezobrazí číslo požadovaného senzora.

- Funkciu zapnete tak, že budete prepínať medzi senzormi, kým sa na ľavej strane displeja neobjaví ukazovateľ automatického striedania (F)

Čas riadený signálom DCF77

Hodiny prijímajú signál z Německého inštitútu Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB). Systém pracuje tak presne, že priemerná odchýlka je menšia ako jedna sekunda za každé 2 milióny rokov. PTB priebežne prenáša údaj o čase z Mainflingenu, blízko Frankfurtu, cez signál DCF-77 (77,5 kHz). Prenosová vzdialenosť signálu je 500 km, čo znamená, že väčšina západnej a strednej Európy je týmto signálom pokrytá.

Niektoré vplyvy dokážu kvalitu rádio signálu negatívne ovplyvniť. Napríklad: Počítačové monitory alebo iná elektronika v blízkosti stanice, kovové povrchy, vysoké budovy v okolí, vysoká prenosová vzdialenosť, zlé počasie atď.  Užívateľ by toto mal mať na pamäti a umiestniť senzor čo možno najďalej od kovových predmetov a namieriť ho čelom smer Frankfurt.

Prehľad o spojení DCF na displeji hlavnej jednotky (L) : nie je naviazané   spojenie bolo naviazané

Akonáhle je spojenie naviazané, údaje o teplote a vlhkosti sa objaví na displeji hlavnej jednotky a začnú sa aktualizovať.

Poznámka: v Priebehu vyhľadávania signálu DCF nebudú fungovať žiadne tlačítka. Ak chcete vyhľadávanie prerušiť, stlačte tlačítko so symbolom zvončeka. Pridržaním rovnakého tlačítka po dobu 3 sekúnd vyhľadávanie signálu DCF ručne vyvoláte.

NASTAVENIE ČASU, DÁTUMU A JAZYKA

- Stlačte a pridržte tlačítko MODE/Enter po dobu 2 sekúnd pre zahájenie nastavenia. Na displeji sa rozbliká 12/24.

- Pomocou tlačítka v/ Unit alebo ^/CH nastavte požadovaný formát času. Tlačítkom MODE/Enter voľbu potvrdíte.

- Číslica hodina sa rozbliká na displeji.  Pomocou tlačítok v/ Unit alebo ^/CH nastavte požadovanú hodinu. Pridržaním tlačítka funkciu urýchlite. Tlačítkom MODE/Enter voľbu potvrdíte.

- Číslica minúta sa rozbliká na displeji. Pomocou tlačítok v/ Unit alebo ^/CH nastavte požadovanú minútu. Pridržaním tlačítka funkciu urýchlite. Poznámka: každé stlačenie v/ Unit alebo ^/CH sa vynulujú sekundy (čo slúži k presnému nastaveniu). Tlačítkom MODE/Enter voľbu potvrdíte.

- Na displeji sa rozbliká číslica rok. Tlačítkom v/ Unit alebo ^/CH nastavte požadovaný rok a tlačítkom MODE/Enter voľbu potvrdíte. Poznámka: je možné nastavovať iba od 2000 do 2099.

- D (deň) a M (mesiac) sa rozbliká na displeji. Stláčaním tlačítka v/ Unit alebo ^/CH nastavte požadovaný formát dátumu (DM / MD). Tlačítkom MODE/Enter voľbu potvrdíte.

- Číslica mesiac sa rozbliká. Pomocou tlačítok v/ Unit alebo ^/CH nastavte požadovaný mesiac.  Rovnako postupujte i pri výbere dňa v mesiaci.

Poznámka: deň v týýdni a mesačnú fázu nie je treba nastavovať, pretože sa nastaví automaticky s dátumom.

- Písmeno E sa rozbliká na displeji. Pomocou tlačítok v/ Unit alebo ^/CH nastavte požadovaný jazyk (viď tabuľka) a tlačítkom MODE/Enter voľbu potvrďte.

Poznámka: Ak po dobu 10 sekúnd nestlačíte žiadne tlačítka, nastavenie sa automaticky ukončí.

NASTAVENIE BUDÍKA

1.      Za bežnej prevádzky stlačte tlačítko MODE/Enter  na výber času budenia 1 alebo 2. Potom stlačte tlačítko MODE/Enter na dobu 2 sekúnd na zahájenie nastavenia budíka.

2.      Číslica hodina budenia sa rozbliká na displeji.  Pomocou tlačidiel v/ Unit  alebo ^/CH nastavte požadovanú hodinu budenia. Pridržaním tlačítka funkciu urýchlite. Tlačítkom MODE/Enter voľbu potvrdíte.

3.      Číslica minúta budenia sa rozbliká na displeji.  Pomocou tlačidiel v/ Unit alebo ^/CH nastavte požadovanú minútu budenia. Pridržaním tlačítka funkciu urýchlite. Tlačítkom MODE/Enter voľbu potvrdíte.

4.      Pri zobrazení času budenia stlačte tlačítko so symbolom zvončeka na zapnutie alebo vypnutie funkcie budík.   Nastavenie sa ukončí automaticky, ak po dobu 10 sekúnd nebudete stláčať žiadne tlačítka.

FÁZY MESIACA

Začína cúvať                    Cúva                               Dorastá                   kúsok pred splnom

Spln                             Posledná štvrť                     Nov                                 prvá štvrť

PREDPOVEĎ POČASIA

Táto meteostanica predpovedá vývoj počasia na ďalších 12 až 24 hodín na princípe vyhodnocovania zmien tlaku vzduchu.

Poznámka:

- Presnosť predpovedi počasia je medzi 70 a 75 percent, preto nezodpovedáme za straty spôsobené nepresnou predpoveďou počasia.

- Predpoveď počasia platí pre následujúcich 12 až 24 hodín- symbol na displeji nemusí zodpovedať situácii za oknom.

- Symbol “slnečno“ v noci zodpovedá počasiu bez mrakov

VLASTNOSTI:

Hlavná jednotka

Merateľný teplotný rozsah vo vnútri: -10˚C až +60˚C (14˚F až 140˚F)

Pracovná teplota prístroja: 0˚C až +50˚C (32˚F až 122˚F)

Teplotné rozlíšenie: 0.1˚C (0.2˚F)

Merateľný teplotný rozsah vonku (modely s káblom): -40˚C až +60˚C (-40˚F až 140˚F)

Teplotné rozlíšenie: 0.1˚C (0.2˚F)

Merateľná relatívna vlhkosť:

Vnútorný/vonkajší merateľný rozsah relatívnej vlhkosti: 20%RH až 99%RH

Vzdialené čidlo

Pracovná teplota: -10˚C až +50˚C (14˚F až 122˚F)

Teplotné rozlíšenie: 0.1˚C (0.2˚F)

Merateľný rozsah relatívnej vlhkosti: 20%RH až 99%RH

Prenosová frekvencia: 868Mhz

Prenosová vzdialenosť: 75m v otvorenom priestore

Aktualizácia údajov o teplote: každých 120 sekúnd

NEVYSTAVUJTE BATÉRIE VYSOKÝM TEPLOTÁM, AKO JE PRIAME SLNEČNÉ SVETLO, OHEŇ A PODOBNE.

Nevyhadzujte tento výrobok do bežného domáceho odpadu!  Odneste ho do zberných surovín, kde sa ho dokážu zbaviť odborne a recyklovať ho. Použitý výrobok môžete vrátiť predajcovi. Neodborná likvidácia výrobku môže závažne poškodiť životné prostredie. Ekologickú likvidáciu tohoto zariadenia je zaistená v rámci kolektívneho systému Naturpack.

Vybité batérie vhoďte do odpadkového koše, ktorý je k tomu určený.

Dovozca Veľkoobchod Vláhová Jasněna  týmto prehlasuje, že výrobok je v zhode so  základnými požiadavkami a s ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 1999/5/ES.

# Text boxes

Na trh dodáva:

Veľkoobchod Vláhová Jasněna

Ivanovce

www.vlahova.cz