RB9234 RÁDIEM ŘÍZENÉ HODINY

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Funkce

1.1	Čas			    - Rádiem řízený čas s možností manuálního nastavení

- Volitelný 12/24 režim zobrazení času

- Funkce denního alarmu

- Kalendář až do roku 2069

- Zobrazení dne v týdnu v 8 jazycích

1.2 Teplota           - Měřitelné rozmezí: -5°C ~+ 50°C

- Volitelná jednotka zobrazené teploty °C / °F

2. Zobrazení hlavního přístroje

Část A-LCD

A1: Teplota

A2: Čas

A3: Datum

A4: Symbol rádiového signálu

A5: Vteřina

A6: Den v týdnu

Část B-tlačítka

B1: “SNOOZE/LIGHT” tlačítko

B2: “MODE/SET” tlačítko

B3: “/ C/F” tlačítko

B4: “ / 12/24” tlačítko

B5: “AL ON/OFF” tlačítko

B6: “RESET” tlačítko

Část C-Konstrukce

C1: Kryt baterií

3. Začínáme:

- Otevřete kryt baterií (C1)

- Vložte 2 x AAA baterie dle naznačené +/- polarity

- Zavřete kryt baterií

- Umístěte na vodorovnou plochu, přístroj je nyní připraven k použití.

4. Nastavení času a alarmu

4.1 Rádiem řízené hodiny:

- Po uvedení do provozu hodiny začnou automaticky vyhledávat DCF rádiový signál. Ikona “” (A2) se na displeji rozbliká.

| (A2) bliká, symbolizuje přijímání rádiového signálu | (A2) svítí, symbolizuje úspěšné navázání spojení | (A2) zmizí, signál se nepodařilo navázat. |
| --- | --- | --- |

- Hodiny každý den automaticky skenují časový signál ve 2.00 a 3.00 ráno pro udržení přesného času. Pokud dojde k selhání příjmu, symbol “” zmizí z displeje a skenování signálu se opakuje znovu ve 4.00 ráno

- Hledání signálu můžete aktivovat i manuálně a to současným stisknutím tlačítek “” (B4) & ““ (B3) po dobu 3 vteřin. Každý pokus o příjem signálu trvá několik minut. Pokud je příjem signálu neúspěšný, skenování se zastaví (symbol “” zmizí z displeje) a opakujete se v následující celou hodinu. Např. skenování selže v 8:20, další pokus o navázání spojení proběhne v 9.00.

- Skenování signálu můžete i manuálně zastavit současným stisknutím tlačítek “” (B4) & ““ (B3) po dobu 3 vteřin.

- Symbol “DST” se na displeji zobrazí, pokud je aktivní režim letního času.

Pozn.: Tlačítka nebudou fungovat při skenování DCF rádiového signálu, pokud není správně přijato nebo zastaveno ručně.

4.2 Manuální nastavení času:

- V režimu zobrazení času podržte po dobu 3 vteřin tlačítko “MODE/SET” (B2) pro vstup do manuálního nastavení času/kalendáře.

- Stiskněte tlačítko “” (B4) nebo “” (B3) pro nastavení požadované hodnoty a stiskem tlačítka “MODE” (B2) potvrďte každé nastavení.

(Delším podržením tlačítka “” (B4) nebo “” (B3) můžete urychlit nastavení požadované hodnoty.)

- Sekvence nastavení je následující: hodina, minuta, vteřina, rok, den/měsíc nebo měsíc/den, měsíc, den, časové pásmo a jazyk dne v týdnu.

- Den v týdnu lze vybrat 8 jazyků: Němčina, Francouzština, Italština, Holandština, Španělština, Polština, Čeština a Angličtina. Jazyky a jejich vybrané zkratky pro každý den v týdnu jsou uvedeny v následující tabulce.

| Jazyk | Neděle | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Němčina, GER | SON | MON | DIE | MIT | DON | FRE | SAM |
| Angličtina, ENG | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| Francouzština, FRE | DIM | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM |
| Španělština, SPA | DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
| Italština, ITA | DOM | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB |
| Holandština, DUT | ZON | MAA | DIN | WOE | DON | VRI | ZAT |
| Polština, POL | NIE | PON | WTO | SRO | CZW | PIA | SOB |
| Čeština, CZE | NED | PON | UTE | STR | CTV | PAT | SOB |

Pozn.:

- Režim nastavení času se automaticky ukončí za 15 vteřin, pokud nestisknete žádné tlačítko.

- Časová zóna se používá pro země, kde může být přijímán časový signál DCF. Signál je vysílán z Německa. Pokud jste v zemi s jiným časovým pásmem než je Německo (středoevropský čas) o 1 hodinu východně, zóna by měla být nastavena na +1. Hodiny se automaticky nastaví o 1 hodinu rychleji než přijatá doba signálu.

Pokud nezachytíte RC-DCF signál, časové pásmo bude nastaveno na 0.

4.3 Denní nastavení alarmu:

- Stiskněte tlačítko “ MODE/SET” (B2) pro výběr:

Čas            Čas alarmu (“AL” se zobrazí na displeji)

- Při prohlížení času alarmu podržte tlačítko “MODE” (B2) po dobu 3 vteřin pro vstup do nastavení času alarmu. Stiskněte tlačítko “” (B4) nebo “” (B3) pro nastavení požadovaného času alarmu. Stiskněte tlačítko “MODE” (B2) pro potvrzení nastavení.

4.4 Funkce odložení alarmu:

- Stiskněte tlačítko “AL ON/OFF” (B5) k aktivování funkce alarmu. Symbol " " se zobrazí na displeji.

- Pokud budík zvoní (je aktivovaný), stiskněte libovolné tlačítko a zastavte tím budík. Pokud tak neučiníte, alarm bude zvonit asi 2 minuty a pak se přeruší automaticky.

- Stiskněte tlačítko “SNOOZE” (B1) když budík zvoní (je aktivovaný). Buzení se odloží o 4 minuty a poté zazvoní znovu. Na displeji se rozbliká “”. Odložit alarm lze až 8x.

- Pro vypnutí alarmu stiskněte tlačítko “AL ON/OFF” (B5) nebo kterékoli jiné než “SNOOZE”. Symboly “” & “” zmizí z displeje.

4.5  12/24 režim zobrazení času:

- Stiskem tlačítka “12/24” (B4) vyberete 12 nebo 24 režim zobrazení času.

5. Teploměr

- Stiskem tlačítka “°C/°F” (B3) vyberete jednotku zobrazené teploty ve stupních Celsius / Fahrenheit.

- Pokud je teplota mimo měřitelný rozsah, na LCD displeji se zobrazí LL.L (teplota je nižší, než minimální teplota) nebo HH.H (teplota je vyšší než maximální teplota).

6. Osvětlení

Stiskem tlačítka “SNOOZE/LIGHT” (B1) zapnete na 5 vteřin osvětlení.

7. Symbol slabé baterie:

Symbol slabé baterie “”se zobrazí, pokud je v hlavní jednotce slabá baterie. Pokud se tento symbol zobrazí, vyměňte baterie.

8. Opatření

- Pokud vyjmete baterie, přístroj ztratí informace o čase.

- Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření, velkému teplu ani chladu, vysoké vlhkosti nebo vlhkým prostorům.

- Nikdy nečistěte přístroj pomocí abrazivních nebo korozních přípravků. Abrazivní čisticí prostředky mohou poškrábat plastové části a korodovat elektronické obvody.

9. Specifikace

| Rozměry hlavní jednotky: | 72 x 74 x 50 mm |
| --- | --- |
| Baterie: | 2 x AAA |
| Rozmezí měřitelné teploty: | -5°C to 50°C |