NÁVOD Č.3 JVD

samonatahovací mechanický strojek - návod na používání

Prvky číselníku

Minutová ručka

Hodinová ručka

Korunka v poloze 2

Korunka v poloze 1

Korunka v základní poloze

Vteřinová ručka

Datum: den v měsíci

Den v týdnu

Natahování strojku: Samonatahovací strojek lze natahovat také ručně: Pro ruční natažení otáčejte korunkou v základní pozici po směru hodinových ruček. Otočte 15-20 a po lehkém zatřesení se dají ručky do pohybu.

Nastavení času

Povytáhněte korunku to polohy 2.

Otáčením korunky nastavte hodinovou a minutovou ručku.

Zatlačte korunku zpět do základní polohy

Nastavení data a dne v týdnu

Povytáhněte korunku do polohy 1.

Otáčením korunky po směru hodinových ruček nastavte požadovaný den v týdnu.

Otáčením korunky proti směru hodinových ruček nastavte požadované datum (den v měsíci)

POZOR: datum ani den v týdnu nikdy nenastavujte v době mezi 21.00 a 04.00.

Odchylky časomíry

Všechny strojky v hodinkách JVD jsou seřízeny, zkontrolovány a testovány. I přesto, není u mechanických strojků možno zajistit absolutní přesnost chodu. Rozdíly se mohou objevit v závislosti na nositeli, podmínkách nošení, klimatických podmínkách. Odchylky přesnosti se objevují hlavně během prvních dvou měsíců používání. Odchylky se ustálí během druhého až třetího měsíce používání a hodinky začnou jít přesně. Pokud nejsou odchylky přesnosti výrazné, neměli by být hodinky seřizovány po dobu dvou měsíců od zakoupení.

Následující odchylky měření jsou běžné:

| Odchylka přesnosti měření u | za den | za týden |
| --- | --- | --- |
| Ruční natahování | -5 až 19 vteřin | -15 až 80 vteřin |
| Automatické natahování | -6 až 20 vteřin | -20 až 90 vteřin |
| Certifikovaný chronometr | -2 až 5 vteřin | -8 až 20 vteřin |
| Baterie (quartz) |  | -0,7 až 1.0 vteřin |

Odchylky měření času, které jsou v tabulce jsou závislé na činitelích, které výrobce nemůže ovlivnit. Například výkyvy teploty, změny tlaku vzduchu, vibrace, nepravidelné natahování nebo znečištění.